OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia napraw układów klimatyzacji w pojazdach Zamawiającego oraz wykonywanie przeglądów technicznych w ambulansach sanitarnych Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, będących w okresie gwarancji producenta.

- Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie odrębne części:

- Część I – serwisowanie układów klimatyzacji samochodowej.

- Część II – przeglądy techniczne ambulansów sanitarnych będących w okresie gwarancji producenta, zawierające czynności serwisowe wymagane zgodnie 
z zaleceniami producenta danego typu pojazdu.

- Zamówienie będzie wykonywane na zlecenie Zamawiającego.

- Na poczet niniejszego zamówienia występują następujące określenia:

1) Przegląd techniczny gwarancyjny – wykonany zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Przegląd wykonuje się w celu zachowania warunków gwarancji producenta. Przegląd kończy się wpisem do książki serwisowej lub wydrukiem systemu informatycznego samochodu, w której szczegółowo rrozpisane będą cczynności wykonane podczas przeglądu lub zatwierdzoną specyfikacją czynności wykonanych podczas przeglądu.

2) Serwisowanie układów klimatyzacji – rozumie się: uzupełnienie czynnika                    chłodniczego, osuszenie układu – próżnia, wymiana części oleju w układzie,                    zastosowanie barwnika UV, diagnostyka komputerowa, sprawdzenie paska                     napędowego kompresora, ozonowanie – dezynfekcja, wszelkiego rodzaju                     nieszczelności pęknięcia i przetarcia rurek, wymiana uszczelek, oringów,                     zaworów, wymiana sprzęgieł klimatyzacji, wymiana i naprawa kompresorów naprawa układów elektronicznych sterujących klimatyzacją, wymiana chłodnic, sprężarek, skraplaczy, filtrów, osuszaczy, czyszczenie układu klimatyzacji, sprawdzenie szczelności układu klimatyzacji.

3) Punkt naprawy pojazdów – miejsce wykonywania usługi przez Wykonawcę, posiadające odpowiedni sprzęt i narzędzia oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników.

4) Kalkulacja naprawy – bieżąca wycena kosztów naprawy ambulansu obejmująca w szczególności zakres robót: zakres prac, kosztu robocizny, koszt materiałów 
i części zamiennych użytych do naprawy, termin naprawy oraz z ewentualną opcją        naprawy z użyciem części równoważnych tzw. zamienników. Kalkulacja każdorazowo wymaga formy pisemnej.

5) Części / materiały oryginalne użyte do napraw. Przez oryginalne części Zamawiający rozumie części zamienne tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta tych pojazdów.

6)  Części / materiały równoważne tzw. zamienniki – części użyte do napraw lub        przeglądów, o porównywalnej jakości do części oryginalnych, zalecane przez        producenta pojazdu jako równoważniki części oryginalnych, spełniające normy oraz posiadające wymagane atesty, które po zamontowaniu zapewnią sprawność techniczną i eksploatacyjną oraz nie spowodują obniżenia parametrów  użytkowych pojazdu.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcy, odpowiadać będzie za jego działanie lub zaniechanie, jak za zadania własne.

- Zamawiający wymaga, aby punkt naprawy pojazdów był zlokalizowany w mieście Wrocław, woj. dolnośląskie lub w odległości do 25 km licząc wg najkrótszej rzeczywistej drogi określonej na podstawie Google maps od siedziby Zamawiającego (ul. Ziębicka 34-38 Wrocław).

- W zakresie części I i II postępowania Zamawiający będzie dostarczał pojazdy do miejsca naprawy i odbierał po zgłoszeniu zakończenia naprawy przez Wykonawcę, w godz. od 7:00 – 14:00, od poniedziałku do piątku.

- Przeglądy techniczne ambulansów sanitarnych, realizowane w okresie gwarancji udzielonej przez producenta poza Autoryzowanymi Stacjami Obsługi (ASO) muszą być wykonane zgodnie z warunkami i zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami ustalonymi przez producenta samochodu, tak, aby nie utracić gwarancji w okresie jej trwania. Ponadto punkt naprawy pojazdów powinien posiadać aktualne oprogramowanie diagnostyczne, specjalistyczne narzędzia i urządzenia niezbędne do profesjonalnego wykonywania przeglądów w okresie obowiązywania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji zaoferowanych warunków       warsztatowych przed zawarciem umowy oraz w okresie jej trwania.

- Zamawiający posiada 15 szt. ambulansów sanitarnych na gwarancji producenta zgodnie 
z wykazem pojazdów stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

- Zamawiający posiada 89 szt. pojazdów po okresie gwarancyjnym, zgodnie z wykazem  pojazdów stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.

- Terminy przejściowe:

- Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do realizacji naprawy niezwłocznie, jednakże nie później, niż dnia następnego.

- W zakresie części I postępowania – pn. serwis układów klimatyzacji pojazdów Zamawiającego nie będących w okresie gwarancji producenta, naprawa zostanie wykonana w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po przekazaniu ambulansu do Wykonawcy. Przedłużenie terminu może nastąpić na warunkach określonych w umowie.

- W zakresie części II postępowania – pn. przeglądy techniczne ambulansów sanitarnych będących w okresie gwarancji producenta, usługa zostanie wykonana w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia następnego po przekazaniu ambulansu do Wykonawcy.

13. Zamawiający wymaga podania poniższych danych na fakturze dla części I i II   postępowania:

- nr katalogowych wymienionych w trakcie naprawy części,

- podania ilości roboczogodzin zgodnych z dysponowanym oprogramowaniem serwisowym / katalogiem zawierającym normy czasochłonności,

- upust,

- wysokości stawki 1 roboczogodziny.

14. Dla określenia wartości całego zadania w zakresie części I postępowania – pn. serwis układów klimatyzacji Zamawiający przyjął:

- pięć napraw układu klimatyzacji wymagających wymiany zatartej sprężarki oraz innych elementów, których oczyszczenie jest trudne lub niemożliwe wraz z płukaniem instalacji dwustrefowej,

- pięć napraw układu klimatyzacji wymagających wymiany uszkodzonej sprężarki bez płukania instalacji,

- pięć czynności serwisowych polegających na opróżnieniu/ napełnieniu układu klimatyzacji niezbędnych do wykonania innych napraw, np. demontażu/ montażu silnika,

- piętnaście czynności serwisowych polegających na kontroli szczelności układu oraz napełnieniu klimatyzacji czynnikiem R134a wraz z niezbędnymi dodatkami,

- pięć czynności konserwacyjnych polegających na wykonaniu dezynfekcji/ odgrzybiania klimatyzacji metodą ręczną/ chemiczną.