Zadanie pn.

"Wykonanie usługi geodezyjnej wraz z opracowaniem raportu                             z wykonanego zadania w 2022r.".

Zakres usługi geodezyjnej:

- Pomiar osiadań podpór Mostu Solidarności przez rzekę Wisłę (most główny + most dojazdowy) oraz estakad prawobrzeżnych.

- Pomiar niwelety Mostu Solidarności oraz estakad prawobrzeżnych

- Pomiar pionowości pylonów Mostu Solidarności.

- Sporządzenie raportu z przeprowadzonych pomiarów (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej).

Zakres szczegółowy raportu:

- Sprawozdanie techniczne.

- Szkic punktów pomiarowych z ich lokalizacją i numeracją - podpory i płyty ustroju niosącego.

- Spis uszkodzonych bądź zniszczonych punktów pomiarowych (porównanie ze stanem reperów z wcześniejszych pomiarów).

- Obliczenie wysokości reperów na podporach wraz z identyfikacją układów odniesienia i oceną stabilności układu odniesienia po wyrównaniu wstępnym:

- Most Solidarności (most główny + most dojazdowy): 85 reperów

- estakady prawobrzeżne (wschodnia i zachodnia): 123 repery

- Obliczenie wysokości reperów na płycie mostu dojazdowego: 86 reperów

- Obliczenie wysokości reperów na płytach estakad dojazdowych:76 reperów

- Obliczenie wysokości reperów na płycie mostu podwieszonego: 62 repery

- Wykaz osiadań reperów na podporach w porównaniu z poprzednim pomiarem z 2021r. oraz porównaniem z pierwszymi pomiarami tzw. "zerowymi"

- Wykaz osiadań reperów na płycie mostu podwieszonego, mostu dojazdowego i estakad prawobrzeżnych wraz z wykresami zmian niwelety po kolejnym pomiarze kontrolnym

- Zbiorcze zestawienie osiadań reperów na podporach oraz zbiorcze wykresy zmian niwelety po wykonaniu wszystkich pomiarów kontrolnych (13 pomiarów + pomiar z 2022r.)

- Pomiar pionowości pylonów P3 i P4 (3 poziomy pomiarów)

- Wyszczególnienie punktów pomiarowych (elementów mostu) wykazujących największe przemieszczenia (osiadania, zmiany niwelety)

- Informację na temat warunków atmosferycznych, pory dnia i natężenia ruchu, występujących podczas prowadzenia pomiarów.

- Ocena uzyskanej dokładności pomiarów.

- Informacja dotycząca sprzętu zastosowanego do wykonania pomiarów.

Pomiary należy wykonać metodą niwelacji precyzyjnej. Wyniki pomiarów należy podać z dokładnością do 0,1 mm.

Zamawiający udostępni Wykonawcy zadania raporty z przeprowadzonych pomiarów celem zlokalizowania punktów pomiarowych oraz wykonania analizy porównawczej.

Termin wykonania pomiarów geodezyjnych: kwiecień/maj 2022r., w warunkach najmniejszego wpływu termicznego (w temperaturze powietrza zbliżonej do 10°C).

Termin realizacji zadania (wykonanie pomiarów wraz z opracowaniem raportu) do 30.06.2022r.