Opole, 08.02.2021r.

ZAKRES REMONTU CHŁODNIKA  KLINKIERU IKN

01 – 21.03.2021r.

- CHŁODNIK

  - Wyburzenie żarobetonów w stopie i ścianach skośnych w chłodniku (rysunek w załączniku_zakres prac zaznaczono kolorem zielonym),

  - Wyburzenie naroży (bulnosy) i belki pod wysypem klinkieru z pieca.

  - Demontaż dysz powietrznych z rurami 7szt,

  - Demontaż uszkodzonych kotew żaroodpornych i ceramicznych(612szt.)

  - Demontaż kpl rusztu stałego KIDS.

  - Przegląd obudowy chłodnika z ewentualną naprawą.

  - Montaż kompletnego rusztu ruchomego.

  - Przygotowanie naroża po stronie spadającego klinkieru pod montaż bloków (klocków) żarobetonowych.

  - Montaż naroża zgodnie z projektem firmy TRB.

  - Montaż kotew ceramicznych i odlewanych w stopie i ścianach skośnych na spadzie chłodnika (612szt).

  - Montaż dysz powietrznych na spadzie tzn. w stopie chłodnika zgodnie z dokumentacją(7szt.). Dodatkowo należy wyosiować z firma ZMP.

  - Przygotowanie i montaż szalunków, dylatacji do żarobetonów wylewanych.

  - Zabezpieczenie rusztu stałego i ruchomego w całym chłodniku przed zabetonowanie otworów chłodzących

  - Torkretowanie betonem izolacyjnym całego spadu chłodnika.

  - Wylewanie żarobetonów.

  - Wymiana uszkodzonych kotew w belce pod piecem (40 ceramicznych i 44 szt odlewane)

  - Torkretowanie betonem izolacyjnym belki pod piecem na wysokości 1300mm.

  - Szalowanie belki pod piecem i wylewanie żarobetonem roboczym.

  - Wymiana uszkodzonych żarobetonów na ścianach bocznych chłodnika i leja kruszarki.

  - Demontaż 140 elementów ze stropu chłodnika.

  - Wymiana uszkodzonych elementów zawieszenia elementów stropu chłodnika. Wymiana elementów z dwuteownika 120 i uszy do montażu elementów.

  - Wymiana kompletu segmentów betonowych sufitu chłodnika od kanału gazowego do wylotu z pieca wg załącznika

  - Wymiana kompensatora pomiędzy głowicą wylotową pieca, a spadem chłodnika.

- WYLOT PIECA

- wymiana uszkodzonych żarobetonów w głowicy wylotowej (5m²).

- wymiana uszkodzonych żarobetonów w drzwiach głowicy (2m²).

- Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

- Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do remontu.

Opracował: K.Hartyn Leszczyński

Tel. 503197660