ZP- 65/PGK/2022

Milicz, 19.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe na  wykonanie przecisku w rurze osłonowej

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przecisku pod drogą w rurze osłonowej stalowej DN300 w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej/Rzemieślniczej w miejscowości Żmigród, gm. Żmigród” do realizacji na działkach nr 95; 69/8; 98/5 AM-14 obręb Żmigród.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 40 987, 71 38 40 249,  e-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przecisku pod drogą w rurze osłonowej stalowej DN300 (odcinek Ist – S1) w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej/Rzemieślniczej w miejscowości Żmigród, gm. Żmigród” do realizacji na działkach nr 95; 69/8; 98/5 AM-14 obręb Żmigród.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji, której dotyczy zamówienie określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1.

W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy:

a/ zakup, dostarczenie, wykonanie przecisku rurą osłonową stalową Dz 273 x 5,6mm (odcinek Ist. – S1) pod drogą L=10,50 m oraz wciągnięcie rur kanalizacyjnych przewodowych z ich połączeniem. Rury przewodowe dostarcza  Zamawiający, natomiast rurę osłonową dostarcza Wykonawca.

b/ wciągnięcie rury kanalizacyjnej PVC DN 200 SN 8 do rury osłonowej na płozach np. firmy INTERGRA GLIWICE - "INTEGRA" Krause, Zwierzycki Spółka Jawna.

Dobór typu płozy oraz ilości płóz leży po stronie Wykonawcy. Płozy dostarcza Wykonawca.

c/ wykonanie przejścia szczelnego w studni betonowej przy użyciu otwornicy lub rozkucie ściany studni – konieczne zapewnienie gładkich powierzchni otworu. W otworze umieścić uszczelkę IN SITU i zamontować w niej kielich. Rura osłonowa dochodzić ma do ściany studni od zewnątrz. Do usunięcia wszelkich ubytków w ścianie studni i oprawienia przejścia szczelnego należy zastosować wyłącznie środki doszczelniające posiadające atesty i deklaracje właściwości użytkowych do zastosowania w przejściach szczelnych.

d/ od strony sieci zastosować do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurą przewodową, a osłonową manszetę typu N np. firmy INTERGRA GLIWICE - "INTEGRA" Krause, Zwierzycki Spółka Jawna. Manszetę dostarcza Wykonawcę.

e/ Wykonawca uzyska zgodę – decyzję zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót i poniesie koszty z tym związane oraz  w imieniu spółki decyzję na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym – opłatę poniesie za pierwszy rok oraz kolejne lata ponosić będzie spółka PGK.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do momentu zakończenia inwestycji oraz podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, nie później niż do 30.06.2022 r.

- Okres gwarancji: 24 miesiące.

- Sposób rozliczenia: wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

- cena - waga 100 %.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Kierownik Działu Technicznego - Michał Stojewski tel. 607 274 202,                                                                e- mail: m.stojewski@pgkdolinabaryczy.pl.

W załączeniu:

- Dokumentacja projektowa.