Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Tabela nr 1 Dzierżawa aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z zaklejarką oraz dostawą przeciwciał do systemu szt 1

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Wartość urządzenia brutto | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Rok produkcji | Aparaty fabrycznie nowe lub używane, których Zamawiający jest pierwszym użytkownikiem | Bez punktacji |  |
| MINIMALNE WYMAGANIA OGÓLNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów aparatu | Parametry wymagane i parametry oceniane | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | System do automatycznej i półautomatycznej linii technologicznej: zaklejraka, sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej wraz z przeciwciałami i kompletem odczynników oraz akcesoriów tj. bufor do przepłukiwania, bufory do bezksylenowego odparafinowywania i odkrywania antygenów, bloker endogennej peroksydazy, wolny od biotyny system detekcji znakowany HRP dla przeciwciał mysich i króliczych, DAB,hematoksylina, butelki lub dyspensery w różnych objętościach, szkiełka adhezyjne, szkiełka nakrywkowe, medium montujące - przeznaczony dla skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów, szpiku kostnego, bioptatów | Tak | - |  |
| 2 | Automatyczny system deparafinizacji, odkrywania i uwodnienia antygenów w odrębnym module z możliwością zaprogramowania opóźnionego startu lub trybu nastawienia buforów na wstępne podgrzanie. Z możliwością odparafinowania w tym samym czasie szkiełek w różnych buforach, w tym min. 30 szkiełek w buforze o tym samym pH. | Podać | Tak-5pkt. Nie-0pkt |  |
| 3 | Możliwość nastawienia barwienia na noc bez nadzoru użytkownika | Tak | - |  |
| 4 | System do diagnostyki immunohistochemicznej otwarty gwarantujący możliwość wykorzystania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu | Tak | - |  |
| 5 | Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki IHC powinna być skalkulowana przy założeniu zastosowania 300µl na jeden test /oznaczenie w przypadku aparatów o zmiennej objętości a w przypadku aparatów o stałej objętości według zaleceń producenta | Tak | - |  |
| 6 | W przypadku zaoferowania przeciwciała pierwotnego w formie skoncentrowanej Wykonawca zapewni rozcieńczalnik do przeciwciał oraz puste dyspensery lub butelki różnej objętości kompatybilne z oferowanym systemem do diagnostyki IHC. Zamawiający dopuszcza nie więcej niż 5% przeciwciał w formie stężonej | Tak | - |  |
| 7 | Barwienie w tym samym czasie min. 30 szkiełek | Tak | - |  |
| 8 | Możliwość zastosowania wszystkich odczynników i protokołów w metodzie manualnej bez dodatkowej optymalizacji protokołów | Podać | Tak-5pkt Nie-0 pkt. |  |
| 9 | Możliwość tworzenia przez użytkownika własnych protokołów barwienia | Podać | Tak-5pkt Nie-0pkt |  |
| 10 | Przeciwciała pierwotne w gotowych rozcieńczeniach muszą być kompatybilne z oferowanym systemem wizualizacyjnym oraz pochodzić od jednego producenta. | Tak | - |  |
| 11 | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy | Tak | - |  |
| 12 | Zastosowanie różnych systemów detekcji i chromogenów w jednym cyklu pracy | Tak |  |  |
| 13 | W wyposażeniu linii technologicznej systemu IHC zestaw komputerowy o parametrach umożliwiających sprawne działanie systemu, z możliwością podglądu etapu wykonywanych badań, drukarka do raportów wraz z dostawą tuszy, drukarka kodów kreskowych na naklejkach, czytniki kodów i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie statystyki wykonanych badań. | Tak | - |  |
| 14 | Identyfikacja szkiełek i odczynników za pomocą kodów kreskowych lub kodów lub chipów | Tak | - |  |
| 15 | Odczynniki oraz aparaty barwiące wchodzące w skład systemu barwiącego do diagnostyki IHC przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadające certyfikat CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | Tak | - |  |
| 16 | Aparat nablatowy | Podać | Tak-5 pkt Nie- 0 pkt. |  |
| 17 | Taśma, szkiełka podstawowe adhezyjne oraz naklejki na szkiełka w ilości 19150 sztuk | Tak | - |  |
| 18 | Drukarka do kodów kreskowych. | Tak | - |  |
| 19 | Zaklejarka nablatowa, Wymiary: 40cmx33cmx19cm ± 5 cm, Ciężar:  12 kg ± 1 kg, Wydajność naklejania powyżej 500 szkiełek na godzinę. Możliwość stosowania różnego rodzaju medium do zaklejania. Koszyczki do szkiełek mieszczące 19 lub 30 szkiełek |  |  |  |
| 20 | Termin ważności odczynników do diagnostyki IHC– co najmniej 1 rok 6 miesięcy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Tak | - |  |
| 21 | W cenie oferty przeglądy konserwacyjne i serwisowe i naprawy urządzeń w okresie umowy, zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy | Tak | - |  |
| 22 | Miejsce dostawy Systemu Diagnostyki Immunohistochemicznej: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: Szpital im. Kopernika 80-803 Gdańsk ul Nowe Ogrody 1-6 | Tak | - |  |

……………………………………………………………..

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Tabela nr 2 Lista wymaganych, pierwotnych przeciwciał SYSTEMU IHC

| Lp. | Przeciwciała/immunoreagenty/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków parafinowych w gotowych rozcieńczeniach i stężonych (ilość oznaczeń zostanie uzależniona od rodzaju nowotworów i ilości badań immunohistochemicznych) | Parametry wymagane i parametry oceniane | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE Parametr oferowany- podać nazwę klonu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | AMACR | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Alfa-fetoproteina | Tak | Niedotyczy |  |
|  | Alfa-antytrypsin | Tak | Niedotyczy |  |
| 4 | B-cell-Specific Activator Protein | Tak | Nie dotyczy |  |
| 5. | Beta-catenina | Tak | Nie dotyczy |  |
| 6 | BCL-2 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 7 | BCL-6 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 8 | Calcitonin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 9 | Calretinin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 10 | CDX2 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 11 | CD1a | Tak | Nie dotyczy |  |
| 12 | CD 2 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 13 | CD 3 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 14 | CD 4 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 15 | CD 5 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 16 | CD7 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 17 | CD 8 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 18 | CD 10 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 19 | CD 15 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 20 | CD 20 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 21 | CD 21 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 22 | CD 23 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 23 | CD 30 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 24 | CD 31 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 25 | CD 34 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 26 | CD 43 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 27 | CD 45, LCA | Tak | Nie dotyczy |  |
| 28 | CD 56 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 29 | CD 57 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 30 | CD 68 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 31 | CD 79a | Tak | Nie dotyczy |  |
| 32 | CD 99** | Tak | 12E7-5pkt. Nie-0 pkt. |  |
| 33 | CD 117 c-kit | Tak | Nie dotyczy |  |
| 34 | CD 61 |  | Nie dotyczy |  |
| 35 | CD 138 |  | Nie dotyczy |  |
| 36 | CD 246 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 37 | CEA mono** | Tak | Nie dotyczy |  |
| 38 | Chromogranin-A |  | Nie dotyczy |  |
| 39 | CK 5/6 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 40 | CK 7 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 41 | CK 19 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 42 | CK 20 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 43 | Cytokeratin – (Pan) | Tak | Nie dotyczy |  |
| 44 | Cytokeratin 8/18 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 45 | CK HMW | Tak | Nie dotyczy |  |
| 46 | Caldesmon | Tak | Nie dotyczy |  |
| 47 | Cyklin D1 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 48 | Desmin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 49 | EBV, LMP | Tak | Nie dotyczy |  |
| 50 | EMA | Tak | Nie dotyczy |  |
| 51 | GFAP | Tak | Nie dotyczy |  |
| 52 | Hepatocyte Ag | Tak | Nie dotyczy |  |
| 53 | Melanosome | Tak | Nie dotyczy |  |
| 54 | Inhibin α | Tak | Nie dotyczy |  |
| 55 | IgD | Tak | Nie dotyczy |  |
| 56 | IgM | Tak | Nie dotyczy |  |
| 57 | Kappa Light Chains | Tak | Nie dotyczy |  |
| 58 | Lambda Light Chains | Tak | Nie dotyczy |  |
| 59 | Melan-A | Tak | Nie dotyczy |  |
| 60 | MUM 1 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 61 | Myeloperoxidase | Tak | Nie dotyczy |  |
| 62 | Neurofilament | Tak | Nie dotyczy |  |
| 63 | NSE | Tak | Nie dotyczy |  |
| 64 | p53 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 65 | PLAP | Tak | Nie dotyczy |  |
| 66 | PSA | Tak | Nie dotyczy |  |
| 67 | S100 | Tak | Poliklonalne-5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 68 | SMA | Tak | Nie dotyczy |  |
| 69 | Synaptofhysin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 70 | TdT | Tak | EP 266- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 71 | Thyroglobulin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 72 | p63 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 73 | Podoplanin | Tak | D2-40 – 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 74 | Von Willebrand Faktor | Tak | Nie dotyczy |  |
| 75 | Octamer-binding Transcription Faktor ¾) | Tak | Nie dotyczy |  |
| 76 | Renal cell Marker | Tak | Nie dotyczy |  |
| 77 | Mammaglobin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 78 | MytL Protein Homolog 1 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 79 | TTF-1 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 80 | Vimetin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 81 | WT-1 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 82 | Myo D1 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 83 | E-Cadherin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 84 | Myogenin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 85 | Estrogen Receptor α | Tak | Nie dotyczy |  |
| 86 | Progesteron Receptor** | Tak | PgP 636- 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 87 | Chorionic Gonadotropin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 88 | Ki-67** | Tak | MIB-1 – 5 pkt. Nie- 0 pkt. |  |
| 89 | MutS Protein Homologi 2 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 90 | MutS Protein Homolog 6 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 91 | Postmeiotic Segregation Increased 2 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 92 | Gross Cystic Disease Fluid Protein-15 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 100 | Miejsce dostawy : Copernicus Podmiot Leczniczy Sp z o.o.: Szpital im. Kopernika 80-803 Gdańsk ul Nowe Ogrody 1-6 |  |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)