OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

GMACH GŁÓWNY- REMONT, WYMIANA OKIEN I REMONT DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

SPIS TREŚCI :

DANE OGÓLNE

1 OBIEKT BUDOWLANY

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

3 INWESTOR

4 ADRES INWESTYCJI

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

6 ZAKRES OPRACOWANIA

7 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

1 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2 DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH I OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI PORUSZANIA

3 ELEMENTY BUDYNKU

4 ZAKRESPRAC

5 TECHNOLOGIA WYKONANIA

6 OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

7 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRAC

8 OPERAT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

9 UWAGI KOŃCOWE

10 UWAGI DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC MONTAŻOWYCH

11 CHCARKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

12 EKSPERTYZA TECHNICZNA

##### DANE OGÓLNE

- OBIEKT BUDOWLANY

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU – GMACH GŁÓWNY

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

GMACH GŁÓWNY- REMONT, WYMIANA OKIEN I REMONT DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

- INWESTOR

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 9

- ADRES INWESTYCJI:

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 9

jedn. ewid. 306401_1 M. Poznań,

obręb 51 Poznań; ark. 27 dz. nr dz. nr 53

- PODSTAWA OPRACOWANIA

wytyczne inwestora

wizja lokalna

obowiązujące przepisy i normy

- ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

- JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Michnowicz Staszewski Architekci

61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4

##### ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE

- CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przeznaczenie obiektu.

Budynek usługowy – funkcja muzeum

Charakterystyczne parametry.

Nie zmienia się

- DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH I OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI PORUSZANIA:

Nie zmienia się

- ELEMENTY BUDYNKU

Przedmiotem inwestycji jest remont / wymiana okien w budynku starego gmachu – zakres przyziemie, parter I piętro .

- ZAKRES PRAC

demontaż istniejących okien drewnianych skrzynkowych

oględziny stanu konstrukcji – nadproży okiennych

naprawa uszkodzonych nadproży okiennych – wzmocnienie konstrukcji wg odrębnego opracowania – Remont elewacji Gmachu Głównego MNP

dostawa i montaż okien; okna powinny być wykonane z zachowaniem i odwzorowaniem podziałów i detalu zewnętrznego oraz kolorystyki.

naprawa obróbek blacharskich – parapety zewnętrzne i opierzenia z blachy miedzianej do pozostawienia i wykonania lokalnych napraw; uszkodzone parapety do wymiany; okna wyposażyć w listwy umożliwiające połączenie istniejących parapetów z ościeżnicą; montaż termiczny z użyciem wkładek termicznych i wyklejeniem membranami paro przepuszczalnymi; montaż parapetów wewnętrznych. Wszystkie parapety zewnętrzne z blachy miedzianej w obrębie parteru (przyziemia do wymiany) – w projekcie przyjęto wymianę 30% uszkodzonych parapetów. Do wykonania parapetów użyć blachy wstępnie patynowanej

wykonanie wyprawek tynkarskich z malowaniem od wnętrza oraz uzupełnienie ubytków na styku okien z ościeżem kamiennym od zewnątrz;

malowanie ścian w obrębie ościeży;

UWAGA: PONIEWAŻ PRACE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W POMISZCZENIACH MUZEALNYCH W OBIEKCIE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT UZGODNIĆ SPOSÓB POSTĘPOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT ZE SŁUŻBAMI MUZEALNYMI ORAZ ZABEZPIECZYĆ POSZCZEGÓLNE WNĘTRZA PRZED WPŁYWEM PROCESÓW BUDOWLANYCH NA POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ BUDYNKU. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ SPECJALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI POMIESZCZEŃ, CZASU WYKONYWANIA PRAC I ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW. PRZED PODJĘCIEM PRAC NALEŻY Z WYPRZEDZENIEM UZGODNIĆ HARMONOGRAM  I DOSTĘP DO POMIESZCZEŃ, TAK ABY SŁUŻBY MUZEALNE MIAŁY CZAS NA PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ I PRZEKAZANIE DO WYKONANIA PRAC.

ZE WZGLĘDU WYTYCZNE I UZGODNIENIA KONSERWATORSKIE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA  DOBÓR GRUBOŚCI PROFILI OKIENNYCH I ODTWORZENIE PROPORCJI I PODZIAŁW W NAWIĄZANIU DO OKIEN ISTNIEJĄCYCH.

PRZED ZAMÓWIENIEM I REALIZACJĄ OKIEN WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO OPRACOWANIA MODELU (MOCK UP) OKNA W RZECZYWISTEJ WIELKOŚCI I KOLORYSTYCE DO AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO I KOMISJE KONSERWATORSKĄ.

- TECHNOLOGIA WYKONANIA

  - Okna

wg zestawienia okien

okna powinny być wykonane i zamontowane zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 września 2014 r w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą Dz.U.2014.1240

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

Odtworzenie okna skrzynkowego w postaci okna hybrydowego o konstrukcji drewniano stalowej: część zewnętrzna okna – okno drewniane, część wewnętrzna okna okno stalowe lub aluminiowe.

Część zewnętrzna okna – odtworzenie okien drewnianych w standardzie konserwatorskim na wzór istniejących

Szklenie termiczne dobrane w sposób zapobiegający kondensacji pory wodnej w przestrzeni międzyokiennej – pakiet dwuszybowy

Okna zewnętrzne wyposażone w filtrację UV i iR

Część wewnętrzna okna – konstrukcja stalowa pełni funkcje termiczną i przede wszystkim antywłamaniową w wymaganej klasie odporności na włamanie – przyziemie i parter okna w klasie RC3 szklenie P5A [zakres ustalono ze służbami MNP], okna wyższych kondygnacji RC1 szklenie P2A.

Cały zestaw okienny [okno zewnętrzne drewniane + okno wewnętrzne stalowe] powinien spełniać wymagania izolacyjności cieplnej min. 0,9W/m2K

Okna powinny spełniać wszelkie parametry energooszczędności, filtracji promieniowania słonecznego dla potrzeb muzealnych i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem  Dz.U.2014.1240

Pozostawia się parapety miedziane – do naprawy i konserwacji, wymiana uszkodzonych i wszystkich w obrębie przyziemia. Okna wyposażyć w obróbkę umożliwiającą połączenie istniejących parapetów z oknem nowym.

Podczas wymiany okien należy dokonać napraw konstrukcyjnych elewacji w obrębie okien

Należy zachować i odtworzyć podział i kierunki otwierania okien (poszczególnych skrzydeł)

W oknach parteru należy zachować, poddać zabiegom konserwatorskim okiennice wewnętrzne i przełożyć do nowych okien. Okiennice wykonane na niezależnej ościeżnicy, dostosować i zamontować po stronie wewnętrznej okna

Elementy niestandardowe, detale okienne i okucia okien drewnianych należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien.

Okna drewniane wybarwiane i lakierowane na kolor naturalnego drewna (kolorystyka do ustalenia po wykonaniu próbek).

Okucia, zawiasy – w oknach drewnianych wykonać w standardzie konserwatorskim w nawiązaniu do okien istniejących, mosiężne

Klamki okienne – należy zaadoptować i przełożyć istniejące klamki. W przypadku braku możliwości technicznych należy wykonać klamki współczesne mosiężne na wzór istniejących, do konsultacji i decyzji podczas prowadzenia prac

ZASADY OGÓLNE

Wszystkie okna przyziemia i parteru RC3 / P5A

Okna kondygnacji wyższych RC1 / P2A

Konstrukcję okna należy wykonać w sposób taki, aby zabezpieczyć pakiet przed przegrzewaniem i pękaniem szyb – wykonanie właściwej kolejności warstw.

Szyby pomieszczeń parteru tj. pracownie konserwatorskie, ekspozycje pomieszczenia gdzie przechowywane są obiekty muzealne – szyby antywłamaniowe P5A

Szyby pomieszczeń parteru biura, pom. socjalne i sanitarne – szyby antywłamaniowe – P2A

Wszystkie szyby pracowni konserwatorskich, sal wystawienniczych, pomieszczeń gdzie przechowywane są obiekty muzealne – wyposażone w filtrację UV i iR – szyba zewnętrzna pakietu.

Montaż okien wykonać za pomocą kotew spełniających wymagani odporności na włamanie na poziomie klasy okna, którego dotyczy. Należy przedstawić dokumentację doboru kotew i sposobu montażu

KONSTRUKCJA OKIEN / WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE:

OKNA - CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA SKRZYNKI [okno drewniane konserwatorskie]:

Okno zewnętrzne o konstrukcji drewnianej w standardzie konserwatorskim, odtworzenie podziałów, detali architektonicznych i szerokości profili. Okno należy wykonać na wzór istniejących okien – rama i ramiaki zewnętrzne i detal architektoniczny.

Szklenie pakiet podwójny 4/6/4, Uw min dla całego okna nie mniejsze niż 5,0 W/m2K.

Szyba zewnętrzna okna wyposażona w folie UV i iR do filtracji światła dla potrzeb obiektów muzealnych. Wytyczne i parametry folii poniżej. Do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z technologiem MNP.

MATERIAŁ – konstrukcja okien z drewna dębowego

KOLORYSTYKA - Okna drewniane wybarwione i lakierowane na kolor naturalnego drewna (kolorystyka do ustalenia po wykonaniu próbek do zatwierdzenia przez komisję konserwatorską). Lakier przeznaczony do zabezpieczenia okien przed warunkami atmosferycznymi, odporny na działanie UV, powłoka półmat (satyna). Należy dostosować kolorystykę i fakturę do istniejących odrestaurowanych elementów elewacji: drzwi główne z wiatrołapem.

Okucia, zawiasy – w oknach drewnianych wykonać w standardzie konserwatorskim w nawiązaniu do okien istniejących, mosiężne

Klamki okienne – należy zaadoptować i przełożyć istniejące klamki. W przypadku braku możliwości technicznych należy wykonać klamki współczesne mosiężne na wzór istniejących, do konsultacji i decyzji podczas prowadzenia prac

Okna powinny być wyposażone w folię do redukcji promieniowania UV i iR - wszystkie pomieszczenia pracowni konserwatorskich i wystawiennicze.

OKNA – CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA SKRZYNKI:

stosować profile stalowe lub aluminiowe wzmacniane, wykonane w standardzie okien antywłamaniowych klasa odpowiednio: RC3/P5A okna przyziemia i parteru  oraz RC1/P2A pozostałe okna innych kondygnacji; ocieplone – wszystkie szyby są szybami izolacyjnymi (szyba zespolona – pakiet trzyszybowy)

zaproponowane rozwiązania jako system okienny – okna rozwierno - uchylne zgodnie z istniejącą funkcjonalnością okien (należy odtworzyć kierunki otwierania okien). Kwatery kondygnacji przyziemia, parteru, I piętra ze względów bezpieczeństwa wyposażyć w okucia z zamkami, otwierane tylko dla potrzeb serwisowych, klamki wyposażone w zamki. Wszystkie kwatery okien w pomieszczeniach wystawienniczych wyposażone w zamki zabezpieczające przed niepowołanym otwarciem, otwieranie tylko w celach serwisowych. Klamki do otwierania okien maksymalnie  na wysokości 1,7m. (Nie dotyczy trzeciego rzędu kwater powyżej 2,8m)

szklenie – szyba zespolona pakiety dwu i trzyszybowe z szybami laminowanymi współczynnik dla całego okna (zestawu okiennego) Uw=0,9W/m2K, współczynnik dla części wewnętrznej min Uw=1,1 W/m2K w zależności od lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczeń okna powinny być wykonane w klasie odporności odpowiednio: wszystkie okna przyziemia i parteru okna w klasie RC3 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627 z szybami P5A zgodnie z PN-EN 356; pozostałe kondygnacje I piętro okna w klasie RC1 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627, z szybami P2A zgodnie z PN-EN 356 – opisano na zestawieniu okien.

W zależności od lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczeń szyby powinny być wykonane w klasie P2A i P5A zgodnie z PN-EN 356 – oznaczono na zestawieniu okien

Kolorystyka ramiaków– brązowe – dobrać wg próbek zgodny z istniejącym. Malowanie o barwie homogenicznej (bez odwzorowania rysunku drewna) kolor dobrany zostanie indywidualnie, dopasowany do kolorystyki okien drewnianych po wykonaniu próbek. Lakier odporny na działanie promieniowania UV. Dobór i akceptacja przez Zamawiającego w ramach komisji konserwatorskiej.

Okucia systemowe stalowe dostosowane do wymogów i funkcji okna wg systemu producenta. Zawiasy ukryte, klamki aluminiowe, malowane, dobór formy i kolorystyki na etapie wykonawczym.

Kolorystykę należy potwierdzić i dobrać po przekazaniu próbek przed wykonaniem prac i uzyskać aprobatę Zamawiającego i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

SYSTEM PRZESZKLENIA FASADOWEGO – OZ9:

Okno wykonane w systemie przeszklenia fasadowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej

System słupowo ryglowy fasadowy z wypełnieniem szkleniem izolacyjnym

Szklenie – szyba zespolona pakiety z szybami laminowanymi współczynnik dla całego okna (zestawu okiennego) Uw=0,9W/m2K, okno powinny być wykonane w klasie odporności odpowiednio: okna w klasie RC1 odporności na włamanie zgodnie z PN-EN 1627, z szybami P2A zgodnie z PN-EN 356 – opisano na zestawieniu okien.

Dolny rząd okien wykonane jako rozwierno – uchylne

Kolorystyka – od środka elementy konstrukcji i ramiaki okienne w kolorze białym; od zewnątrz całość konstrukcji, ramiaki i obróbki blacharskie w kolorze ciemnym szarym RAL7021

Kolorystykę należy potwierdzić i dobrać po przekazaniu próbek przed wykonaniem prac i uzyskać aprobatę Zamawiającego i Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

zaproponowane rozwiązania jako system okienny – okna rozwierno - uchylne zgodnie z istniejącą funkcjonalnością okien (należy odtworzyć kierunki otwierania okien zgodnie z istniejącą aluminiarką i w uzgodnieniu z Użytkownikiem). Kwatery fasady ze względów bezpieczeństwa wyposażyć w okucia z zamkami, otwierane tylko dla potrzeb serwisowych, klamki wyposażone w zamki. Wszystkie kwatery okien otwieranie tylko w celach serwisowych. Klamki do otwierania okien maksymalnie  na wysokości 1,7m. (Nie dotyczy trzeciego rzędu kwater powyżej 2,8m)

  - Minimalne wymagania folii redukującej UV i iR:

Lokalizacja w szybie zewnętrznej okna zewnętrznego

Natural 275 XC – przykładowe rozwiązanie dopuszcza się stosowanie innych o nie gorszych parametrach:

Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-6-4)

Uwaga: Dobór foli i lokalizację warstwy filtracyjnej w pakiecie okiennym należy konsultować z technologiem MNP przed wykonaniem okien.

| Typ folii | Przeciwsłoneczna -zewnętrzna |
| --- | --- |
| Transmisja promieni UV | <1% |
| Odbicie światła widzialnego na zewnątrz | 18% |
| Transmisja światła widzialnego | 20% |
| Całkowita redukcja energii słonecznej | 70% |
| Odbicie promieni słonecznych | 24% |
| Absorpcja promieni słonecznych | 57% |
| Transmisja promieni słonecznych | 19% |
| Redukcja blasku | 80% |
| Emisyjność | 0,74 |

Wszystkie podane parametry odczytano przy pomiarze folii naklejonej na bezbarwną szybę o gr. 3 mm.

| Rekomendowane zastosowanie -szyby zewnętrzne |
| --- |
| Szyby pojedyncze | Tak |
| Szyby barwione pojedyncze | Ostrożnie* |
| Szyby podwójne | Ostrożnie* |
| Szyby barwione podwójne | Nie |
| Szyby podwójne, bezbarwne -niskoemisyjne | Nie |
| Szyby laminowane pojedyncze -bezbarwne | Nie |
| Szyby laminowane podwójne -bezbarwne | Ostrożnie* |

* Ostrożnie -sprawdzić specyfikację szyb

| Gwarancja | szyby pionowe - 8 lat● szyby poziome i skośne - 5 lat● |
| --- | --- |

- -wymagane uszczelnienie krawędzi silikonem

| Gwarancja obejmuje | Łuszczenie Pękanie Demetalizację |
| --- | --- |

Tolerancja dla powyższych parametrów 5%

  - Drzwi zewnętrzne od ul. Paderewskiego

Drzwi zewnętrzne od ul. Paderewskiego zostaną poddane zabiegom konserwatorskim i wyposażone w system siłowników sterowanych systemem SSP umożliwiających automatyczne otwarcie celem napowietrzania klatki schodowej.

Zasilanie siłowników drzwi oraz doprowadzenie sterowania i wpięcie do systemu sygnalizacji pożaru wg odrębnego opracowania uzgodnionego ze służbami ochrony MNP. Należy wykonać na etapie opracowania i realizacji projektu oddymiania klatki schodowej.

  - Tynki wewnętrzne / wyprawki

ROBOTY TYNKARSKIE ODTWORZENIOWE – OBRÓBKI I WYPRAWKI PO MONTAŻU OKIEN:

TYNKI WEWNĘTRZNE:

Sale wystawiennicze, pomieszczenia administracyjne i biurowe:

stosować tynki mineralne wapienne lub trasowo - wapienne kat. III cienkowarstwowe z gładzią szpachlową mineralną wykonaną w jakości (tynk kat. IV);

malowanie: farbą silikatową do wnętrz do zastosowań w konserwacji zabytków,

kolorystyka odtworzenie istniejącej

Pomieszczenia mokre (sanitariaty, aneksy kuchenne, pracownie konserwacji, szatnie, umywalnie)

w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne trasowo – wapienne kat. III, (pod płytki ceramiczne gruntowanie lub podkłady tynkarskie).

Odtworzenie wszystkich powłok malarskich i okładzin ścian zgodnie z istniejącymi

kolorystyka odtworzenie istniejącej

UWAGA: ROBOTY WYMIANĘ OKIEN PROWADZIĆ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE USZKODZIĆ ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH (WYPRAW TYNKARSKICH I MALARSKICH POMIESZCZEŃ. DO ODTWORZENIA POWIERZCHNIE OŚCIEŻY PRZEZ WYKONANIE WYPRAW TYNKARSKICH I MALOWNIE OŚCIEŻY. W PRZYPADKU USZKODZENIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH WYKONAWCA POWINIENUWZGLĘDNIĆ NAPRAWĘ Z ZAŁOZENIEM MALOWANIA CAŁEGO WNĘTRZA W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM.

  - Tynki zewnętrzne / wyprawki

Wykonanie wypraw tynkarskich i uzupełnień kamieniarki kitami do uzupełnień kamienia wraz ze scaleniem kolorystycznym – obróbki wokół montowanych okien – tynk mineralny, uziarnienie i kolorystyka zgodne z istniejącym

Obróbki blacharskie

parapety  zewnętrzne i obróbki – odtworzenie parapetów zewnętrznych zgodnie z istniejącymi z blachy miedzianej 0,6mm. Zachowuje się istniejące parapety, fragmenty uszkodzone do naprawy lub częściowej wymiany, nowe elementy wykonać identycznie z istniejącymi. Do połączenia parapetów z ościeżnicą stosować profile łączące w systemie okiennym.

Parapety wewnętrzne

Drewniane jak istniejące – odtworzenie parapetów drewnianych z drewna dębowego – wymiana wszystkich parapetów. Kolorystyka – naturalny dąb wybarwiany i lakierowany zgodnie z kolorystyką okien drewnianych

Parapety kamienne do zachowania i odtworzenia. W przypadku uszkodzenia podczas demontażu wymiana na nowe. Przy zmianie szerokości okien parapety należy dociąć i osadzić odtwarzając istniejący sposób osadzenia.

Izolacje

Odtworzenie izolacji w przegrodach na styku z wymieniana stolarką

Wokół okien na styku z murem wykonać izolację systemową termiczną z wyklejaniem fartuchów z membrany wiatro- i paroizolacyjnej wg systemu dostawcy okien

Powłoki zabezpieczające

WEWNĄTRZ / OŚCIEŻA WYPRAWKI I MALOWANIE

Wyprawki tynkarskie – tynki mineralne

malowane farbami krzemianowymi – kolorystyka jak istniejące

ZEWNĄTRZ / OŚCIEŻA WYPRAWKI I MALOWANIE

ościeża kamienne – uzupełnienia / wyprawki pomiędzy kamieniem, a ościeżnicą masami szpachlowymi do kamienia dobranymi do kolorystyki kamieniarki

Ościeża tynkowane  - wyprawki tynkarskie z tynków mineralnych, malowanie farbami krzemianowymi do tynków zewnętrznych – odtworzenie istniejącej kolorystyki

- OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA.

Zastosowane przegrody budowlane spełniają wymagania izolacyjności cieplnej oraz inne wymagania określone w załączniku do rozporządzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami) i uznaje za spełniony §328 niniejszego rozporządzenia dla budynku użyteczności publicznej.

Min. wymagania - współczynnika przenikania ciepła:

okna Umax<0,9 [W/(m²·K)] -  Uw dla całego okna – zestaw okienny [okno drewniane zewnętrzne + pustka powietrzna + okno stalowe lub aluminiowe klasa RC] < 0,9[W/m2K]

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

WYMAGANIA I ATESTY.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszą posiadać, gdy wymagane:

aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”

świadectwo dopuszczenia urzędu dozoru technicznego dla urządzeń poddozorowych

dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”)

deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatą techniczną

ZAPEWNIENIE OŚWIETLENIA DZIENNEGO.

Na stanowiskach pracy zapewniono oświetlenie światłem dziennym,

W przypadku gdy na stanowisku pracy wystąpi zjawisko lśnienia -  zamontować wewnętrzne żaluzje/rolety.

Wszystkie stanowiska pracy mają zapewnione oświetlenie światłem sztucznym wg normatywu.

- OPERAT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie zmienia się warunków ochrony przeciwpożarowej

- UWAGI KOŃCOWE

Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych). Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.

Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym, w szczególności po ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy konsultować z projektantem i w porozumieniu z Zamawiającym i MKZ w Poznaniu

Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie materiały wykończeniowe (płytki podłogowe i ścienne, wykładziny, sufity, kolory farb, mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposażenie (jak drzwi zewnętrzne, wyposażenie elektryczne, elementy grzewcze) - wymagają akceptacji przedstawiciela Inwestora / Użytkownika.

Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych.

Wszelkie zmiany dotyczące  szczegółów technicznych – powinny być przedstawione  w formie katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacją.

Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu.

Należy wykonać wszystkie prace konieczne do realizacji całego obiektu wraz z otoczeniem, tak aby można było z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Również należy wykonać prace nawet jeżeli nie zostały one oddzielnie wymienione.

Brak elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu.

Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych.

- UWAGI DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC MONTAŻOWYCH.

Należy zapewnić dojazd do obiektu w trakcie całego czasu trwania robót, w szczególności umożliwić dostawę urządzeń bezpośrednio do obiektu,

Należy skoordynować terminy wykonania montażu wyposażenia obiektu przez różne ekipy,

Generalny Wykonawca musi zapewnić dostęp do obiektu przez całą dobę dla innych wykonawców oraz zapewnić nadzór w czasie trwania tych prac.

- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres opracowania dotyczy remontu i wymiany okien oraz remontu drzwi. Nie zmienia się charakterystycznych elementów charakterystyki energetycznej budynku, właściwości zewnętrznych przegród budowlanych z wyjątkiem okien, elementów wyposażenia budynku mającego wpływ na zużycie energii t.j. oświetlenie, urządzenia elektryczne , wentylacja i klimatyzacja, źródła ciepła i sposobu ogrzewania i zasilania budynku w energię do celów grzewczych.

Okna spełniać będą wymagania przepisów w zakresie izolacyjności termicznej Uw<0,9W/m2K. Przegrody remontowane i poddawane zabiegom konserwatorskim nie zmieniają parametrów izolacyjności.

- EKSPERTYZA TECHNICZNA

Po wykonaniu oględzin okien i stanu zachowania ścian i konstrukcji stwierdza się, że konstrukcja jest w stanie dobrym. W kilku miejscach stwierdzono pęknięcia nadproży kamiennych i okładzin elewacyjnych. Napraw należy dokonać wg opracowania projektowego – „Remont elewacji gmachu głównego”. Podczas demontażu istniejących okien należy dokonać przeglądu całej konstrukcji ścian.

opracował:

arch. Piotr Staszewski