Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/17/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 1: materace przeciwodleżynowe – podkłady bez pompy |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Materac przeciwodleżynowy pęcherzykowy bez pompy – 10 szt. - do prewencji odleżyn - do opieki długoterminowej - materiał wykonania: poliuretan - elastyczny - pęcherzykowy - dwu komorowy | Tak |  |
| 3 | Maksymalne dopuszczalne obciążenia: ≥ 120 kg +/- 5 kg | Tak - podać |  |
| 4 | Dwa przewody powietrza do połączenia z pompą | Tak |  |
| 5 | Dopasowany do łóżka o wymiarach: 190 x 80 cm +/- 10 cm | Tak - podać |  |
| 6 | 130 punktów podparcia (komór/pęcherzyków) | Tak |  |
| 7 | Osłona materaca – pokrowiec: - odporny na autoklawowanie oraz suszenie termiczne do 95°C | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/17/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 2: Ostrza do piły do cięcia gipsu |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | - ostrza o średnicy 50mm – 10 szt. | Tak |  |
| 3 | - ostrza o średnicy 65mm – 10 szt. | Tak |  |

| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/17/2023 Załącznik nr 2 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 3: Akcesoria do kardiomonitorów i elektrokardiografów, kompatybilne z kardiomonitorami: GE B450 i Drager Infinity Delta oraz elektrokardiografami: Mortara Eli 280, Farum E-06, Ascard Green |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Długość przewodu min. 2m. Kompatybilne z elektrokardiografem Mortara Eli 280 – 5 szt. | Tak - podać |  |
| 3 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Długość przewodu min. 2m. Kompatybilne z elektrokardiografem Farum E-60 – 5 szt. | Tak - podać |  |
| 4 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Długość przewodu min. 2m. Kompatybilne z elektrokardiografem Ascard Green – 12 szt. | Tak - podać |  |
| 5 | Przewód EKG kompatybilny z kardiomonitorem GE B450 – 10 szt. - rozłączny, - do 3 odprowadzeń pacjenta - 11 pinowy - długość min. 1 m | Tak - podać |  |
| 6 | Czujnik SpO2 - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz kardiomonitorem Drager Infinity Delta - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu 1 m +/- 10 cm - dla dorosłych – 5 szt. - dla dzieci – 10 szt. | Tak - podać |  |
| 7 | Przewód EKG kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M – 10 szt. - rozłączny - 12 pinowy - 3/5 odprowadzeniowy - z zabezpieczeniem przed defibrylacją - standard AHA/IEC - długość min. 1 m | Tak - podać |  |
| 8 | Odprowadzenia EKG kompatybilne z przewodem EKG i kardiomonitorem Mindray ePM 10M – 10 szt. - rozłączny - 3 odprowadzeniowy - zatrzask - standard IEC - długość min. 0,9 m | Tak - podać |  |
| 9 | Adapter do SpO2 kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M – 10 szt. - technologia Mindray - 7 pinowy - długość min. 1 m | Tak - podać |  |
| 10 | Czujnik SpO2 kompatybilny z adapterem i kardiomonitorem Mindray ePM 10M - wielokrotnego użytku - technologia Mindray - 7 pinowy - klips na palec - długość min. 0,9 m - dla dorosłych – 20 szt. - dla dzieci – 5 szt. | Tak - podać |  |
| 11 | Przewód NIBP kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M – 10 szt. - długość przewodu min. 3 m | Tak - podać |  |

| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/17/2023 Załącznik nr 2 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 4: Pokrywa do kontenera do sterylizacji. Kompatybilna z kontenerami posiadanymi przez Zamawiającego: kontener JP112 Aesculap oraz JP102 Aesculap |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Zewnętrzna, metalowa pokrywa sterylizacyjna kompatybilna z kontenerem posiadanym przez Zamawiającego: JP112, z oznaczeniem metodą laserową „ORSK - Blok ”, autoklawowalne do 134oC – 4 szt. | Tak |  |
| 3 | Zewnętrzna, metalowa pokrywa sterylizacyjna kompatybilna z kontenerem posiadanym przez Zamawiającego: JP102, z oznaczeniem metodą laserową „ORSK - Blok ”, autoklawowalne do 134oC – 2 szt. | Tak |  |

| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/17/2023 Załącznik nr 2 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 5: Opaski uciskowe, kompatybilne z zasilaczem do opasek uciskowych Zimmer Biomet ATS 4000 |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Opaski uciskowe: - wielorazowego użytku - materiał łatwy w dezynfekcji | Tak |  |
| 3 | Opaska cylindryczna – 12 szt. Rozmiar: 61 cm +/- 5 cm Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 | Tak - podać |  |
| 4 | Opaska konturowa – 12 szt. Rozmiar: 76 x 99 cm +/- 5 cm Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 | Tak - podać |  |
| 5 | Opaska konturowa – 8 szt. Rozmiar: 30 x 76 cm+/- 5 cm Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 | Tak - podać |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/17/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 6: Opaski uciskowe do zasilaczy opasek uciskowych |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Opaski uciskowe pojedyncze, - metalowa końcówka męska - wielokrotnego użytku | Tak |  |
| 3 | Materiał łatwy w dezynfekcji (tworzywo sztuczne), | Tak |  |
| 4 | Rozmiar niemowlęcy: - min. 20 cm x 3 cm, max. 30 cm x 3 cm +/- 5 cm – 5 szt. | Tak - podać |  |
| 5 | Rozmiary na rękę/ramię: - min. 35 cm x 8 cm, max. 62 cm x 7 cm +/- 5 cm – 15 szt. - min. 46 cm x 11 cm, max. 82 cm x 8 cm +/- 5 cm – 20 szt. | Tak - podać |  |
| 6 | Rozmiary na udo: - min. 61 cm x 11 cm, max. 85 cm x 14 cm +/- 5 cm – 20 szt. - min. 76 cm x 11 cm, max. 110 cm x 11 cm +/- 5 cm – 15 szt. - min. 86 cm x 11 cm, max. 120 cm x 13,5 cm +/- 5 cm – 20 szt. - min. 107 cm x 12 cm, max. 140 cm x 13,5 cm +/- 5 cm – 20 szt. | Tak - podać |  |
| 7 | Rozmiar dziecięcy: 50 cm x 6 cm +/- 5 cm – 15 szt. | Tak - podać |  |
| 8 | Rozmiar na rękę/ramię: 64 cm x 13 cm +/- 5 cm – 20 szt. | Tak - podać |  |
| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/17/2023 Załącznik nr 2 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 7: Akcesoria jednorazowe do ogrzewaczy pacjenta, kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego: Bair Hugger 775 i 750 3M Poland |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Jednorazowe kołdry grzewcze z otworem – 600 szt. : - nieogrzewająca część okrywająca stopy - jednorazowe - przezroczysta serweta foliowa na głowę, umożliwiająca obserwację stanu pacjenta - otwór zapewniający chirurgowi łatwy dostęp do miejsca operowanego - przylepne części wokół otworu - wykonane z miękkiego, przeziernego dla RTG materiału nie zakłócającego obrazu - posiada dwa uszczelniane porty do podłączenia przewodu grzewczego (w dolnej i górnej części) - zastosowanie w zabiegach: w obrębie kręgosłupa, jamy brzusznej, biodra i miednicy - długość kołdry min. 210 cm - szerokość kołdry min. 89 cm - długość zasłony: 61 cm +/- 1 cm - szerokość zasłony: 41cm +/- 1 cm | Tak |  |
| 3 | Jednorazowe kołdry grzewcze wielodostępowe – 600 szt.: - jednorazowe - wielodostępowe - umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta - nakładane na całego pacjenta - składające się z min. 5 paneli - nieogrzewająca część okrywająca stopy - zintegrowane klapy na barkach - długość kołdry min. 210 cm - szerokość kołdry min. 89 cm | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/17/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 8: Jednorazowe ostrza do strzygarki chirurgicznej. Kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: Strzygarka chirurgiczna 3M Poland |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Jednorazowe ostrza do strzygarki – 6 000 szt.: - jednokrotnego użytku - niesterylne - pakowane indywidualnie - współczynnik zacięcia do 5% - uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia, w tym na głowie - szerokość ostrza 4,6 cm - szerokość cięcia 3,64 cm - konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę, a górne ruchome tną włosy - ostrza kompatybilne ze strzygarkami chirurgicznymi typ 9681 będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/17/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 9: Akcesoria wielorazowe i jednorazowe do aparatu do termolezji. Kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: Aparat do termolezji IMC Impomed Cosman G-4 |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Jednorazowa elektroda uziemiająca do termolezji z przewodem. Elektroda bierna. – 700 szt. | Tak |  |
| 3 | Przewód wielorazowy do elektrody RF. Przeznaczony do min. 15 cykli sterylizacji. – 15 szt. | Tak – podać |  |
| 4 | Elektroda czynna do termolezji, wielokrotnego użytku, długość robocza min. 10 cm – 15 szt. | Tak – podać |  |
| 5 | Kaseta do sterylizacji parowej do elektrod RF – 10 szt. | Tak |  |

| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/17/2023 Załącznik nr 2 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 10: Akcesoria wielorazowe do fizykoterapii |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Elektrody silikonowo-węglowe do elektroterapii 6x6 cm – 300 szt. | Tak |  |
| 3 | Podkład wiskozowy – 300 szt. - do elektrod 6x6 cm - podkład o wymiarach 8x8 cm | Tak |  |
| 4 | Podkład wiskozowy – 300 szt. - do elektrod 6x12 cm - podkład o wymiarach 8x14 cm | Tak |  |
| 5 | Woreczki z piaskiem do obciążenia elektrod – 10 szt. Rozmiar: 20 x 30 +/- 5 cm | Tak |  |
| 6 | Filtry do lamp do terapii światłem podczerwonym Astar Lumina: - niebieski – 6 szt. - czerwony – 6 szt. | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/17/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 11: Akcesoria wielorazowe i jednorazowe do elektroterapii |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Podkłady lekowe do elektrod ze stali chirurgicznej do jonoforezy – 400 szt. - podkład o wymiarach 8x8 cm | Tak |  |
| 3 | Przewód do elektrod, 4 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem do aktywizacji ruchowej EiE Interdynamic ID-8C – 5 szt. | Tak |  |
| 4 | Przewód do elektrod, 1 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator Otwock Diatronic DT10B – 5 szt. | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/17/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 12: Przewody do elektrod kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami: BTL-4625 SMART, Zamed STIM D75 |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Przewód do elektrod, jasnoszary z wejściem USB. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator BTL – 4625 SMART – 10 szt. | Tak |  |
| 3 | Przewód do elektrod, ciemnoszary z wejściem USB. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator BTL – 4625 SMART – 10 szt. | Tak |  |
| 4 | Przewód do elektrod, 2 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator Zamed STIM D75 – 5 szt. | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/17/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 13: Akcesoria wielorazowe i jednorazowe do ssaków chirurgicznych. Kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego: Ssak chirurgiczny Medela Basic 30, Dominant Flex, Vario 18 |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Wkłady jednorazowe o pojemności 2,5l – 10 080 szt.: - z substancją żelową wewnątrz wkładu - z trwale połączoną pokrywą - pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący - jeden króciec obrotowy przyłączeniowy typu schodkowego, średnica wewnętrzna 7-8mm (średnica wew. 9-12 mm przy wejściu wydzieliny do wkładu) w pokrywie, z możliwością zamknięcia portu podciśnienia za pomocą zatyczki zamocowanej na pokrywie - z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni - wyposażone w jeden lub dwa uchwyty - uszczelnianie automatyczne po zamontowaniu wkładu na zbiornik - zintegrowany filtr antybakteryjny i hydrofobowy - kompatybilne z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | Tak |  |
| 3 | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 2,5l – 20 szt.: - skalowany co 100ml - wykonany z PC, nietłukącego się i odpornego na uszkodzenia mechaniczne - wyposażony w port do podłączenia podciśnienia umieszczony bezpośrednio w zbiorniku, łatwy sposób montażu i wymiany wkładów - wyposażony w blokadę zabezpieczającą, zapobiegającą wysunięciu się zbiornika z uchwytu - możliwość wymiany wkładu jedną ręką - zbiorniki kodowane kolorem, ułatwiające rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu - zbiornik przystosowany do mycia mechanicznego, dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami dezynfekującymi (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenu etylenu i plazmie) - kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | Tak |  |
| 4 | Łącznik prosty z dwiema uszczelkami - 20 szt.: - autoklawowalny - wielorazowy - kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | Tak |  |
| 5 | Łącznik dren-cewnik schodkowy – 10 szt.: - autoklawowalny - wielorazowy - kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | Tak |  |
| 6 | Dren silikonowy – 200 mb: - autoklawowalny - wielorazowy - kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | Tak |  |
| 7 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczający – 60 szt.: - kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | Tak |  |
| 8 | Wkład jednorazowy na wydzielinę z substancją żelującą wewnątrz o poj. 1,5l – 100 szt.: - wykonany z dwuwarstwowej folii (polietylen i poliamid) odpornej na pęknięcia, przetarcia, nie przepuszczająca zapachu - ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego - dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne - zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta - zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy) - ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra - łącznik schodkowy do pacjenta 7-10mm - zatyczka na pokrywce kodowana kolorem - wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania - kompatybilny z ssakami Medela Vario 18 | Tak |  |
| 9 | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 1,5l – 10 szt.: - skalowany co 100ml - wykonany z PC, nie tłukące się i odporne na uszkodzenia mechaniczne - wyposażony w port do podłączenia podciśnienia umieszczony bezpośrednio w zbiorniku, zapewniający łatwy sposób montażu i wymiany wkładów - wyposażenie w blokadę zabezpieczającą, która chroni przed wysuwaniem się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładów, - możliwość wymiany wkładu jedną ręką - zbiorniki kodowane kolorem ułatwiające rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu - zbiornik przystosowany do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólnodostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie) - kompatybilny z ssakami Medela Vario 18 | Tak |  |
| 10 | Filtr bakteryjny jednorazowy – 20 szt. : - wyposażony w zabezpieczenie przelewowe z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na urządzeniu - kompatybilny z ssakami Medela Vario 18 | Tak |  |
| 11 | Adapter do powieszenia zbiornika z przodu urządzenia – 10 szt.: - kompatybilny z ssakami Medela Vario 18 | Tak |  |
| 12 | Adapter do powieszenia zbiornika z boku urządzenia – 10 szt.: - kompatybilny z ssakami Medela Vario 18 | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/17/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 14: Akcesoria wielorazowe i jednorazowe do spirometru, kompatybilne z spirometrem Lungtest Mobile |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Wielorazowy ustnik: - dla dorosłych – 200 szt. - dla dzieci – 300 szt. - autoklawowalne - kompatybilne ze spirometrem Lungtest Mobile | Tak |  |
| 3 | Zaciski jednorazowe donosowe do spirometru - 100 szt. | Tak |  |

| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/17/2023 Załącznik nr 2 do SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 15: Akcesoria wielorazowe do aparatów do elektrochirurgii, kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego: Aparat do elektrochirurgii EMED SPECTRUM oraz ES 350. |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 2 | Uchwyt elektrody monopolarnej. Przewód 6-pinowy. Długość przewodu min. 4m. Uchwyt z 2 przyciskami. Przeznaczony do min. 350 cykli sterylizacji. – 50 szt. | Tak - podać |  |
| 3 | Przewód elektrody bipolarnej. Przewód 6-pinowy. Długość przewodu min. 3m, złącze proste. Przeznaczony do min. 200 cykli sterylizacji. – 50 szt. | Tak - podać |  |
| 4 | Uchwyt elektrody argonowej. Przewód 6-pinowy. Długość przewodu min. 3,5m. Uchwyt z 2 przyciskami. Przeznaczony do min. 350 cykli sterylizacji. – 50 szt. | Tak - podać |  |
| 5 | Elektroda bipolarna do waporyzacji. Elektroda okrągła o długości 170 mm. Średnica części roboczej 2,7 mm. Przewód 6-pinowy. Długość przewodu min. 3m – 10 szt. | Tak - podać |  |
| 6 | Elektroda bipolarna do waporyzacji. Elektroda okrągła o długości 115 mm. Średnica części roboczej 2,7 mm. Przewód 6-pinowy. Długość przewodu min. 3 m. – 40 szt. | Tak - podać |  |
| 7 | Elektroda bipolarna, klawiszowa. Elektroda zgięta 90°. Część robocza 1,5 x 4 mm. Długość elektrody 115 mm. Przewód 6-pinowy. Długość przewodu min. 3m – 40 szt. | Tak - podać |  |
| 8 | Elektroda bipolarna, igła, wielorazowa. Elektroda zagięta 90°. Długość robocza 0,6 x 4 mm. Długość elektrody 170 mm. Przewód 6-pinowy. Długość przewodu min. 3m. – 10 szt. | Tak - podać |  |
| 9 | Elektroda bipolarna do waporyzacji, wypukła. Elektroda zgięta 70°. Średnica kulki 2,4 mm. Długość elektrody 170 mm. Długość przewodu min. 3m. – 10 szt. | Tak - podać |  |
| 10 | Elektroda bipolarna do waporyzacji, wypukła. Elektroda zgięta 70°. Średnica kulki 2,4 mm. Długość elektrody 115 mm. Długość przewodu min. 4m. – 10 szt. | Tak - podać |  |
| 11 | Elektroda bipolarna, igła. Elektroda zagięta 90°. Część robocza 0,6 x 1,5 mm. Długość elektrody 170 mm. Przewód 6-pinowy. Długość przewodu min. 3m. – 10 szt. | Tak - podać |  |
| 12 | Elektroda bipolarna, igła. Elektroda zagięta 90°. Część robocza 0,6 x 1,5 mm. Długość elektrody 115 mm. Przewód 6-pinowy. Długość przewodu min. 3m. – 15 szt. | Tak - podać |  |
| 13 | Elektroda monopolarna. Elektroda igła prosta, krótka. Długość robocza 0,7 x 14 mm. Średnika wtyku 4mm – 10 szt. | Tak - podać |  |
| 14 | Elektroda bipolarna, klawiszowa. Elektroda zagięta 90°. Długość robocza 1,5 x 4 mm. Długość elektrody 115 mm. – 15 szt. | Tak - podać |  |
| 15 | Elektroda argonowa sztywna do koagulacji. Długość robocza 320 mm. Średnica wtyku 5 mm. – 10 szt. | Tak - podać |  |
| 16 | Elektroda argonowa sztywna do koagulacji. Długość robocza 100 mm. Średnika wtyku 5 mm. – 10 szt. | Tak - podać |  |
| 17 | Igła prosta 14 mm argonowa sztywna. Długość robocza 115 mm. Średnica wtyku 5 mm. – 10 szt. | Tak - podać |  |