Załącznik Nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

1. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę dróg poprzez wykonanie nawierzchni z kostki TT o grubości 8 cm i szerokości 3.5 m wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki gładkiej o grub. 6 cm, jezdnię drogi wykonać o szerokości  3.5 metra ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne oraz ukształtowanie terenu. Nawierzchnię poboczy ma zostać wykonana jako gruntowa obsiana trawą, zjazdy z kostki betonowej.

Zjazdy tak, jak nawierzchnia jezdni, z kostki betonowej typu TT 8 cm.

Odwodnienie należy wykonać  jako kanalizację deszczową. Woda odbierana przez wpusty deszczowe z osadnikami, przykanalikami Ø200, prowadzona przez studnie rewizyjne, betonowe, o średnicy wewnętrznej ø1200 oraz ø600 do projektowanych kanałów Ø315PP. Każda projektowana studnia ma być wyposażona we włazy kanałowe typu ciężkiego (żeliwne) z wypełnieniem betonowym. Należy zainstalować 4 regulatory przepływu, aby zniwelować duży spadek kanalizacji. Wodę wprowadzić do zbiornika retencyjnego, po uprzednim oczyszczeniu w separatorze i osadniku piasku. Zbiornik retencyjny wykonać jako zbiornik ziemny, otwarty.

W ramach prac, należy wykonać  oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty, w tym koszty kontroli inwestycji w zakresie przebudowy, usunięcia kolizji, niezbędnych kosztów nadzoru nad realizacją tych robót zgodnie z uzgodnieniami, niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte, a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących.

2. Zakres zadania obejmuje przebudowę wodociągu – ,,Zakres przedmiotu zamówienia”.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego  ,, Przebudowa ulicy Jęczmiennej i ul. Pszenicznej w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem chłonnym oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie pasa drogowego ”

zrealizowane zostaną następujące roboty:

- przebudowa sieci wodociągowej

- budowa studni

- wykonane zostaną nowe przyłącza

- przed rozpoczęciem robót budowlanych WYKONAWCA winien powiadomić Inwestora i wszystkich gestorów sieci zgodnie z uzgodnieniami oraz uwzględnić niezbędne nakłady w kosztach za  nadzór przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, zgodnie z warunkami ujętymi w uzgodnieniach,

-  po zakończeniu robót należy uzyskać pozytywny odbiór od wszystkich gestorów sieci znajdujących się na terenie inwestycji.

Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następujące uzbrojenie terenu:

-  kable teletechniczne

-  kable elektroenergetyczne

-  wodociąg

-  kanalizacja sanitarna

Parametry ulicy Jęczmiennej i Pszenicznej:

- droga jednojezdniowa, o nawierzchni z kostki betonowej TT gr. 8 cm

- długość odcinka ulicy objętej przebudową: ok. 536.0m.

- jezdnia ograniczona krawężnikami betonowymi,

- klasa techniczna drogi: D,

- szerokość jezdni w świetle krawężników : 3,5m

- spadek poprzeczny: jednostronny 2%

- kategoria ruchu KR1

- prędkość projektowa :  VPR = 30 km/h

Długość planowanych do rozbudowy odcinków dróg wynosi ok. 536.0m.

W ramach realizacji powyższego zadania inwestycyjnego zrealizowane zostaną

wykonane następujące roboty:

-    poprawa geometrii drogi

-    budowa /przebudowę kanalizacji deszczowej/

-    budowa nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów

-    usunięcie kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącymi

sieciami

-    przebudowa sieci wodociągowej

-    wykonanie oznakowania pionowego

-    roboty wykończeniowe