Załącznik nr 7 do SWZ

Szczegółowy  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego i oświetlenia innych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo,  polegająca na utrzymaniu sprawności technicznej instalacji oświetlenia ulicznego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, zgodnie z aktualnymi w tej mierze przepisami prawa i aktualnymi normami technicznymi (polskimi i europejskimi), instrukcjami w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń, wytycznymi producentów urządzeń, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inżynierskiej i ogólnie przyjętych zasad technicznych, w tym:

- Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 2 310 latarni w 92 punktach poboru energii PPE, w tym:

- 1 320 szt. opraw i źródeł LED

- 990 szt. opraw ze źródłami sodowych,

ujętych w „Zestawieniu oświetlenie zewnętrzne 2023 – latarnie drogowe” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

- Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia pozostałego – 283 punktów świetlnych w 17 punktach poboru energii PPE dotyczących oświetlenia stref rekreacyjno-sportowych, obiektów sportowych, parku (nie uwzględnionych w zestawieniu latarni drogowych), wymienionych w „Zestawieniu oświetlenie zewnętrzne 2023 – pozostałe punkty oświetlenia” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

- Konserwacja i eksploatacje Szafek Oświetleniowych wraz z linią zasilającą i zabezpieczeniami  – w 109 punktach PPE

Formularz ofertowy zawierał będzie pozycję dla ceny ryczałtowej jednostkowej:

- pkt 1 lit. a oprawy i źródła LED

- pkt 2 lit. a oprawy sodowe

- pkt 2 oprawy dotyczące oświetlenia pozostałego

Konserwację i eksploatację elementów z pkt. 3  wykonawca wykona w ramach ceny ryczałtowej z pkt. 1 i 2.

Ilość punktów świetlnych w ciągu trwania umowy może ulec zwiększeniu. Gmina Wejherowo stara się przejąć sukcesywnie eksploatację punktów świetlnych od Energa Oświetlenie Sp. z o.o. . Zwiększenie ilości punktów świetlnych nie ma wpływu na ceny jednostkowe.

- szczegółową lokalizację punktów (opraw) oświetleniowych i słupów oświetleniowych zawiera załącznik nr 7.1, 7.2 i 7.4 do SWZ.

- ramy czasowe wykonywania Przedmiotu Zamówienia : 12 miesięcy

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO

1. Wykonawca utrzymuje sprawność techniczną instalacji oświetlenia ulicznego poprzez:

- wykonywanie napraw awaryjnych na obwodach oświetleniowych wydzielonych, obejmujących w szczególności:

- wymianę uszkodzonych / zużytych źródeł światła w oprawach oświetleniowych,

- naprawę uszkodzonej oprawy oświetleniowej i  jej podzespołów

- wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, jeżeli naprawa/wymiana podzespołów nie jest możliwa.

- naprawę / wymianę uszkodzonego wysięgnika

- wymianę / naprawę uszkodzonych układów stabilizująco-zapłonowych (stateczników, zapłonników),

- wymianę wkładek bezpiecznikowych w słupie oświetleniowym i w szafie zasilającej oświetlenia ulicznego,

- wymianę / naprawę uszkodzonych złącz słupowych,

- wymianę / naprawę uszkodzonych złącz bezpiecznikowych, fazowych i zerowych,

- naprawę / wymianę uszkodzonych przewodów w słupie,

- naprawę uszkodzonych drzwiczek wnęk słupowych, lub zabudowę osłony izolacyjnej wnęki słupa (dla słupów starego typu nie produkowanych)

- usunięcie uszkodzenia układu zasilania i sterowania w szafach oświetlenia ulicznego,

- wykonywanie nastaw urządzeń sterujących oświetleniem,

- konserwację dolnej części (stopa słupa i słup do wysokości 50cm od stopy) farbą dostosowaną do materiału z którego słup jest wykonany (stal ocynkowana, beton itp.),

- naprawy kabli oświetleniowych zasilających i wchodzących w skład obwodu oświetleniowego wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu oraz rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni,

- uzupełnianie i poprawę oznakowania słupów wraz z zachowaniem poprawnej numeracji,

- wykonywanie systematycznie wszelkich niezbędnych pomiarów, oględzin i przeglądów obwodów elektrycznych oświetlenia ulicznego obejmujących wszystkie urządzenia i elementy objęte przedmiotem zamówienia (kable, szafki, słupy, uziemienia); pomiary powinny być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 1385 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego Gminy Wejherowo:

UWAGA : Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram pomiarów, oględzin i przeglądów wszystkich obwodów oświetleniowych z Załączników nr 1 i 2.

- wykonywanie, w ramach ceny ryczałtowej, napraw awaryjnych instalacji i konserwacji oświetlenia ulicznego polegających na:

- wymianie uszkodzonej / zużytej oprawy oświetleniowej sodowej na sprawną oprawę oświetleniową sodową wraz ze źródłem światła – do wyczerpania zapasów własnych gminy (magazyn opraw ul. Drzewiarza w Gościcinie dz. nr 882/2) . Ewentualnie w przypadku braku oprawy tego typu w zapasach, na oprawę fabrycznie nową – do 10 szt. na rok,

- wymianie niesprawnego źródła światła sodowego – bez limitu.

- usunięciu uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego wraz z jego utylizacją, zabezpieczeniem kabli oświetleniowych (elektrycznie i mechanicznie) i uporządkowaniem terenu – do 10 szt. na rok,

- naprawie awaryjnej opraw oświetleniowych typu LED wraz z montażem oprawy zastępczej (np. oprawa sodowa) na czas demontażu oprawy LED i jej naprawy – do 20 szt. na rok. (W sytuacji gdy oprawa posiada gwarancję producenta należy oprawę zdemontować , zamontować zastępczą, a uszkodzoną oprawę na gwarancji wysłać do podmiotu udzielającego gwarancji (producent, wykonawca itp.) wraz z prowadzeniem dokumentacji formalnej zgłoszenia gwarancyjnego, po powrocie oprawy z naprawy zamontować ponownie na słupie),

- czyszczeniu opraw oświetleniowych wraz z kloszem i wysięgnikiem – wszystkie szt. na rok,

- prostowaniu słupów oświetlenia ulicznego o wysokości do 12,00 m. wraz z ewentualnym odkopaniem i naprostowaniem fundamentów – do 10 szt. na rok,

- naprawie kabli oświetleniowych zasilających i wchodzących w skład obwodu oświetleniowego (zarówno kablowe, jak i  napowietrzne) – do 20 odcinków rocznie.

- Wykonywanie, w ramach ceny ryczałtowej, dostawy i wymiany słupów oświetleniowych na nowe, po wystąpieniu uszkodzenia słupa (np. z uwagi na kolizję drogową, warunki atmosferyczne, inne zdarzenie nagłe powodujące uszkodzenie słupa) wraz z całym kompletem uszkodzonych elementów; do obowiązków Wykonawcy będzie przygotowanie kompletnej dokumentacji zdjęciowej uszkodzonych elementów, przygotowanie kosztorysu naprawy oraz zaznaczenie na mapie lokalizacji słupa wraz z jego numeracją; cena ryczałtowa powinna uwzględniać następujące ilości słupów do dostawy i wymiany:

- kompletny słup oświetleniowy wraz z fundamentem, wysięgnikiem i oprawą sodową niższych lub równych 8 mb – 4 szt. na rok,

- kompletny słup oświetleniowy wraz z fundamentem, wysięgnikiem i oprawą sodową powyżej 8 mb do 11 mb włącznie – 2 szt. na rok,

- kompletny słup oświetleniowy wraz z fundamentem, wysięgnikiem i oprawą typu LED niższych lub równych 8 mb – 4 szt. na rok,

- kompletny słup oświetleniowy wraz z fundamentem, wysięgnikiem i oprawą typu LED powyżej 8 mb do 11 mb włącznie – 2 szt. na rok.

- wykonanie pozostałych usług powiązanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia ulicznego, w tym:

- udział w odbiorach technicznych i końcowych nowych lub wyremontowanych instalacji i sieci oświetlenia ulicznego,

- przycinanie gałęzi drzew stykających się z oprawami lub słupem oświetleniowym, w celu uzyskania bezpiecznego odstępu izolacyjnego oraz w zakresie usunięcia kolizji z emitowanym strumieniem świetlnym oprawy,

- przeprowadzanie nocnych przeglądów instalacji oświetleniowej– 1 raz w miesiącu wraz ze sporządzeniem protokołu z nocnego przeglądu, z wymienieniem rejonów Gminy Wejherowo, które podlegały przeglądowi.

UWAGA : Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram nocnych przeglądów instalacji oświetleniowej, z podziałem na rejony Gminy Wejherowo (np. Sołectwa).

- wykonywanie, w ramach ceny ryczałtowej, dostawy i wymiany szafek oświetleniowych na nowe, po wystąpieniu uszkodzenia szafki oświetleniowej (np. z uwagi na kolizję drogową, warunki atmosferyczne, inne zdarzenie nagłe powodujące uszkodzenie szafki oświetleniowej) wraz z całym kompletem uszkodzonych elementów; do obowiązków Wykonawcy będzie przygotowanie kompletnej dokumentacji zdjęciowej uszkodzonych elementów, przygotowanie kosztorysu naprawy oraz zaznaczenie na mapie lokalizacji szafki oświetleniowej wraz z jej numeracją; cena ryczałtowa powinna uwzględniać następujące ilości szafek oświetleniowych do dostawy i wymiany – 2 szt. na rok.

2. Wykonawca jest zobowiązany usunąć awarię instalacji oświetlenia ulicznego w następujących terminach:

- w przypadku stwarzającym zagrożenie dla osób postronnych (przechodniów) (niebezpiecznie pochylony słup, uszkodzone przewody elektryczne) - bezzwłoczne usunięcie zagrożenia oraz naprawa sieci oświetleniowej do 8 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego,

- w przypadkach skutkujących brakiem oświetlenia ciągów ulicznych / stref w ilości powyżej 50% opraw oświetleniowych na danej lokalizacji, oraz - polegającej na awarii układu sterowania lampami powodującej świecenie lamp poza ustalonym programem urządzeń sterujących (świecenie w ciągu dnia), do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- termin wykonania pozostałych napraw awaryjnych instalacji oświetlenia ulicznego -  maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

3. Wykonawca dostarcza, w ramach ceny ryczałtowej, wszystkie materiały, urządzenia, podzespoły, osprzęt niezbędny do wykonania napraw awaryjnych i konserwacyjnych oraz do eksploatacji

4. Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczy podnośnik koszowy konieczny do wykonania prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych i awaryjno-naprawczych oświetlenia ulicznego wraz z personelem z odpowiednimi uprawnieniami, w ilości niezbędnej do dotrzymania terminów z ust. 2 .

5. Wymagania dotyczące podnośnika koszowego: - minimalna wysokość robocza 12,0 m. (z uwagi na maksymalną wysokość zamontowania opraw oświetleniowych), DMC nie większa niż 3 500 kg (z uwagi na niektóre nawierzchnie dróg, placów i awaryjną konieczność wjazdu na chodnik).

6. Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzone organizacje ruchu na czas prowadzenia prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego i zobowiązany jest je stosować. Koszt wprowadzenia oznakowania leży po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca jest obowiązany organizować prace przy naprawie i konserwacji instalacji  elektrycznej oświetlenia ulicznego zgodnie z wymaganiami:

- rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210)

- Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) właściciela sieci dystrybucyjnej nN Energa-Operator S.A. i Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego Gminy Wejherowo.

W przypadku wątpliwości odnośnie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia i zastosowania odpowiednich przepisów i norm, Wykonawca przedstawi proponowane sposoby realizacji, natomiast decyzję w tym zakresie podejmie Zamawiający.

IV. WYMAGANIA W ZAKRESIE POSIADANIA UPRAWNIEŃ PRZEZ OSOBY BĘDĄCE UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

- Wymagania dotyczące zatrudniania osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia. Do realizacji następujących prac związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego Zamawiający wymaga wyznaczenia przez Wykonawcę osób:

- do czynności wymagających posiadania ważnego świadectwa kwalifikacyjnego „D”;

- do czynności wymagających posiadania ważnego świadectwa kwalifikacyjnego „E”, uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego”;

- do czynności wymagających posiadania ważnych uprawnień do wykonywania prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV zgodnie z wymogami instrukcji PPN (Prace Pod Napięciem);

- do czynności wymagających posiadania uprawnień do obsługi podnośnika samochodowego.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przez minimum 3 osoby tj.: minimum jedna osoba z uprawnieniami do czynności wymagających posiadania uprawnień do obsługi podnośnika samochodowego oraz minimum dwie osoby do czynności związanych w wykonywaniem prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego na wysokości (obie osoby posiadające uprawnienia do prac pod napięciem oraz posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego” i jedna z nich posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne „D”).

2. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

- do wykonywania prac zatrudniać wyłącznie osoby na umowę o pracę, które odbyły wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia, instruktarze BHP oraz posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,

- do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace przy urządzeniach elektrycznych, obsługa specjalistycznego sprzętu i urządzeń, prace w pasie drogowym) zatrudniać wyłącznie osoby na umowę o pracę, posiadające właściwe kwalifikacje, uprawnienia, upoważnienia,

- opracować, zatwierdzić z odpowiednimi właścicielami dróg (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, prywatne) projekt/projekty organizacji ruchu drogowego przy usuwaniu awarii sieci oświetleniowej oraz zapoznać z jego treścią osoby realizujące usługę,

- opracować, w zależności od potrzeb, odpowiednie instrukcje bezpiecznego wykonywania prac na sieci oświetleniowej i zasilającej z punktu PPE.

Oprawy i sterowania będące na gwarancji w przypadku awarii wymagają stwierdzenia awarii, sporządzenia protokołu, demontażu oprawy i zamontowanie w to miejsce oprawy zastępczej pochodzącej z demontażu, a w przypadku demontażu sterowania zamontowania sterowania zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż zamontowane.

Oprawy sodowe pochodzące z demontażu są składowane wewnątrz budynku w Gościcinie przy ul. Drzewiarza dz. nr 882/2.

W ramach Punktów Poboru Energii PPE wymienionych w załączniku nr 1 znajdują się urządzenia oświetlenia zewnętrznego dróg, ulic i placów stanowiące własność Gminy Wejherowo.

Przez urządzenia oświetlenia ulicznego rozumie się urządzenia oświetlenia ulicznego oraz iluminacyjnego, stanowiące zespół elementów składających się ze źródeł światła i opraw oświetleniowych wraz z obwodami zasilającymi i sterującymi ich pracą oraz konstrukcjami wysięgnikowymi i słupami oświetleniowymi.

Złącza pomiarowe z licznikiem oraz linie elektroenergetyczne zasilające obiekty PPE oświetlenia zewnętrznego dróg ulic i placów na terenie gminy są własnością ENERGA OPERATOR S.A..

Przedmiot umowy należy realizować zgodnie z Instrukcją Eksploatacji Urządzeń Instalacji Oświetlenia Zewnętrznego obowiązującą w Gminie Wejherowo stanowiącą załącznik nr 3.

Prowadzenie eksploatacji - obsługi i konserwacji w zakresie technicznie i ekonomicznie uzasadnionym należy wykonywać zgodnie z aktualnymi w tej mierze przepisami prawa i normami technicznymi, instrukcjami w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inżynierskiej.

REJESTR ZGŁOSZEŃ AWARII

Wykonawca ma obowiązek prowadzić rejestr zgłoszeń awarii zawierający minimum: datę, godzinę i numer zgłoszenia; miejsce i rodzaj awarii; dane zgłaszającego; datę, zakres i sposób realizacji naprawy. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego potwierdzenia w formie pisemnej przyjęcia zgłoszenia awarii do realizacji wskazanemu w Umowie Przedstawicielowi Gminy.

Wykonawca jest zobowiązany jest do dostarczenia przy każdej comiesięcznej fakturze :

- zestawienia Rejestru Zgłoszeń Awarii za okres każdego miesiąca za który wystawiona została faktura

- protokołu z przeglądu nocnego instalacji oświetleniowej zgodnie z harmonogramem nocnych przeglądów za okres każdego miesiąca za który wystawiona została faktura.

- protokołów z pomiarów zgodnie z harmonogramem pomiarów, oględzin i przeglądów wszystkich obwodów oświetleniowych z Załączników nr 1 i 2, za okres każdego miesiąca, za który wystawiona została faktura.

Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z:

- aktualnym zestawieniem Punktów Poboru Energii objętych niniejszym postępowaniem, zawierających informację o adresie miejsca montażu licznika (zgodnym z zawartą umową dystrybucyjną), stanowiącą załącznik nr 1 do umowy;

- dokumentacją eksploatacyjną obiektu oświetleniowego zgodnie Instrukcją Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego Wykonawcy dla każdego Punktu Poboru Energii (PPE) z osobna, w tym:

- schemat jednokreskowy i mapka instalacji – załącznik nr 4;

- zestawienia ilości i rodzaju opraw oraz mocy – załączniki nr 1 i nr 2;

- aktualną Instrukcją Eksploatacji Urządzeń Instalacji Oświetlenia Zewnętrznego obowiązującą w Gminie Wejherowo, stanowiącą załącznik nr 3 do opisu.

Kod zamówienia według CPV:

| Kod | Opis |
| --- | --- |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45316100-6 | Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |
| 45316110-9 | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |
| 45311000-0 | Prace w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45316000-5 | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych |
| 45310000-3 | Prace w zakresie instalacji elektrycznych |
| 31520000-7 | Lampy i oprawy oświetleniowe |
| 31527200-8 | Oświetlenie zewnętrzne |
| 71355200-3 | Wykonywanie badań |

Załączniki opisujące przedmiot zamówienia:

| Zał. nr 7.1 | Zestawienie Punktów Poboru Energii PPE. |
| --- | --- |
| Zał. nr 7.2 | Zestawienie Oświetlenie Zewnętrzne 2023 – latarnie drogowe, pozostałe punkty oświetlenia |
| Zał. Nr 7.3 | Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego |
| Zał. Nr 7.4 | Mapki i schematy dot. przedmiotu zamówienia |