Ostrów Wielkopolski, dnia 26.05.2021 r.

Otrzymują:

– strona internetowa zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego na platformie zakupowej  w trybie podstawowym wariant  I pn:  Rozbudowa Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim o nowe pomieszczenia Bloku Operacyjnego, Centralnej Dezynfektorni i Sterylizatorni wraz z wyposażeniem

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2019r poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – dotyczy wyposażenie - Macerator

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą ,,czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 – dotyczy wyposażenie - Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające maceracje przy użyciu 2 modułów tnąco-rozrywających (noże niewymagające ostrzenia – dożywotnia gwarancja), z najmniejszymi otworami odpływowymi w tego typu urządzeniach? Skuteczność maceracji weryfikuje wielkość otworów odpływowych w komorze a nie ilość noży tnących,

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy wyposażenie - Macerator

Czy Zamawiający dopuści bardziej ekonomiczne urządzenie o wadze 50kg, mocy silnika 370W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 – dotyczy wyposażenie - Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czasem cyklu < 60 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pytanie nr 5 – dotyczy wyposażenie - Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory? Gwarantuje to bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności ingerencji i demontażu jakichkolwiek elementów bębna w celu ich sprawdzenia i ewentualnego wyczyszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pytanie nr 6 – dotyczy wyposażenie – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: wys. 977mm x gł. 445mm x szer. 360mm, posiadające zużycie wody 10l oraz zbiornik na wodę 10l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pytanie nr 7 – dotyczy wyposażenie – Macerator

Czy Zmawiający dopuści urządzenie posiadające diody LED informujące o stanie urządzenia i fazie cyklu zamiast wyświetlacza LED?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 – dotyczy wyposażenie - Macerator

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim gwarantuje jej czystość oraz wydłuża żywotność (w trakcie załadunku zanieczyszczenia nie trafiają pomiędzy uszczelkę, a obudowę urządzenia).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 9 – dotyczy wyposażenie - Macerator

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwia bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 – dotyczy wyposażenie - Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 11 – dotyczy wyposażenie - Macerator

Czy Zmawiający wymaga, aby urządzenie posiadało system otwarty na dozowanie środka czyszczącego i dezodoryzującego nie tracąc przy tym gwarancji producenta? Rozwiązanie takie znacząco obniża wysokie koszty związane z eksploatacją preparatów rekomendowanych przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający będzie wymagał stołu operacyjnego z wyposażeniem o następującej charakterystyce?:

Stół do operacji ogólnochirurgicznych i ortopedycznych.

Konfiguracja blatu stołu:

– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu,

- oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe),

- płyta lędźwiowa,

- podnóżki: lewy i prawy.

Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem. Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al. W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAE. Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. Płaska podstawa stołu (wysokość  130 mm) w celu zapewnienia ergonomicznych warunków do współpracy stołu a aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym. Blokowanie stołu poprzez cztery elektromechanicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu.

Długość stołu z blatem: 2100 mm. Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 600 mm. Szerokość materacy:. 550 mm. Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 680 do 1080 mm. Regulacja oparcia pleców: - 400 do 800  . Regulacja podgłówka: - 550 do 550  . Przechyły boczne w obie strony: po 300   . Przechył Trendelenburga: 400  . Przechył anty-Trendelenburga: 400  . Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 250  . Przesuw wzdłużny blatu : 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C.

Regulacja pilotem następujących pozycji:

-	regulacja wysokości blatu

-	regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu)

-	funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku)

-	wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu)

-	przechyły wzdłużne i boczne

-	pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej

-	przesuw wzdłużny blatu

-	regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie)

-	blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek.

Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia).

Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu.Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym  stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji  wyświetla się  piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”.

Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów.  Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu. Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2. Regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki polie¬trowej o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów.Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy 80 mm. Stabilny i pewny montaż materacy do blatu. Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: 300 kg. Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): 350 kg.

Wyposażenie:

- Podpórka ręki z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, wyposażona w poliuretanowy materac o wymiarach: 25 mm x 160 mm x 500 mm Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca obrót podpórki wokół jej osi pionowej – 2 szt.

- Wieszak kroplówki z korpusem zaciskowym. Służący do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. Składający się ze sztycy z podwójnym hakiem, całość wykonana ze stali nierdzewnej – 1 szt.

- Oparcie boczne z korpusem zaciskowym. Służące do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej. Składające się z poliuretanowego materaca o prostokątnym kształcie wygiętym w kształcie nerki o wymiarach: 24 mm x 70 mm x 152 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości i odległości od pacjenta – 1 szt.

- Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości 100 mm – 1 szt.

- Pas nadgarstkowy służący do unieruchamiania kończyn górnych na wysokości nadgarstka. Mocowany do listwy bocznej stołu, posiadający regulację wzdłużną oraz regulację zacisku pasa. Szerokość pasa 100 mm – 2 szt.

- Ramka anestezjologiczna z uchwytem wielopozycyjnym. Posiadająca regulację wysokości, szerokości i obrotu wokół osi pionowej. Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej – 1 szt.

- Przystawka do operacji barku – 1 kpl. Kompatybilna ze stołami operacyjnymi o szerokości blatu w zakresie 51 – 66 cm. Montaż przystawki na szynach bocznych stołu operacyjnego. Montaż za pomocą dwóch adapterów z wizualnymi wskaźnikami prawidłowego zamocowania przystawki do stołu. Segment plecowy składający się z trzech podłużnych segmentów (dwa boczne i jeden środkowy) z możliwością odejmowania segmentów bocznych, prawego lub lewego w zależności od potrzeb, segment środkowy mocowany na stałe. Segmenty boczne łatwo odejmowane, blokowane dźwignią, bez mechanizmów śrubowych. Dodatkowa odejmowana podkładka pod głowę do intubacji pacjenta. W górnej części przystawki dwie sztyce służące do montażu podgłówka stabilizującego głowę pacjenta. Zakres regulacji pochylenia oparcia pleców (tułowia): 0 - 85°. Regulacja pochylenia za pomocą mechanizmu ze sprężyną gazową. Materace segmentu plecowego w kolorze czarnym, odejmowane, mocowane na rzepy. Podgłówek z mocowaniem głowy pacjenta z możliwością płynnej regulacji wysokości ułożenia względem segmentu plecowego. Podgłówek musi przesuwać się automatycznie podczas zmiany pochylenia części plecowej. Podgłówek musi mieć możliwość regulacji pozycji w celu dobrania najbardziej optymalnego ustawienia głowy pacjenta. Podpora pod rękę na przegubie kulowym z możliwością łatwego dostosowania do wybranych pozycji, zmianą wysokości i kąta pochylenia, wyposażona w zdejmowany materac o grubości 2,5 cm, z możliwością wydłużenia części wspierającej o 15 cm.

-Podpora pod rękę mocowana na szynie bocznej stołu operacyjnego za pomocą dedykowanego zacisku. Pas do mocowania pacjenta o regulowanej długości. Pas do stabilizacji pacjenta o regulowanej długości, służący do wspierania boku pacjenta podczas zabiegu w pozycji siedzącej przy odjętym segmencie bocznym podparcia pleców.

-Pas do stabilizacji pacjenta mocowany na szynie bocznej stołu operacyjnego za pomocą dedykowanego zacisku. Kompletny zestaw wyposażony w zaciski mocujące segment plecowy (2 szt.), zaciski mocujące podporę pod rękę (1 szt.), pas do stabilizacji pacjenta (1 szt.). Dopuszczalna waga pacjenta 227 kg.

- Przystawka ortopedyczna, mocowana do blatu w miejsce podnóżków, wykonująca wraz z blatem przechyły boczne i wzdłużne oraz zmianę wysokości. Umożliwiająca śródoperacyjne monitorowanie ramieniem C i dogodny dostęp chirurga do chorego, ramiona przystawki wykonane z włókna węglowego przeziernego dla promieni RTG. Możliwość wyposażenia dodatkowego przystawki do wykonywania specjalistycznych zabiegów. Możliwość zmiany długości oraz kąta rozwarcia ramion przystawki. Każde z dwuczęściowych ramion przystawki z dwoma obrotowymi węzłami pozwalającymi na niezależną regulację obu części pojedynczego ramienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi węzła. Układ ramion przystawki zapewniający możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta. Trapezowy blat przystawki montowany w miejsce podnóżków w blacie stołu operacyjnego – 1 szt.

- Wózek do transportu przystawki ortopedycznej wykonany ze stali nierdzewnej. Podwozie wyposażone w kosz na drobne elementy wyposażenia i cztery koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą – 1 szt.

- Buty skórzane dla dzieci, mocowane do przystawki ortopedycznej za pomocą pasów (kolor czarny), zapięcie za pomocą klamry. Opcja: dodatkowo z możliwością sznurowania - 1 para.

- Przystawka do operacji kolana służąca do ułożenia i naprężenia nogi podczas zabiegów i operacji stawu kolanowego. Przystawka do operacji kolana z możliwością montażu na przystawce ortopedycznej w miejsce zespołu podporowego do gipsowania. Do naciągu kończyny możliwość wykorzystywania aparatu naciągowego z przystawki ortopedycznej. Konstrukcja umożliwiająca dostosowanie długości ramienia do kończyny oraz regulację wysokości. Elementy przystawki wykonane ze stali nierdzewnej – 1 szt.

- Podpórka/blat do operacji ręki, służąca do przeprowadzania zabiegów i operacji kończyn górnych. Wymiary materaca: 40 mm x 400 mm x 800 mm umożliwiające równoczesną pracę dwóch chirurgów. Konstrukcja podpórki umożliwiająca wykonanie zdjęć RTG, monitorowanie aparatem C, zmianę wysokości oraz możliwość ustawienia nie prostopadłego przystawki w stosunku do blatu stołu operacyjnego. Konstrukcja stalowa nierdzewna – 1 szt.

- Przystawka do operacji łąkotki z uchwytem wielopozycyjnym. Służąca do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta. Składająca się z materaca o walcowatym kształcie o wymiarach: fi 80 mm x 300 mm oraz części nośnej, wykonanej ze stali nierdzewnej, umożliwiającej regulację wysokości oraz regulację kąta obrotu stawu kolanowego w stosunku do blatu stołu – 1 szt.

- Panel boczny sterujący, umożliwiający sterowanie napędem elektrohydraulicznym w stole operacyjnym. Wyposażony w wygodny mechanizm magnetyczny pDetach™, który zabezpiecza go przed przypadkowym strąceniem, jednocześnie zapewniając prosty i szybki demontaż na kolumnie stołu – 1 szt.

- Krążek pod głowę dla dzieci, o wymiarach: 90 x 20mm

- Podkład pod kolana (mały), o wymiarach: 395 x 140 x 40mm,

- Podkolanniki z uchwytem wielopozycyjnym. Służące do podpierania kończyny dolnej w pozycji leżącej lub siedzącej. Wyposażone w poliuretanowy materac o wymiarach: 25 mm x 190 mm x 295 mm . Konstrukcja metalowa, wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca obrót podpórki wokół jej osi pionowej, kątowe ustawienie powierzchni materaca a także zmianę wysokości podpórki – 1 kpl.

- Przystawka ginekologiczna składająca się z miski wykonanej ze stali nierdzewnej, o wymiarach: 65 mm x 265 mm x 325 mm i pojemności 4 litrów oraz szkieletu metalowego wykonanego w całości ze stali nierdzewnej. Szkielet przystawki umożliwiający zamontowanie jej do stołu operacyjnego oraz obrót wokół osi pionowej – 1 szt.

- Dostawka listwy bocznej - element zakładany na listwę boczną z prawej lub lewej strony oparcia pleców stołu operacyjnego. Dostawka jest elementem wydłużającym listwę oparcia pleców od strony głowy pacjenta – 2 szt.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań

Pytanie nr 13

Załącznik nr 5 Parametry techniczne mebli socjalnych - Fotel wypoczynkowy MS 13: Prosimy o potwierdzenie, że w karcie/zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych należy potwierdzić warunek spełnienia wymaganych dokumentów w punktach 4 i 5, a wymagane dokumenty podpisane przez producenta przedstawić na etapie realizacji zamówienia

Odpowiedź

Potwierdzamy, że potwierdzenie warunków opisanych w punktach 4 i 5 (załącznik  nr 5 Parametry techniczne mebli socjalnych -Fotel wypoczynkowy MS 13) należy przedstawić na etapie realizacji zamówienia.