Załącznik nr 7 do SWZ   Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Celem niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest realizacja zadania „Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami”.

- Inwestycja realizowana będzie :

- w trybie specustawy drogowej tzw. ZRID - Decyzja AB.6740.11.9.2022.16 z dnia 11.08.2022r. ,,Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami”

- zgodnie z decyzją.AB.6740.3.9.2021.9 z dnia 01.03.2021r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego: sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla inwestora Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1 w m. Bolszewo, gm. Wejherowo

- zgodnie z decyzją AB.6740.3.193.2021.9 z dnia 18.05.2021r. o przeniesieniu na rzecz PWIK Sp. z o.o. w Gdyni (ul. Witomińska 29) decyzji AB.6740.3.9.2021.9

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

- Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

- rozbudowę ul. Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami;

- zakres zadania obejmuje:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt YOMB i ułożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- przebudowa jezdni ul. Strażackiej na jezdnię o nawierzchni bitumicznej,

- budowa obustronnych chodników wzdłuż ul. Strażackiej

- poprawę geometrii drogi,

- budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów na długości inwestycji,

- budowę wyniesionych skrzyżowań,

- budowę zatoki postojowej,

- budowa /przebudowę kanalizacji deszczowej.

- celem zadania jest:

- usunięcie kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącymi sieciami polegającymi na:

- przebudowie sieci telekomunikacyjnych,

- przebudowie sieci wodociągowej,                                                         ,

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej,

- przebudowie gazociągu wraz z przyłączami,

- przebudowie sieci elektroenergetycznej NN, SN,

- demontażu  linii napowietrznej NN wraz z słupami,

- wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

- wykonanie kanału technologicznego,

- przebudowa oświetlenia drogowego na całej długości inwestycji wraz z wykonaniem dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych.

- długość planowanego do rozbudowy odcinka drogi wynosi ok. 718m.

- w ramach wykonanych prac zostanie wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać i zamontować 2 sztuki dwustronnych tablic informacyjnych o wymiarach 120 x 180 [cm]. Wzór i szatę graficzną Zamawiający przekaże w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty, w tym koszty kontroli inwestycji w zakresie przebudowy, usunięcia kolizji, niezbędnych kosztów nadzoru nad realizacją tych robót, niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ, warunków i obowiązków określonych w SWZ i w projekcie umowy, jak i posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz inne koszty nie ujęte, a konieczne, z punktu widzenia Wykonawcy, dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących.

- budowę kanalizacji sanitarnej w zakresie określonym w dokumentacji ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie zgodnie z załącznikiem – ,,Zakres przedmiotu zamówienia” - zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Strażackiej, zrealizowane zostaną następujące roboty:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej D 200mm z PCV,

- budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej D160 mm z PCV do granicy działek,

- budowa studni.

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych WYKONAWCA winien powiadomić wszystkich gestorów sieci zgodnie z Uzgodnieniami oraz Inwestora, a także uwzględnić w cenie oferty koszty za  nadzór przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, zgodnie z warunkami ujętymi w uzgodnieniach.

- Po zakończeniu robót należy uzyskać pozytywny odbiór od wszystkich gestorów sieci wymaganych w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia.

- Załączniki opisujące przedmiot zamówienia:

- SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  UL. STRAŻACKA:

  - DECYZJA ZRID AB.6740.11.9.2022 z dnia  11.08. 2022r. „ ROZBUDOWA UL.  STRAŻACKIEJ W  BOLSZEWIE WRAZ Z SIECIAMI,

  - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  ,,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU”,

  - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – ,,UKŁAD DROGOWY WRAZ Z  KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM”

  - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- ,,KANALIZACJA  DESZCZOWA”,

  - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – ,,USUNIĘCIE KOLIZJI  SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ”,

  - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY-,, PRZEBUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY GAZOWYCH”,

  - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- ,,USUNIĘCIE KOLIZJI ENERGETYCZNYCH I OŚWIETLENIE DROGOWE”,

  - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- ,,USUNIĘCIE KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH”,

  - PROJEKT TECHNICZNY – ,,UKŁAD  DROGOWY”,

  - PROJEKT TECHNICZNY – ,,KANALIZACJA DESZCZOWA”,

  - PROJEKT TECHNICZNY – ,,KANALIZACJA SANITARNA”,

  - PROJEKT TECHNICZNY – PRZEBUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY GAZOWYCH,

  - PROJEKT TECHNICZNY – ,,USUNIĘCIE KOLIZJI ENERGETYCZNYCH I OŚWIETLENIA DROGOWEGO”

  - PROJEKT TECHNICZNY - ,, USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH”,

  - OPINIA GEOTECHNICZNA,

  - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH,

  - PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W REJONIE ULIC CHŁOPSKIEJ, KRUCZEJ ŻURAWIEJ I OKRĘŻNEJ  - zakres budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Strażackiej:

  - ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,

  - PROJEKT BUDOWLANY – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC CHŁOPSKIEJ, KRUCZEJ, ŻURAWIEJ I OKRĘŻNEJ W BOLSZEWIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ,

  - ANEKS - PROJEKT BUDOWLANY PROFILE,

  - ANEKS - PROJEKT BUD. ,,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC CHŁOPSKIEJ, KRUCZEJ, ŻURAWIEJ I OKRĘŻNEJ W BOLSZEWIE

- OPIS OPERACJI ZASTRZEŻONEJ

Przyłączenie nowych przewodów wodociągowych do istniejących jest „zastrzeżoną operacją" realizowaną w tej umowie przez Służby eksploatacyjne PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Włączenie powinno być wykonane wyłącznie z upoważnienia Inspektora nadzoru po potwierdzeniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych. Żadna woda gruntowa nie może mieć kontaktu z instalacjami wodociągowymi. Wszystkie ucięte końce lub wstawione części rur lub armatury powinny być dokładnie oczyszczone celem usunięcia wszelkich niepożądanych zanieczyszczeń i materiałów, a następnie spryskane 10 % roztworem podchlorynu sodu. Także wszystkie złączki, uzupełniające części i narzędzia powinny być oczyszczone i spryskane 10 % roztworem podchlorynu sodu.

Nowo wykonane połączenia powinny być jak najszybciej poddane ciśnieniu eksploatacyjnemu i sprawdzone na przecieki.

Włączenie nowych odcinków przewodu wodociągowego będzie możliwe pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ze Służbami eksploatacyjnymi PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Termin wykonania włączenia ustala PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Czynności łączeniowe są wykonywane w dni powszednie z wyłączeniem dni przedświątecznych i przed weekendowych. Zgłoszenie wykonania należy złożyć siedem dni roboczych przed planowanym terminem robót.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. uzależnia podjęcie prac od wyników kontroli: przygotowania materiałów pod względem zgodności ze specyfikacją zawartą w projekcie, jakości posiadanych urządzeń pod kątem czynników mogących mieć wpływ na opóźnienie przywrócenia do normalnej pracy systemu wodociągowego. Powierzchnie rurociągów lub armatury dotychczas zabudowanych w czynnej sieci powinny być w wykopie swobodnie dostępne, pod rurociągiem należy przygotować przestrzeń montażową uniemożliwiającą podczas robót zassanie do wnętrza sieci gruntu lub wody gruntowej z wykopu. Wykop pod prace montażowe należy umocnić i odwodnić.

Do zgłoszenia Wykonawca załącza m.in.:

      - wyciąg z uzgodnionego projektu wykonawczego (szkic węzła łączeniowego z wykazem niezbędnych materiałów);

      - pozytywny wynik badania bakteriologicznego nowobudowanego odcinka sieci (2 pozytywne próby);

      - protokół z próby ciśnienia nowobudowanego odcinka sieci;

      - projekt organizacji ruchu i wniosek o zajęcie jezdni.