##### Zbigniew Bednarczyk

ZAKŁAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

25-546 KIELCE, ul. Z. Nałkowskiej 1/37, tel. fax ( 041 ) 331-93-60

tel. kontaktowy 601-588-608, email : z.bednarczyk2@chello.pl;

Rok założenia 1992

TEMAT : 	BUDOWA  ŚCIEŻKI PIESZEJ.  SKRÓT PRZEJSCIA

PIESZYCH NA POŁACZENIU DROGI GMINNEJ Z TERENEM KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO

GMINA NOWA SŁUPIA

STADIUM:	 PROJEKT BUDOWLANY

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANŻA:  DROGOWA

ADRES:  Jednostka ewidencyjna 260413_2 Nowa Słupia

Obręb  0004 Dębno

Działki nr ew. 404,413,530/1

INWESTOR : Gmina Nowa Słupia

ul. Rynek 15

26-006 Nowa Słupia

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – VIII – INNE BUDOWLE

| Czynność | Imię i nazwisko | Data | Nr upr. specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował | Zbigniew Bednarczyk | 05..2019 | drogi 211/69 |  |
| Projektował | inż. Ryszard Kucmin | O5.2019 | sieci i instal. el. KL-68/89 |  |
| Sprawdził | inż. Jan Cieśla Fijałkowski | 05.2019 | sieci i instal. el. KL-632/94 |  |
| Sprawdził | mgr inż. Bolesław Balcerek | 05.2019 | drogi 63/127/76 |  |

# ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

| L.P | Opis pozycji | Nr str |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strona tytułowa | 1 |
| 2 | Zestawienie zawartości | 2 |
| 3 | Oświadczenia projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej /art. 20, ust. 4 / | 3-4 |
| 4 5 6 | Opis techniczny do : A. Projektu zagospodarowania terenu z bilansem powierzchni B. Projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej C. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 5-8 9-11 12-14 |
| 7 | Zaświadczenia projektantów i sprawdzających o przynależności do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z kserokopią uprawnień | 15-22 |
| 8 9 10 11 12 13 | Decyzja nr 3/2019 z dnia 22.01.2019 r Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowy ścieżki pieszej. Zgoda PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ostrowiec, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kopernika 53 na rozbudowę obwodu oświetlenia ulicznego w Dębnie z dnia 05.02.2019 r znak RM/RK/781/2019. Warunki zasilania oświetlenia ścieżki pieszej w Dębnie wydane przez Miasto i Gminę Nowa Słupia z dnia 24.01.2019 r znak. RGI.7003.03.2019. Uproszczony wypis z rejestru gruntów Starosty Kieleckiego Zaświadczenie Notariusza Kurii Diecezjalnej w Kielcach z dnia 18 czerwca 2014 r nr PD.II-62/14 Uzgodnienie projektu budowlanego ścieżki pieszej z Miastem i Gminą Nowa Słupia z dnia 28.06.2019 r na planie zagospodarowania | 23-28 29 30 31-32 33 -- |
| 14 | Uzgodnienie projektu oświetlenia – linii kablowej z Naradą Koordynacyjną Powiatu Kielce z dnia 03.07.2019 oraz dodatkowe uzgodnienie z Rejonem Energetycznym w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 15.07.2019 r Projektu zamiennego branży elektrycznej dot. wolnostojącej rozdzielnicy oświetlenia ścieżki pieszej poza słupem istniejącym nr 16 | 34-A 34-B |
| 15 | Orientacja 1 : 2000, rys nr 1 | 35 |
| 16 | Mapa do celów projektowych 1 : 500, rys nr 2 | 36 |
| 17 | Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500, rys nr 3 | 37 |
| 18 | Profil podłużny 1 : 100/500 i szczegół „A” 1 : 30, rys nr 4 | 38 |
| 19 20 21 22 23 | Przekrój konstrukcyjny 1 : 25, rys nr 5 Przekroje poprzeczne 1 :25/25, rys nr 6 Obliczenie zdjęcia humusu i nasypy z humusu- nr 7 Obliczenie objętości robót ziemnych po zdjęciu humusu- nr 8 Obliczenie powierzchni skarp – terenów zielonych- nr 9 | 39 40 41 42 43 |

Kielce 05.2019

Imię i nazwisko: Zbigniew Bednarczyk

upr. nr 211/69

Członek izby : Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nr ew. SWK/BD/0023/01

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

( Dz. U.z  2018 r poz. 1202 ) oświadczam, że projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

BUDOWA  ŚCIEŻKI PIESZEJ.  SKRÓT PRZEJSCIA PIESZYCH

NA POŁACZENIU DROGI GMINNEJ Z TERENEM KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO

GMINA NOWA SŁUPIA

Branża: DROGOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Zbigniew Bednarczyk

Podpis ...........................................................

Kielce 05.2019

Imię i nazwisko: mgr inż. Bolesław Balcerek

upr. nr 63/127/76

Członek izby : Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nr ew. SWK/BD/0008/01

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

( Dz. U. z  2018 r poz. 1202 )

oświadczam, że projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

BUDOWA  ŚCIEŻKI PIESZEJ.  SKRÓT PRZEJSCIA PIESZYCH

NA POŁACZENIU DROGI GMINNEJ Z TERENEM KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO

GMINA NOWA SŁUPIA

Branża: DROGOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Sprawdzający mgr inż. Bolesław Balcerek

Podpis ...........................................................

Kielce 05.2019

Imię i nazwisko: inż. Ryszard Kucmin

upr. nr KL-68/89

Członek izby : Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nr ew. SWK/IE/0328/01

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

( Dz. U.z  2018 r poz. 1202 ) oświadczam, że projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

BUDOWA  ŚCIEŻKI PIESZEJ.  SKRÓT PRZEJSCIA PIESZYCH

NA POŁACZENIU DROGI GMINNEJ Z TERENEM KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO

GMINA NOWA SŁUPIA

Branża: ELEKTRYCZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inż. Ryszard Kucmin

Podpis ...........................................................

Kielce 05.2019

Imię i nazwisko:  inż. Jan Cieśla-Fijałkowski

upr. nr KL-623/94

Członek izby : Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nr ew. SWK/IE/0106/03

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

( Dz. U. z  2018 r poz. 1202 )

oświadczam, że projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

BUDOWA  ŚCIEŻKI PIESZEJ.  SKRÓT PRZEJSCIA PIESZYCH

NA POŁACZENIU DROGI GMINNEJ Z TERENEM KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO

GMINA NOWA SŁUPIA

Branża: ELEKTRYCZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający  inż. Jan Cieśla-Fijałkowski

Podpis ...........................................................

Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu budowy ścieżki pieszej w miejscowości Dębno

w gminie Nowa Słupia

# 1.  Podstawa opracowania

1.1. Umowa  nr 82/2019 z  dnia 14.03.2019 r z Gminą Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26-006

Nowa Słupia.

1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500 opracowana przez geodetę Waldemara Mazurka

przyjęta do zasobów geodezyjnych Starosty kieleckiego za nr P.2604.2019.633 dnia 15.01,2019 r

1.3. Decyzja  o warunkach zabudowy celu publicznego nr 3/2019 z dnia 22.01.2019 r Burmistrza

Miasta i Gminy Nowa Słupia

1.4. Warunki zasilania oświetlenia wydane przez Miasto i Gminę Nowa Słupia z dnia 24.01.2019 r

potwierdzone  zgodą PGE Dystrybucja S.A. Rejonu Energetycznego w Ostrowcu dnia  05.02.2019 r

znak RM/RK/781/2019.

1.5. Wypis z ewidencji gruntów – działki nr 404 – drogi gminnej, i działek nr 413 i 530/1 stanowiących

własność parafii rzymsko katolickiej pw. ŚW. MIKOŁAJA  w miejscowości Dębno.

1.6. Wizja w terenie z inwentaryzacją linii napowietrznych elektrycznych oraz wnioskowanej trasy ścieżki

pieszej od drogi gminnej do placu o nawierzchni asfaltowej na terenie kościoła.

# 2.   Przepisy podstawowe dot. opracowania.

2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r poz. 1202 ).

2.2.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016 r, poz. 124 ).

2.3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia

obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2012 r, poz. 463 ).

2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.09. 2015 r w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2015 r ,poz.1554 )

2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz 1126 ).

2.6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r ( Dz U.z 2018 r, poz 992 ze zm ).

2.7. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz.U z 2018 r, poz. 2068 ).

# 3.   Przedmiot inwestycji

# Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki pieszej / ciągu pieszego /. Skrót przejścia pieszych na połączeniu drogi gminnej z terenem kościoła parafialnego, wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury-

# oświetlenia typu parkowego, gwarantującej prawidłowe jej funkcjonowanie, przewidziane do realizacji na nieruchomościach o nr ew. 404, 413, 530/1 w miejscowości Dębno, gmina Nowa Słupia w granicach opisanych na planie literami  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-A.

# 4.  Stan istniejący terenu i warunki gruntowo-wodne

# Omawiany teren objęty lokalizacją ścieżki pieszej położony jest w centrum wsi Dębno na południowy zachód od kościoła pw. Św. Mikołaja na gruntach Parafii Rzymskokatolickiej o nr ew.dz 413 i 530/1

# graniczących od południa  z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej i poboczach gruntowych bez chodników o nr dz. 404. Projektowany ciąg pieszy o długości 187,75 m jest skrótem do parafialnego kościoła z południowej części wsi Dębno o ca 750 m ( dojście drogą gminną i powiatową bez chodników).

# Początek ścieżki pieszej rozpoczyna się z pobocza gruntowego  po wschodniej stronie kapliczki istniejącej na zakręcie pasa drogowego drogi gminnej  o nr dz 404 bez ingerencji w zabudowę kapliczki obchodząc ją od strony północnej. Zakończenie ścieżki pieszej przewidziane jest w działce nr 530/1 na połączeniu chodnika z nawierzchnia asfaltową placu przykościelnego.

# W bezpośrednim sąsiedztwie kapliczki po stronie zachodniej istnieje słup rozkraczny nr 16 napowietrznej linii elektrycznej do rozbudowy obwodu oświetlenia ścieżki pieszej.

# Obecne użytkowanie działki nr 413 w części południowo-wschodniej stanowi łąkę, w części południowo-zachodniej uprawy rolne, w części środkowej, północnej zabudowa obiektami plebanii o wygrodzonej powierzchni. Działka 530/1 to teren położenia kościoła oraz drogi dojazdowej i placu przykościelnego

# o nawierzchni asfaltowej.

# Konfiguracyjnie teren płaski z niewielkim wyniesieniem w kierunku południowym i spadkiem w kierunku północnym. Na długości ogrodzenia terenu plebanii wyniesionym w nasypie od strony północno-zachodniej wyraźny opad terenu w kierunku północno-zachodnim ( 279,51 – 278,20 ) ca  1,30 m.

# Ogrodzenie terenu plebanii  wyniesione jest od strony zachodniej na fundamencie betonowym

# ( cokole ) ca 10-20 cm od terenu istniejącego

# W północnej części ogrodzenia drewnianego wykonana jest furtka z dojściem gruntowym do zbiornika ścieków sanitarnych przykrytego płytą żelbetową z dwoma włazami typu ciężkiego. Płyta jest obniżona

# w stosunku do terenu istniejącego ca 60 cm.

# W pasie terenu wnioskowanym na ciąg pieszy o szerokości 4,00 m nie występują drzewa i krzewy.

# Wierzchnią warstwę gruntu w części ornej stanowi gleba o miąższości ca 25 cm ,na pozostałym obszarze

# jest to humus z darnią.

# Grunt po zdjęciu warstwy humusu i humusu z darnią jest gruntem budowlanym odpowiednim jako podłoże projektowanego chodnika zaliczanego do grupy G2 o średnim  zagęszczeniu i dobrych warunkach wodnych.

# 5. Uzbrojenie w granicach opracowania istotne dla projektowanej ścieżki pieszej

# W części południowej i północnej ścieżki pieszej pod projektowanym chodnikiem przebiegają sieci uzbrojenia terenu i tak :

# - wodociąg fi 160 mm z PCV

# - wodociąg fi 90 mm z PCV

# - przyłącze wodociągowe do ogrodzenia kościoła z PCV

# W/w sieci i przyłącza z uwagi na swoje zagłębienie w gruncie poniżej strefy przemarzania  dla omawianego terenu poniżej 1.2 m nie kolidują z projektowaną ścieżka pieszą.

# 6.  Projektowane zagospodarowanie terenu –  rozwiązanie sytuacyjne.

# Trasa ścieżki pieszej została uzgodniona na etapie decyzji celu publicznego z lokalną społecznością

# postulującą jej budowę ,a Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Mikołaja w Dębnie reprezentowaną przez Księdza Mariana Jakubowskiego proboszcza parafii uprawnionego do podejmowania działań prawno-administracyjnych na podstawie Zaświadczenia Notariusza Kurii Diecezjalnej Kieleckiej z dnia

# 18 czerwca 2014 r , nr PD.II-62/14.

# Zgodnie z par.44, ust. 3 i 4 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w tym samodzielne ciągi piesze - szerokość ścieżki pieszej w obu kierunkach przyjęto

# 2, 00 m części utwardzonej kostką brukową z obustronnymi poboczami gruntowymi 2 x po 1,00 m dla umożliwienia wkomponowania niwelety nawierzchni ścieżki, lokalizacji oświetlenia typu parkowego, sieci kablowej i słupów bez ograniczania powierzchni komunikacyjnej, oraz odprowadzenia wody opadowej z nawierzchni utwardzonej na teren zielony w granicach opracowania. Długość ścieżki pieszej 187,75 m

# Początek ścieżki  w przekroju  0 + 0 połączono z poszerzonym poboczem gruntowym drogi gminnej poza zabudową kapliczki co ma istotne znaczenie w miejscu krętości drogi gminnej, względów bezpieczeństwa pieszych i widoczności na drogę gminną w obu kierunkach- południowym i zachodnim. Nie koliduje to jednocześnie z istniejąca zabudową kapliczki.

# Poprzez zastosowanie dwóch łuków poziomych o kątach zwrotu 53 45 i 60  o promieniach łuków R=3,00m, zaprojektowano dalszy  odcinek ścieżki pieszej równolegle do istniejącego ogrodzenia zabudowy probostwa, aż do nawierzchni asfaltowej placu przykościelnego w przekroju 0 + 187,75 m.

# Na odcinku ogrodzenia zabudowy probostwa utwardzony ciąg pieszy zbliżono bezpośrednio do granicy cokołu ogrodzenia z poszerzeniem terenu zielonego jednostronnie po stronie zachodniej i północnej do 2,00 m gdzie bezpośrednio przy chodniku zlokalizowano słupy parkowe oświetlenia terenu wraz z linią kablową.  Pozwoliło to na uformowanie łagodnej skarpy na odcinku zachodnim i północnym zaniżenia

# dalszego terenu działki nr 413.

# W przekroju 0 + 152,55 do przekroju 0 + 156,55 występuje zwężenie  pasa terenu zielonego bezpośrednio przyległego do utwardzonej 2,00 m ścieżki pieszej z uwagi na położenie zbiornika ścieków sanitarnych obniżonego konstrukcyjnie co szczegółowo przedstawiono na profilu podłużnym  rys. nr 4

# oraz szczególe w skali 1 : 30.

# Od północnej strony chodnika podniesionego w stosunku do płyty zbiornika ścieków przewidziano mur oporowy na długości 6.00 m szerokości 0,25 m z kamienia łamanego z cokołem wystającym ponad poziom  niwelety chodnika z wtopionym w mur ogrodzeniem zabezpieczających pieszych – bariera typu Olsztyńskiego o wymiarach 150 x 150 ( 110 ) cm długości 6,00 m.

# W miejscu tym projektowana sieć kablowa oświetlenia terenu zostanie ułożona pod chodnikiem jak pokazano na planie.

# Szczegóły w planie zagospodarowania terenu rys nr 3.

# 6.  Oświetlenie ścieżki pieszej.

# Infrastrukturą towarzyszącą jest oświetlenie parkowe ścieżki pieszej, energooszczędne lampami LED

# montowanymi na  4,00 m słupach stalowych w ilości szt 10 rozmieszczonymi poza obrzeżem ścieżki pieszej  w terenie zielonym od strony zachodniej i północnej, zasilane obwodem kablowym ziemnym

# z istniejącego słupa nr 16 napowietrznej linii elektrycznej przy drodze gminnej w działce nr 404,

7 . Profil podłużny projektowanej ścieżki pieszej i odwodnienie powierzchniowe.

# Profil podłużny ścieżki pieszej wykonano w linii krawędzi południowo-zachodniej i północnej chodnika

# w nawiązaniu do  istniejącego pobocza drogi gminnej w przekroju 0 + 0 o rzędnej 281,86 m oraz

# nawierzchni asfaltowej placu przykościelnego w przekroju 0+ 187,75 o rzędnej 277,94 m.

# Uwzględniając konfigurację terenu oraz zapisy art. 45 ust 1 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne w tym samodzielne ciągi piesze niweletę ścieżki pieszej w maksymalnym stopniu dostosowano do terenu istniejącego nie przekraczając wartości maksymalnych 6 %..

# Zaprojektowane spadki podłużne  to 1,5 %, 412 % oraz 1,73 % w części na długości ogrodzenia zabudowy plebanii.

# Spadek poprzeczny nawierzchni ścieżki przyjęto jednostronny 2 % w kierunku południowym , zachodnim

# i północnym. Zastosowane spadki podłużne i poprzeczne pozwalają na powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z części utwardzonej na tereny zielone w granicach lokalizacji.

# 8. Przekrój konstrukcyjny ścieżki pieszej

# Konstrukcję nawierzchni ścieżki pieszej zaprojektowano z kostki brukowej grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na uprzednio wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowym zabezpieczonym geowókniną o masie powierzchniowej od 250 do 300 g/m2.

# Geowłóknina spełnia warunki separacyjne, filtracyjne i ochronne dla konstrukcji nawierzchni, eliminuje

# przerosty traw z podłoża bardzo niekorzystne dla długotrwałości nawierzchni.

# Ograniczenie krawędzi nawierzchni ścieżki przewidziano z obrzeża betonowego.

# 9.  Roboty ziemne

# Na trasie projektowanej ścieżki występuje stosunkowo gruba warstwa humusu co wynika

# z dotychczasowego zagospodarowania działek w części południowej uprawą rolną.

# Średnio warstwę humusu do zdjęcia  ocenia się na 25 cm przy czym na długości ogrodzenia plebanii występuje humus z darnią.

# Szczegółowo rozliczenie robót ziemnych przedstawiono na rysunku nr 6 przekrojach poprzecznych i w tabelarycznych rozliczeniach robót ziemnych, nasypów z humusu i nadmiaru humusu przeznaczonego do rozplantowania na gruncie rolnym w ilości 71,65 m3.

# Doprowadzenie niwelety robót ziemnych do stanu projektowanego wymaga dowozu gruntu na nasypy

# w ilości 80,11 m3.

# Kształtowanie terenów zielonych w tym plantowanie skarp w  granicach robót należy wykonać z części  zdjętego humusu z obsianiem terenów zielonych nasionami traw.

10.  Dane informujące o wpisie działki do rejestru zabytków.

Teren nie podlega ochronie prawnej w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r

Dz.U z 2018 r poz 2067.

11.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Omawiany teren jest poza wpływem eksploatacji górniczej.

12.  Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Nie przewiduje się zagrożeń po wybudowaniu ścieżki pieszej, której projekt spełnia wymogi normatywne. Chwilowe, krótkotrwałe utrudnienia wystąpią na etapie jej budowy  związane z dowozem materiałów co wymagać będzie czasowego zajęcia terenu. Zaleca się przystąpienie do robót po zbiorze zasiewów

w działce nr 413.

Zagadnienia prowadzenia robót zwłaszcza robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowej nie stanowi zagrożenia i utrudnienia co omówiono w p-kcie 5 niniejszego opisu.

Działki objęte lokalizacją ścieżki pieszej nie znajdują się w obszarze Natura 2000.

Budowa ścieżki pieszej nie wywołuje negatywnego wpływu na zasięg Obszarów Chronionych

Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Budowa ścieżki pieszej  / skrótu / na trasie do kościoła stanowi poprawę  bezpieczeństwa pieszych

korzystających obecnie z pobocza gruntowego drogi gminnej i odcinka drogi powiatowej.

13. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Dane tego typu nie występują. Budowa ścieżki pieszej jako samodzielnego ciągu pieszego należy do robót prostych.

14. Bilans powierzchni.

Zakres opracowania w granicach  A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-A……………814,00 m2

w tym :

1. nawierzchnia ścieżki pieszej z kostki brukowej  ……………………………………………..379,30 m2

2. obrzeże betonowe 8x30 cm,    ( 377,50 x 0,08 )……………………………………………….30,20 m2

2. tereny zielone……………………………………………………………………………………..397,99 m2

3. mur oporowy z kamienia na zaprawie cementowo-piaskowej / 6,00 x 0,25 /……………..    1,50 m2

4. Istniejąca płyta zbiornika ścieków sanitarnych………………………………………………..    6,00 m2

Opracował : Zbigniew Bednarczyk

upr. 211/69

# Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej budowy ścieżki pieszej

w miejscowości Dębno w gminie Nowa Słupia

# 1. warunki gruntowo-wodne

W rejonie projektowanych robót występują proste warunki gruntowe.

Pod warstwą humusu o miąższości  średniej 25 cm zalegają grunty  mało wysadzinowe kwalifikowane do grupy nośności podłoża G2 w  dobrych warunkach wodnych.

Strefa przemarzania dla omawianego terenu zgodnie z normą  PN-81/B-03020 –rejon zbliżony do Suchedniowa Hz = 1,20 m

2. konfiguracja terenu i zabezpieczenie chodnika na trasie zbiornika ścieków sanitarnych

Konfiguracyjnie teren płaski z niewielkim wyniesieniem w kierunku południowym i spadkiem w kierunku północnym. Na długości ogrodzenia zabudowy plebanii od strony zachodniej przewężenie terenu  przyległego do ogrodzenia  do 2,00 m ze skarpą od strony zachodniej. Od strony północnej ogrodzenia

mogą pozostawać w gruncie resztki korzeni po karczowaniu drzew, które należy usunąć z pod powierzchni konstrukcji chodnika. Istniejący zbiornik ścieków sanitarnych przykryty płytą żelbetową

poza szerokością  2,00 m chodnika z obniżeniem do projektowanej niwelety ścieżki pieszej o 0,59 m.

Na długości płyty zbiornika 4,00 m z zapasem po 1,00 m z każdej strony w krawędzi chodnika na długości 6,00 m projektuje się mur oporowy z kamienia łamanego spoinowanego zaprawą cem. piaskową. Szerokość muru oporowego 0,25 m zagłębionego w gruncie po obu stronach płyty zbiornika na głębokość min. 0,90 m. Środkową część muru oporowego na długości 4,00 m oparto na płycie zbiornika.

W wypadku stwierdzenia w terenie po oczyszczeniu płyty zbiornika odsunięcia płyty od szerokości ścieżki pieszej na odległość większą od  2,00 m należy posadowić mur oporowy na całej długości na fundamencie z kamienia na głębokości min 0,90 m.

W stosunku do poziomu chodnika cokół muru oporowego wyniesiony jest na wysokość 10 – 15 cm

.

W konstrukcji muru należy wbudować barierę chodnikową U 12a typu Olsztyńskiego o wymiarach przęsła 150 x 150 cm o wysokości 110 cm  wg załączonego rysunku.

# 3. Sytuacja projektowanej ścieżki pieszej

# W granicach opisanych w decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-

# M-N-O-P-R-S-T-A  szerokość terenu przeznaczonego na samodzielny ciąg pieszy przyjęto 4,00 m.

# Uwzględniając ruch pieszy w obu kierunkach przyjęto szerokość części utwardzonej 2,00 m

# z obustronnymi pasami terenu zielonego po 1,00 m z każdej strony.

# W miejscu ogrodzenia terenu plebanii nawierzchnia utwardzona ścieżki przylega bezpośrednio do cokołu ogrodzenia z pasem zielonym szerokości 2 m po stronie zachodniej i północnej.

# Długość nawierzchni utwardzonej szerokości 2,00 m wynosi 187,75 m.

# W terenie zielonym ,pasie o szerokości 1,0 m po stronie południowej, zachodniej i północnej projektuje się linię kablową oświetlenia typu parkowego ścieżki pieszej wg projektu branży elektrycznej.

# Linię słupów usytuowano w terenie zielonym co daje swobodę poruszania się także dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

# 4.  Profil podłużny projektowanej ścieżki pieszej z odwodnieniem powierzchniowym

# Profil podłużny ścieżki pieszej wykonano w linii krawędzi południowo-zachodniej i północnej chodnika

# w nawiązaniu do  istniejącego pobocza drogi gminnej w przekroju 0 + 0 o rzędnej 281,86 m oraz

# nawierzchni asfaltowej placu przykościelnego w przekroju 0+ 187,75 o rzędnej 277,94 m.

# Uwzględniając konfigurację terenu oraz zapisy art. 45 ust 1 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne w tym samodzielne ciągi piesze niweletę ścieżki pieszej w maksymalnym stopniu dostosowano do terenu istniejącego nie przekraczając wartości maksymalnych 6 %..

# Zaprojektowane spadki podłużne  to 1,5 %, 412 % oraz 1,73 % w części na długości ogrodzenia zabudowy plebanii.

# Spadek poprzeczny nawierzchni ścieżki przyjęto jednostronny 2 % w kierunku południowym , zachodnim

# i północnym. Zastosowane spadki podłużne i poprzeczne pozwalają na powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z części utwardzonej na tereny zielone w granicach lokalizacji.

# 5.  Przekrój konstrukcyjny nawierzchni ścieżki pieszej

# Szczegóły konstrukcyjne ścieżki pieszej pokazano na rysunku nr 5. W wykonaniu robót elementem istotnym w późniejszej trwałości nawierzchni jest przestrzeganie prawidłowej technologii wykonania robót.

# Po zdjęciu warstwy humusu koryto należy wyrównać do profilu. W miejscach nasypów wykonywać je warstwami pozwalającymi na należyte zagęszczenie podłoża. W konkretnym  zadaniu z uwagi na mały zakres robót sprzętem podstawowym do zagęszczania wyprofilowanego podłoża będą zagęszczarki spalinowe ręczne. Na wyprofilowanym podłożu należy ułożyć geowłókninę na całej szerokości koryta

# stosując zakład wg zaleceń producenta z uwzględnieniem kierunku spadku podłużnego bez fałd

# i załomów. Geowłókninę należy chronić przed działaniem promieniowania słonecznego UV w trakcie składowania jak i wbudowania. Najlepiej  po ułożeniu w korycie przykryć geowłókninę podbudową

# z kruszywa łamanego. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać z uwzględnieniem spadków podłużnych i poprzecznych ścieżki pieszej. Na kierunku spadku poprzecznego obrzeże winno być wtopione do poziomu nawierzchni ścieżki co jest istotne dla ułatwienia spływu wód opadowych na tereny zielone. Na etapie wykonania robót należy podjąć decyzję dot stosowania obrzeża od strony cokołu ogrodzenia plebanii. Będzie to m0żliwe po zdjęciu humusu i sprawdzenia równości cokołu.

# W przedmiarze robót przyjęto obustronne wykonanie obrzeza na całej długości ścieżki pieszej

# z wyjątkiem długości 6,00 m muru oporowego.

# Podsypkę grubości 3 cm pod ułożenie kostki nie należy zagęszczać lecz wykonywać to łącznie

# z ułożeniem kostki stosując w zagęszczarkach podkładki gumowe celem nie uszkodzenia kostki brukowej. Zatarcie szczelin w kostce przewidziano piaskiem.

# 6.    Roboty ziemne

# Roboty ziemne pokazano na przekrojach rysunku nr 6 z obliczeniami tabelarycznymi.

# Stosunkowo mały zakres robót nie wymaga ciężkiego sprzętu.

# Zdjęty humus w części przeznacza się na nasypy na tereny zielone – profilowanie skarp.

# Ze względu na występujący grunt upraw rolnych nie przewiduje się dodatkowo humusowania skarp

# gruntem organicznym dowiezionym przed obsianiem terenów przeznaczonych pod zieleń niską nasionami traw.

# 7.  Roboty o charakterze porządkowym

Po zakończeniu robót nawierzchniowych teren budowy zostanie uporządkowany

z resztek materiałów budowlanych. Nadmiar zdjętego humusu w ilości 71,65 m3 jako warstwy istotnej do upraw polowych zostanie rozplantowany w zagłębieniach terenu wg wskazania użytkownika działki

rolnej nr 413 z korzyścią dla struktury gruntu działki uprawianej w dalszej części rolniczo.

# 8.  Przedmiar robót podstawowych  ścieżki pieszej

- zdjęcie humusu warstwą 25 cm  z powierzchni ścieżki……405,54 m2………………………….101,38 m3

- wykonanie wykopu w warstwie humusu / przerzut w nasyp z humusu /……………………….      3,43 m3

- wykonanie wykopu po zdjęciu humusu z przemieszczeniem w nasyp………………………….    4,26 m3

-  plantowanie powierzchni koryta po zdjęciu humusu……………………………………………..  379,30 m2

- wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego z rozplantowaniem do profilu i zagęszczeniem…  80,11 m3

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm……………………………………………………………373,50 m

- wykonanie muru oporowego z kamienia łamanego na zaprawie cem.piaskowej, spoinowanie….2,58 m3

- montaż balustrady ochronnej typu Olsztyńskiego 150x150cm , h = 110 cm……………………….6,00 m

-  rozłożenie geowłókniny polipropylenowej o gramaturze 250-300g/m2 z zakładami w korycie.379,30 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 10 cm z zagęszczeniem… 379,30 m2

- wykonanie podsypki piaskowej grubości 3 cm bez zagęszczenia / lub kruszywa 2-4 mm /……379,30 m2

- ułożenie kostki brukowej grubości 6 cm typu Behaton, kolor szary z zamuleniem piaskiem…..379,30 m2

- wykonanie nasypów z humusu na skarpach i terenach zielonych………………………………… 29,73 m3

- plantowanie powierzchni skarp i terenów zielonych z obsianiem trawą ………………………….357,21 m2

- rozwiezienie nadmiaru humusu po działce rolnej nr 413 z rozplantowaniem wg wskazania…… 71,65 m3

# UWAGA :

1. Przystąpienie do wykonywania robót na podstawie pozwolenia na budowę.

2. Wytyczenie ścieżki pieszej na gruncie  przez uprawnionego geodetę.

# Opracował : Zbigniew Bednarczyk

upr. 211/69

# INFORMACJA

# DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na postawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

# BUDOWA  ŚCIEŻKI PIESZEJ

# w miejscowości Dębno w gminie Nowa Słupia

# ROBOTY DROGOWE

# Inwestor :             Gmina Nowa Słupia

ul. Rynek 15

26-006 Nowa Słupia

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację :

Zbigniew Bednarczyk, 25-546 Kielce, ul. Z. Nałkowskiej 1/37

tel. kontaktowy 601 588 608

# Kielce 05.2019 r

# Część opisowa

# 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa ścieżki pieszej w miejscowości Dębno na działkach o nr 404, 413, 530/1.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w Projekcie zagospodarowania terenu oraz w części architektoniczno-budowlanej, drogowej projektu z przedmiarem robót.

# 2. Kolejność realizacji robót.

Kolejność realizacji robót wynikać będzie z harmonogramu  wykonawcy robót budowy ścieżki.

Elementem istotnym jest wykonanie wszelkich prac wynikających z przygotowania terenu, zdjęcia warstwy humusu, z przemieszczeniem urobku wzdłuż trasy ścieżki do częściowego wykorzystania na nasypy na terenach zielonych.

Nie przewiduje się na gruncie istniejących sieci uzbrojenia terenu utrudniających prowadzeniu robót.

Kolejność wykonania robót zestawiono w przedmiarze robót.

# 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Teren objęty zakresem robót drogowych  jest uzbrojony w sieci wodociągowe położone poniżej strefy przemarzania gruntu ca 1,20 m co nie stanowi utrudnienia w prowadzeniu prac ziemnych na trasie ścieżki pieszej.

Roboty prowadzone będą na działkach poza ruchem kołowym z wyjątkiem fragmentu włączenia nawierzchni ścieżki pieszej w pobocze drogi o nr dz. 404 gdzie należy zachować szczególną ostrożność

z uwagi na położenie odcinka drogi  gminnej w łuku.

Roboty budowy chodnika  w tym samodzielnego ciągu pieszego należą do robót mało skomplikowanych

z zastosowaniem sprzętu o niewielkich parametrach w przeważającej części zagęszczarek spalinowych ręcznych, mini koparek, pił spalinowych do cięcia kostki oraz prostych narzędzi – taczek, łopat, szpadli

i kilofów.

Dostawa towarów  kostki brukowej oraz obrzeży odbywa się na paletach środkami transportu przystosowanymi do tego rodzaju rozładunku na stanowiska pracy.

Wystąpią tu pewne utrudnienia związane z przewężeniem terenu ścieżki na długości ogrodzenia plebanii

gdzie dowóz materiałów wymagać będzie przemyślanej organizacji ze wskazaniem na sprzęt mini koparek.

# 4. Wskazanie sposobu prowadzania instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

# Przed przystąpienie do wykonania robót według zakresu wymienionego

w kolejności ich wykonania należy przeprowadzić instruktaż z omówieniem

zakresu realizacji robót, pracy sprzętem budowlanym.

Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem

uprawnionych pracowników oraz po uprzednim przeszkoleniu i sprawdzeniu

kwalifikacji pracowników zgodnie z zarządzeniem nr 14/97 z 16.12.1997r

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

i higieny pracy.

Zapoznanie pracowników z występującymi zagrożeniami podczas

prowadzenia robót.

Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej.

Zachowanie bezpieczeństwa przy użyciu zmechanizowanego sprzętu

budowlanego. Stosowanie tablic ostrzegawczych.

# 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,

w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek

pożaru awarii i innych zagrożeń.

# Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych należy każdorazowo

określić i zapewnić :

- bezpośredni nadzór nad tymi pracami

- odpowiednie środki zabezpieczające

- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności :

- imienny podział pracy

- kolejność wykonywanych zadań

- wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Wszelkie roboty elektryczne winny być wykonywane pod nadzorem

uprawnionych osób posiadających kwalifikacje i uprawnienia SEP.

# W razie wykonywania robót przez różnych podwykonawców w jednym miejscu

należy :

- współpracować ze sobą

- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór

- ustalić zasady na wypadek zagrożenia.

W ramach profilaktyki i ochrony zdrowia :

# - informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną

pracą

- stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym

- utrzymywać sprawne urządzenia i narzędzia ograniczające lub eliminujące szkodliwe czynniki

- przeprowadzać niezbędne badania i pomiary czynników szkodliwych –

rejestrować i informować o nich pracowników

# - przestrzegać zatrudnienia pracowników posiadających aktualne badania

lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku

# - zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach uciążliwych

nieodpłatnie odpowiednie napoje i posiłki

# - zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne,

dostarczyć środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielenia pierwszej

pomocy w razie wypadku

- zapoznać z instrukcją udzielenia pierwszej pomocy

- wywiesić numery alarmowe.

Opracował  Zbigniew Bednarczyk