Załącznik nr1

Szczegółowy opis zamówienia

| Nazwa elementu | Opis pozycji | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Ergonimiczne stanowisko do terapii grupowej | Biurko nauczycielskie – 1 kpl. - elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone, - biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny, - nadstawka na monitor dotykowy z płyty meblowej umożliwiająca zabudowanie monitora dotykowego pod kątem 150-250, - monitor typu open frame, wielkość ekranu: min. 21”, rodzaj wyświetlacza: VA z podświetleniem LED, wielkość plamki: max. 0.248 mm, jasność: min. 250 cd/m², kontrast: min. 3000:1, czas reakcji max. 4ms, kąty widzenia obrazu: min. 178° H / 178° V, naturalna rozdzielczość pracy: min. 1920 x 1080, sygnał wejściowy: D-Sub, HDMI, wsparcie HDCP, DP, wbudowane głośniki, OSD w języku polskim, panel dotykowy PCT zintegrowany z matrycą monitora, rozdzielczość dotyku min. 4096 x 4096 punktów, żywotność przekracza 350 milionów dotknięć na 1 punkt, twardość powierzchni przekracza poziom 7H w skali Mohsa, dokładność < 2mm, temperatura pracy - 20°C do +60°C, wilgotność 0%-90% 40°C, rozpoznawanie dotyku: goły palec, siła nacisku <30 g, transparentność >90%, kontroler USB, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych - należy dołączyć do oferty. Krzesło nauczycielskie – 1 szt. - wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 47-60 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 42 cm, wysokość oparcia 42 cm, - siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy obleczona tkaniną z poliestru o ścieralności min. 50000 cykli koloru czarnego z przeszyciami i lamówką w kolorze szarym, stelaż (nogi krzesła), - stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze czarnym, podstawa krzesła w kolorze czarnym wykonana z PA oraz włókna szklanego (30%), - kolumna gazowa wykonana ze stali w kolorze czarnym, - kółka do podstawy krzesła wykonane z polipropylenu, - dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, - krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych, - normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1335-1:2004 - należy dołączyć do oferty. Krzesło ucznia – 2 szt. - wzrost użytkownika 133 - 159 cm, wysokość siedziska 44-57 cm, głębokość siedziska 35 cm, szerokość siedziska 36 cm, wysokość oparcia 38 cm, - siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy obleczona tkaniną z poliestru o ścieralności min. 50000 cykli koloru czarnego z przeszyciami i lamówką w kolorze białym, - mechanizm siedziska z dźwignią prostą wykonana ze stali, - kolumna gazowa wykonana ze stali i tworzywa sztucznego w kolorze białym, - podnóżek z regulowaną wysokością wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym, - podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego i włókna szklanego w kolorze białym, - stopki wykonane z tworzywa sztucznego, średnica trzpienia fi 11 w kolorze białym, - dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, - krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych, - normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1335-1:2004 - należy dołączyć do oferty. | 1 zestaw |  |
| Laptop | Ekran IPS 15,6” LED HD o rozdzielczości 1980 x 1080 Procesor czterordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 9500 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik. Obudowa Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. Pamięć RAM 1x 8GB DDR4 Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do min. 32GB) Dysk twardy 256GB PCIe SSD Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem. Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon Połączenia i karty sieciowe - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL) - WLAN 802.11 AX Porty/złącza (wbudowane) 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 3 x USB-A 3.2, 1 x USB-C, 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo) 1 x HDMI 1 x VGA 1 x zasilanie DC-in Klawiatura pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Klawiatura typu CHICLET. Urządzenie wskazujące Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka Kamera wbudowana, HD o rozdzielczości 1280x720 Bateria Litowo-jonowa 3 komorowa 48 Wh – czas pracy do 12h według karty katalogowej producenta. Zasilacz zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 45W. Waga max do 1800g z baterią Bezpieczeństwo - Złącze typu Kensington Lock, - urządzenie musi spełniać wymagania w zakresie odporności wg standardu MIL-STD-810G 2008r. lub równoważnego przynajmniej w zakresie wytrzymałości na upadek i zalanie. Gwarancja producenta komputera min 24 miesiące door to door 1 rok gwarancji producenta na baterie. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. System operacyjny 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”) | 1 |  |
| Laptop uczniowski | Ekran IPS 11.6” LED Full-HD o rozdzielczości 1920x1080, zintegrowany multi-touch z obsługą cyfrowego pióra Procesor czterordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 2500 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik. Pamięć RAM 1x 4GB DDR3 Dysk twardy 1x 128GB PCIe NVMe SSD Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki 2W stereo oraz dwa cyfrowe mikrofony Połączenia i karty sieciowe Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN (WOL Ready) WLAN 802.11 ac/b/g/n/ wraz z Bluetooth 5.0 Porty/złącza (wbudowane) 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x Czytnik Kart pamięci SD™ 1 x USB C 2 x USB 3.2 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo) 1 x HDMI 1 x zasilanie DC-in Klawiatura pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Klawiatura odporna na zachlapania. Klawiatura typu CHICLET. Urządzenie wskazujące Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka posiadającą certyfikat Microsoft Precision Touchpad Certification. Kamera Wbudowana, o parametrach: - HD 1280 x 720 rozdzielczość - 720p HD audio/video nagrywanie Bateria Litowo-jonowa 3 komorowa 48 Wh – czas pracy do 12h według karty katalogowej producenta. Zasilacz zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 50W. Waga do 1500 g z baterią Bezpieczeństwo - Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. - Złącze typu Kensington Lock. - TPM - Akcelerometr (G-sensor) - urządzenie musi spełniać wymagania w zakresie odporności wg standardu MIL-STD-810G 2008r. lub równoważnego przynajmniej w zakresie wytrzymałości na upadek i zalanie. Gwarancja a) Gwarancja producenta komputera min 24 miesiące b) Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy. c) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta d) Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera. e) Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. System operacyjny 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”) | 2szt. |  |
| Pakiet standardowych pomocy terapeutycznych | 1. Worek do boksowania złości 1 szt 2. Wyzłoszczacz 1 szt 3. Pamiętnik mojego humoru 1 szt 4. Diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych 1 szt 5. Zegar emocji 1 szt 6. Klasowy kodeks złości - plakat 1 szt 7. Klasowa instrukcja fajnych zachowań 1 szt 8. Kodeks dobrego zachowania w klasie 1 szt 9. Emocjomierz 1 szt 10. Przycisk alarmowy 1 szt 11. Pudełko na smutki 1 szt 12. Rzutki-wyrzutki 1 szt 13. Lęk - plansza 1 szt 14. Dywan nastroju - termometr 1 szt 15. Plakat - Czy ktoś może mi pomóc? 1 szt 16. Plakat - Nastolatek i depresja 1 szt 17. Gimnastyka buzi i języka. Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych. 1 szt 18. Kwestionariusz do badania artykulacji 1 szt 19. Różnicowanie głosek CZ-C 1 szt 20. Różnicowanie głosek SZ-S 1 szt 21. Różnicowanie głosek K-T 1 szt 22. Różnicowanie głosek P-B 1 szt 23. Różnicowanie głosek W-F 1 szt 24. Różnicowanie głosek K-G 1 szt 25. Usprawnianie artykulacji głoski r 1 szt 26. Różnicowanie głosek rz/ż-z 1 szt 27. Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej 1 szt 28. Słowa na różne głoski 1 szt 29. Poznajemy sylaby otwarte z grupą spółgłoskową 1 szt 30. Poznajemy sylaby zamknięte 1 szt 31. Poznajemy sylaby otwarte 1 szt 32. Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego u dzieci. APD 1 szt 33. Alfabet z obrazkami 1 szt 34. Krótkie opowiadania do ćw. rozumienia i czytania 1 szt 35. Krótkie opowiadania do ćw. rozumienia i czytania cz. 2 1 szt 36. Krótkie opowiadania do ćwiczeń rozumienia i czytania. PIERWSZE KROKI 1 szt 37. Onomatopeje 1 szt 38. Poznajemy dźwięki 1 szt 39. Posłuchaj/zobacz, zapamiętaj, ułóż! 1 szt 40. Rytmy i dźwięki. Pakiet dla ucznia 1 szt 41. Rytmy i dźwięki. Pakiet demonstracyjny dla nauczyciela 1 szt 42. Tworzenie reprezentacji danego desygnatu rzeczowniki 1 szt 43. Kto to? Co to? Rzeczownik 1 szt 44. Czasownik - Co robi? Co się z nim dzieje? 1 szt 45. Jaki? Przymiotnik 1 szt 46. Gramatyka. Odmiana rzeczowników przez przypadki 1 szt 47. Gramatyka dla najmłodszych. JAKI, JAKA, JAKIE? Odmiana przymiotników przez rodzaje 1 szt 48. Ortograficzny omnibus 1 szt 49. Eliksir klasowych uczuć 1 szt 50. Misiowe humorki - co czuje miś? - cz. 1 1 szt 51. Misiowe humorki - co czuje miś? - cz. 2 1 szt 52. Jak radzić sobie ze straszącymi myślami? - plakat 1 szt 53. Jak się pogodzić? 1 szt 54. Diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych 1 szt 55. Głoska, a litera - plansza 1 szt 56. Aktywne ćwiczenia pamięci 1 szt 57. Świat pod lupą - gra na spostrzegawczość 1 szt 58. Sudoku dwustronne 6 x 6 - kości i cyfry 1 szt 59. Sudoku dwustronne 6 x 6 - owoce i ptaki 1 szt 60. Sudoku dwustronne 4 x 4 - zwierzęta dzikie i domowe 1 szt 61. Sudoku dwustronne 4 x 4 - ptaki i pojazdy 1 szt 62. Drewniana układanka – ćwiczenia lewopółkulowe 1 szt 63. Słowa i zdania 1 szt 64. Żółwikowe zawody 1 szt 65. Szlaczki na cztery pory roku 1 szt 66. Ćwiczenia w pisaniu ciągłym 1 szt 67. Magiczny kwadrat 1 szt 68. Tuzin 1 szt 69. Szlaczki na cztery pory roku 1 szt 70. Szlaczki na cztery pory roku 1 szt 71. Matematyczna gra liczbowa 1 szt 72. Magnetyczne drzewo matematyczne 1 szt 73. Bingo dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 1 szt 74. Bingo dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 1 szt 75. Bingo mnożenie i dzielenie w zakresie 20 1 szt 76. Bingo mnożenie i dzielenie w zakresie 100 1 szt 77. Klocki edukacyjne Canoe - kartonowe 1 szt 78. Klocki Canoe pamięć - kartonowe 1 szt 79. Witrażyki - kartonowe 1 szt 80. Szyfrowanki 1 1 szt 81. Szyfrowanki 2 1 szt 82. Klocki Canoe - zestaw dotyk 1 szt 83. Czy ręka pamięta? - zabawa edukacyjna 1 szt 84. Grafitki - cienie 1 szt 85. Grafitki - zwierzaki 1 szt 86. Grafitki - wzorki 1 szt 87. Grafitki - biało-czerwone 1 szt 88. Grafitki - paski i rozetki 1 szt 89. Grafitki - paski i kratki 1 szt 90. Rozłączanie cech - gra logiczna 1 szt 91. Woreczki z grochem - cyfry 1 szt 92. Woreczki z grochem - alfabet 1 szt 93. Tablica planu dnia (mała) 1 szt 94. Piktogramy planu dnia 1 szt 95. Co już umiem? 2 szt | 1 pakiet |  |
| Pakiet 14 programów terapeutycznych | 1.mTalent Percepcja wzrokowa MTAL3 2. mTalent Trudności w pisaniu MTAL5 3. mTalent Ortografia MTAL6 4. mTalent Potrafię. Obszar matematyczny MTAL17 5. mTalent Potrafię. Obszar polonistyczny MTAL16 6. mTalent Zajęcia logopedyczne MTALL1 7. mTalent Zajęcia logopedyczne II MTALL2 8. mTalent Percepcja słuchowa cz I MTAL4 9. mTalent Percepcja słuchowa cz II. Stymulacja wyższych funkcji słuchowych MTAL10 10. mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI II MTAL7 11.mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI I MTAL9 12.mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna + mTalent Autyzm. Mowa w 14. kontekście społecznym cz.1 13.mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 14. mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.2. | 1pakiet |  |