Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV:

45000000 - 7 Roboty budowlane.

45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia

Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze budowlanym w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. 
w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót budowlanych.

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżących prac remontowych 
i stałej konserwacji o charakterze budowlanym w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę i konserwację poszczególnych elementów obiektów budowlanych oraz infrastruktury wokół obiektów budowlanych wg wystawionych zleceń jednostkowych oraz wykonanie pilnych robót budowlanych.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace budowlane, remontowe i konserwacyjne, a w szczególności:

a)	Prace murowe, tynkowe i posadzkarskie w zakresie: naprawy lub częściowej wymiany tynków łącznie z malowaniem, naprawy posadzek i sufitów, ocieplenia ścian, przemurowywania, osadzania kratek wentylacyjnych, drzwiczek, ościeżnic itp., obmurowywania ościeży i nadproży, naprawa schodów betonowych i murowanych, uzupełniania ubytków uszkodzonych nawierzchni betonowych w obrębie nieruchomość, wymiany płyt paździerzowych, K-G, wykładzin podłogowych itp. oraz innych robót ogólnobudowlanych.

b)	Prace stolarskie i szklarskie w zakresie: naprawy lub częściowej wymiany zniszczonych elementów stolarki okiennej, drzwiowej, bram wraz z okuciami i zamkami oraz szkleniem i malowaniem, naprawy lub częściowej wymiany podłóg z desek, płyt drewnianych lub drewnopodobnych wraz wymiana wykładzin podłogowych, naprawy lub częściowej wymiany podestów, stopni wraz z poręczami, słupkami i itp., szklenia okien i drzwi w pomieszczeniach, wykonania, naprawy lub wymiany wszelkiego rodzaju elementów ślusarskich, np. balustrad, ogrodzeń, drzwi i okien metalowych, krat lub innych zabezpieczeń, przykryć studzienek wod - kan. itp.

c)	Prace dekarsko – blacharskie w zakresie: naprawy lub wymiany pokryć dachowych i obróbek blacharskich, naprawy lub wymiany oraz czyszczenie rynien, rur spustowych i stojaków.

d)	Prace związane z naprawą infrastruktury wokół obiektów budowlanych – roboty w zakresie napraw i remontów chodników, krawężników, jezdni itp.

Szczegółowe zadania wynikające z przedmiotowego zamówienia, będą uzgadniane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, co oznacza, że prace, o których mowa powyżej będą zlecane Wykonawcy każdorazowo pisemnie, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności uzasadniających konieczność podjęcia prac, w ramach zawartej z wykonawcą umowy.

Prace, o których mowa powyżej będą zlecane na podstawie obowiązującej w PGK Spółce z o. o. w Koszalinie Procedury „Zasada udzielania zamówień”.

Rozliczanie zleceń jednostkowych odbywać się będzie na podstawie kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych, cenę roboczogodziny netto podaną w ofercie, kosztów pośrednich (Kp) do R i S podanych w ofercie, wskaźnika Z do (R+ S)×Kp podanego w ofercie. W przypadku barku odpowiednich nakładów dotyczących pozycji wykazanych w kosztorysie – kalkulacja własna Wykonawcy uzgodniona z Zamawiającym przed wykonaniem prac.

W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia prac niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 12 godzin od powiadomienia o wystąpieniu awarii a rozliczenie wynikać będzie z kosztorysu powykonawczego w/g zastosowanego katalogu, chyba, że w tym terminie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy awarii nie będzie można usunąć. W takim wypadku awaria zostanie usunięta w najszybszym obiektywnie możliwym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. Definicja awarii: prowadzenie prac (usuwanie skutków awarii) w dni powszednie, w godzinach: od 630 do 1430 przy czym Wykonawca podejmie działania niezwłocznie tj. w ciągu 12 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

- Informacje dla Wykonawców

  - Wymagany minimalny okres gwarancji na zlecane jednostkowo roboty realizowane w ramach niniejszego postępowania - 24 miesiące na wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji 
o charakterze budowlanym oraz 24 miesiące na wykonanie pilnych robót budowlanych.

  - Maksymalna wartość wynagrodzenia, którą Wykonawca może uzyskać w okresie realizacji umowy to 500.000,00zł netto przez okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy.

  - Całkowita wartość wynagrodzenia może zostać zmniejszona z przyczyn wynikających z potrzeb Zamawiającego.

  - Prace, o których mowa powyżej będą zlecane na podstawie obowiązującej w PGK Spółce z o. o. w Koszalinie Procedury „Zasada udzielania zamówień”.

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia prac niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 12 godzin od powiadomienia o wystąpieniu awarii a rozliczenie wynikać będzie z kosztorysu powykonawczego w/g zastosowanego katalogu, chyba, że w tym terminie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy awarii nie będzie można usunąć. W takim wypadku awaria zostanie usunięta w najszybszym obiektywnie możliwym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. Definicja awarii: prowadzenie prac (usuwanie skutków awarii) w dni powszednie, w godzinach: od 630 do 1430 przy czym Wykonawca podejmie działania niezwłocznie tj. w ciągu 12 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, jeśli taka będzie wymagana.

  - Zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu zakończenia robót nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia.

  - Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą oraz zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

  - Wykonawca w ramach wykonywanych prac jest zobowiązany                            do utrzymania porządku i czystości w obrębie wykonywania prac i w czasie ich wykonywania, a w szczególności do usunięcia i wywozu pozostałego gruzu oraz innych odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.  poz. 21, Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784).

- Instalację należy wykonać zgodnie z:

  - Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w oparciu 
o przepisy zawarte w:

- Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740,2320).

- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 266, 730).

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282).

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.  poz. 21, Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1966, z 2018r. poz. 1233, z 2019r. poz. 1176).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401).

  - Normy.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Klasyfikacja.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania.

- PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-68/B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania  w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

- PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

- PN-B-06250:1988 Beton zwykły.

- PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

- Niezbędne warunki do spełnienia (wymagania Zamawiającego)

  - W przypadku prowadzenie robót ziemnych w pasie drogowym, wykop zasypać gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami do współczynnika zagęszczenia 1,0. Teren w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego.

  - Istniejące uzbrojenie w wykopie zabezpieczyć.

  - Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, jakość wbudowanych materiałów (zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami, certyfikatami) oraz zgodność wykonania z dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i budowlano-montażowych, sztuką budowlaną oraz wiedzą techniczną.

  - Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

- Wizja lokalna

  - Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji robót budowlanych i w jego okolicy w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego oraz uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

  - Wizji lokalnej można dokonać w obecności pracownika Działu Technicznego.

  - Koszty oględzin ponosi Wykonawca.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

  - Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  - Miejsce realizacji zamówienia: obiekty budowlane należące i administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, nieruchomości należące do Skarbu Państwa oraz inne nieruchomości.

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A - Cena (najkorzystniejsza) - 85 pkt.

Cena oferty najniżej skalkulowanej

Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 85

Cena oferty ocenianej

A1 - Cena jednostkowa bieżących prac remontowych (najkorzystniejsza) – 45 pkt.

Cena jednostkowa bieżących prac remontowych

Liczba punktów w kryterium „cena” = ---------------------------------------------------------------------x 45

Cena oferty ocenianej

A2 - Cena jednostkowa pilnych robot budowlanych

(najkorzystniejsza) – 45 pkt.

Cena jednostkowa pilnych robot budowlanych

Liczba punktów w kryterium „cena” = ---------------------------------------------------------------------x 45

Cena oferty ocenianej

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru, 
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.

po zsumowaniu punktów  ceny A1 i A2.

B - Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi– 15pkt, 10 pkt

przy czym przedłużenie gwarancji i rękojmi powyżej wymaganego 2 letniego okresu gwarancji i rękojmi przedstawia się wedle oceny poniżej:

- o 1 rok – 1pkt

- o 2 lata – 5pkt

- o 3 lata – 10pkt 8 pkt

- o 4 lata i więcej – 15pkt 10 pkt

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca może uzyskać max.15pkt. 10 pkt

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie długości okresu gwarancji i rękojmi o 4 i więcej lat.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji za poszczególne  za wszystkie kryteria oceny ofert uzyska największą ilość punktów.

10.Dodatkowe wymagania zamawiającego

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- Roboty instalacyjne. budowlane

- Warunki udziału w postępowaniu

  - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu kompleksowej usługi remontowo-konserwacyjnej zgodnej z zakresem podanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia na rzecz jednego inwestora w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł netto na rok. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży odpis umowy zawartej z innym inwestorem na wykonanie usług remontowo-konserwacyjnych zawartej na okres, co najmniej jednego roku i wartości świadczonych usług na kwotę, co najmniej 200.000,00 zł netto na rok wraz z referencją dotyczącą realizacji przedłożonej umowy. Zapis ten nie dotyczy Wykonawców świadczących usługi dla PGK Sp. z o. o. w Koszalinie w dniu otwarcia ofert.