Ogłoszenie nr 540091023-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.

Konstantynów Łódzki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538375-N-2020 
Data: 08/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski, Krajowy numer identyfikacyjny 52564200000000, ul. ul. Zgierska  2, 95-050  Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 111 173, e-mail ti@konstantynow.pl, faks 422 111 168. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.konstantynow.pl 
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4) 
W ogłoszeniu jest: 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności: - frezowanie nawierzchni ulicy (asfalt gr. 8,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5 km, F = 1780,00 m2, - demontaż krawężników z podbudową, L = 940,00 mb, - demontaż podbudowy (tłuczeń, trylinka), F = 580,00 m2, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, F = 2020,00 m2, - tyczenie krawężników, L = 1420,00 mb, - wykonanie podsypki piaskowej gr. 0,15 cm z ubiciem, F = 2715,00 m2, - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,4 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 2715,00 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 20 cm, F = 2715,00 m2, - montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa, L = 1280,00 mb, - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie wiążącej gr. 4 cm, F = 2020,00 m2, - wykonanie nawierzchni asfaltowej o warstwie ścieralnej gr. 4 cm, F = 2020,00 m2, - korytowanie pod chodniki gł. 20 cm, F = 250,00 m2, - wykonanie obrzeży betonowych 6 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem., L = 140,00 mb, - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 10 cm z ubiciem, F = 250,00 m2, - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 250,00 m2, - ułożenie parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 2200,00 m2, - montaż ograniczników miejsc parkingowych (2 x 0,5 m), 112 kpl, - montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych), 16 szt., - wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych, grubowarstwowego, F = 14,0 m2, - uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą, F = 220,00 m2, - regulację włazów studzienek kanalizacyjnych, z regulacją armatury, 17 szt., - montaż wpustów ulicznych, przy krawężniku drogi z budową przykanalika, 3 kpl., - wycinkę drzew (obwód do 100 cm), 30 szt., - zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, obłożenie deskami, zabezpieczenie karp korzeniowych, 10 szt., - regulację do poziomu nowej niwelety pasu drogowego i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan. 
W ogłoszeniu powinno być: 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje w szczególności: - frezowanie nawierzchni ulicy (asfalt gr. 8,0 cm) z wywiezieniem destruktu na odległość do 5 km, F = 1780,00 m2, - demontaż krawężników z podbudową, L = 940,00 mb, - demontaż podbudowy (tłuczeń, trylinka), F = 580,00 m2, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, F = 2020,00 m2, - tyczenie, L = 1420,00 mb, - wykonanie podsypki piaskowej gr. 0,15 cm z ubiciem, F = 2715,00 m2, - korytowanie z wywiezieniem ziemi i gruzu (gł. 0,4 m) z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km, F = 2715,00 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 20 cm, F = 2715,00 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm, gr. 15 cm, F = 2020,00 m2, - montaż krawężnika 15x25x100 na ławie betonowej 10 MPa, L = 1280,00 mb, - wykonanie nawierzchni – beton asfaltowy – o warstwie wiążącej gr. 4 cm, F = 2020,00 m2, - wykonanie nawierzchni – beton asfaltowy – o warstwie ścieralnej gr. 4 cm, F = 2020,00 m2, - korytowanie pod chodniki gł. 20 cm, F = 250,00 m2, - wykonanie obrzeży betonowych 8 x 20 x 100 na posypce piaskowo-cem., L = 140,00 mb, - wykonanie warstwy z piasku odcinającej gr. 10 cm z ubiciem, F = 250,00 m2, - wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia kam. granulacji 1-31,5 mm, gr. 10 cm, F = 250,00 m2, - ułożenie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 250,00 m2, - ułożenie parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, F = 2200,00 m2, - montaż ograniczników miejsc parkingowych (1,82 m), 112 kpl, - montaż znaków drogowych (wyznaczanie przejść dla pieszych), 16 szt., - wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych, grubowarstwowego, F = 14,0 m2, - uzupełnienie terenów zielonych, obsianie trawą, F = 220,00 m2, - montaż wpustów ulicznych, przy krawężniku drogi z budową przykanalika, 3 kpl., - wycinkę drzew (obwód do 100 cm), 35 szt., - zabezpieczenie istniejących drzew na czas budowy, obłożenie deskami, zabezpieczenie karp korzeniowych, 10 szt., - regulację do poziomu nowej niwelety pasa drogowego i zabezpieczenie w trakcie robót istniejącej armatury wod.-kan. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-29, godzina: 12:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-01, godzina: 12:00