Załącznik nr 1a do SWZ – formularz przedmiotowy

Informacje ogólne dotyczące wymogów sprzętu wymienionego w tabelach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- Sprzęt w momencie dostawy ma być kompletny, tzn. wyposażony we wszelkie odpowiednie kable przyłączeniowe umożliwiające wykorzystanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Sprzęt ma być gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych czynności po stronie Zamawiającego, w szczególności instalacji bądź aktywacji systemu operacyjnego.

- Wymagana w sprzęcie ilość złącz graficznych, portów USB TYP-A i TYP-C itp. nie może być osiągnięta w wyniku zastosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. (poza wyraźnie zaznaczonymi pozycjami).

- Wszystkie komponenty komputerów mają być wbudowane do wewnątrz obudowy.

- Wymagania dotyczące świadczeń gwarancyjnych dla komputerów z linii A (A1, A2, A3):

  - oferowane komputery mają być objęte gwarancją producenta, zawierającą bezpłatną wymianę uszkodzonych części i bezpłatną robociznę,

  - okres gwarancji ma wynosić 24 miesiące, świadczenia mają być dokonywane na zasadach 
i warunkach określonych przez producenta,

  - baterie (akumulatory) mają posiadać gwarancję na okres co najmniej 12 miesięcy,

  - świadczenia gwarancyjne mogą być wykonywane w dowolnym punkcie serwisowym określonym przez producenta,

  - Zamawiający przez cały okres obowiązywania gwarancji nie ponosi żadnych kosztów 
ze wsparciem centrum serwisowego producenta, a w szczególności związanych z wysyłką 
i odbiorem komputera z i po naprawie, tzw. gwarancja door-to-door.

- Wymagania dotyczące świadczeń gwarancyjnych komputerów z linii B (B1, B2, B3, B4, B5):

- oferowane komputery mają być objęte gwarancją producenta, zawierającą bezpłatną wymianę uszkodzonych części i bezpłatną robociznę,

- okres gwarancji ma wynosić co najmniej 24 miesiące (parametr ten stanowi jedno 
z kryterium oceny ofert), świadczenia mają być dokonywane na zasadach i warunkach określonych przez producenta,

- baterie (akumulatory) mają posiadać gwarancję na okres co najmniej 12 miesięcy,

- świadczenia gwarancyjne mają być wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu, 
tzw. gwarancja ON-SITE,

- po zgłoszeniu wady podmiot realizujący naprawę ma podjąć działania zmierzające 
do przywrócenia działania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie nie dłuższym niż na następny dzień roboczy (tzw. NBD - NEXT BUSINESS DAY),

- w przypadku awarii dysków twardych komputera podmiot realizujący naprawę gwarancyjną pozostawia uszkodzone dyski Zamawiającemu a wymienione dyski (nowe) przechodzą 
na własność Zamawiającego,

- Wymagania dotyczące świadczeń gwarancyjnych dla akcesoriów  z linii C: oferowane moduły pamięci (C1, C2), i modem LTE (C3) mają być objęte gwarancją producenta komputera i posiadać identyczny rodzaj i okres gwarancji (moduły te będą zamawiane wyłącznie z komputerem).

- Wymagania dotyczące świadczeń pozostałych akcesoriów, linia D (D4, D5, D6, D7):

  - mają być objęte gwarancją producenta lub Wykonawcy, realizowaną w dowolnym punkcie serwisowym określonym przez producenta lub Wykonawcę, w miejscu użytkowania sprzętu (gwarancja typu ON-SITE) lub poza miejscem użytkowania sprzętu (gwarancja typu door-to-door),

  - okres gwarancji ma wynosić 24 miesiące,

  - Zamawiający przez cały okres obowiązywania gwarancji nie ponosi żadnych kosztów 
ze wsparciem centrum serwisowego producenta lub Wykonawcy, a w szczególności związanych z wysyłką i odbiorem akcesoriów z i po naprawie, w przypadku tzw. gwarancji door-to-door.

TABELA 1. Komputer przenośny model A1

Zastosowanie: komputer przenośny do standardowych zadań, korzystanie z platformy MS TEAMS, przygotowywania raportów 
i prezentacji, edycja tekstu, praca z arkuszami kalkulacyjnymi oraz inne czynności biurowe.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Standardowy komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 14,0” do 15,9”. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 6400 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe NVMe o pojemności minimum 250 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0 i obsługujący co najmniej dwa niezależne wyświetlacze (w tym jeden natywny). Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 1 x USB w wersji min. 3.2 1 x USB-C w wersji min. 3.2 1x HDMI |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowane moduły: Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac i Bluetooth w wersji nie niższej niż 5. Obsługa TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. Komputer ma umożliwiać prawidłowe wykorzystanie funkcjonalności aplikacji MS TEAMS (wykorzystywanej przez Zamawiającego) polegającej na możliwości zmiany i rozmycia tła w trakcie spotkań ON-line przy użyciu ww. aplikacji. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowisku. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 2. Komputer przenośny model A2

Zastosowanie: komputer przenośny do standardowych zadań, korzystanie z platformy MS TEAMS, przygotowywania raportów 
i prezentacji, edycja tekstu, praca z arkuszami kalkulacyjnymi oraz inne czynności biurowe.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Standardowy komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 14,0” do 14,9”. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 10050 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe NVMe o pojemności minimum 250 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0 i obsługujący co najmniej dwa niezależne wyświetlacze (w tym jeden natywny). Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 1 x USB w wersji min. 3.2 1 x USB-C w wersji min. 3.2 1x HDMI |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowane moduły: Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac i Bluetooth w wersji nie niższej niż 5. Obsługa TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. Komputer ma umożliwiać prawidłowe wykorzystanie funkcjonalności aplikacji MS TEAMS (wykorzystywanej przez Zamawiającego) polegającej na możliwości zmiany i rozmycia tła w trakcie spotkań ON-line przy użyciu ww. aplikacji. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowisku. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 3. Komputer przenośny model A3

Zastosowanie: komputer przenośny do standardowych zadań, korzystanie z platformy MS TEAMS, przygotowywania raportów 
i prezentacji, edycja tekstu, praca z arkuszami kalkulacyjnymi oraz inne czynności biurowe.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Standardowy komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 15,0” do 15,9”. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 10050 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe NVMe o pojemności minimum 250 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0 i obsługujący co najmniej dwa niezależne wyświetlacze (w tym jeden natywny). Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 1 x USB w wersji min. 3.2 1 x USB-C w wersji min. 3.2 1x HDMI |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowane moduły: Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ac i Bluetooth w wersji nie niższej niż 5. Obsługa TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY i tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. Komputer ma umożliwiać prawidłowe wykorzystanie funkcjonalności aplikacji MS TEAMS (wykorzystywanej przez Zamawiającego) polegającej na możliwości zmiany i rozmycia tła w trakcie spotkań ON-line przy użyciu ww. aplikacji. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowisku. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 4. Komputer przenośny model B1

Zastosowanie: komputer przenośny typu ultrabook, dla pracowników uczestniczących w krajowych i zagranicznych konferencjach 
i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji, edycja tekstu, praca z arkuszami kalkulacyjnymi oraz inne czynności biurowe.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Komputer przenośny typu 2w1 |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 13,0” do 13,9”. Ekran składany wzdłuż długiego boku do trybu tabletu (obrót o co najmniej 330 stopni). Matryca typu IPS, WVA albo VA, dotykowa, co najmniej 10 jednoczesnych punktów dotyku Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 10050 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe 3.0 x4 NVMe o pojemności minimum 500 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0. Oferowany komputer ma obsługiwać co najmniej cztery niezależne wyświetlacze (w tym jeden natywny). Waga nie przekraczająca 1.5 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 2 x USB, w tym co najmniej jedno zawsze włączone umożliwiające ładowanie (charging) przyłączonych zewnętrznych urządzeń (np. smartfon). 1 x port wej./wyj. umożliwiający podłączenie minimum 6 urządzeń jednocześnie do jednej linii transmisyjnej i uzyskanie przepustowości co najmniej 40 Gb/s w obu kierunkach, port ma być zgodny ze standardem USB Power Delivery w wersji co najmniej 3.0 i DisplayPort w wersji co najmniej 1.4 1x HDMI |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa z możliwością uwierzytelnienia użytkownika w systemie operacyjnym za pomocą indywidualnych cech biometrycznych (np. rozpoznawanie twarzy). Wbudowane moduły: Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ax i Bluetooth w wersji nie niższej niż 5. Wbudowany moduł kryptograficzny TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Piórko elektroniczne producenta oferowanego komputera przeznaczone do interaktywnego użytkowania urządzenia. Piórko ma być chowane do wewnątrz komputera albo posiadać dodatkowy futerał lub dedykowane miejsce w torbie D4 (tabela 9). Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. Układ zasilania umożliwiający naładowanie baterii co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny albo co najmniej 50% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym 30 minut. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. Komputer ma umożliwiać prawidłowe wykorzystanie funkcjonalności aplikacji MS TEAMS (wykorzystywanej przez Zamawiającego) polegającej na możliwości zmiany i rozmycia tła w trakcie spotkań ON-line przy użyciu ww. aplikacji. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowisku. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 5. Komputer przenośny model B2

Zastosowanie: komputer przenośny dla pracowników uczestniczących w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach, przygotowywania raportów i prezentacji, edycja tekstu, praca z arkuszami kalkulacyjnymi oraz inne czynności biurowe.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Specjalistyczny komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 14,0” do 14,9”. Matryca typu IPS, WVA albo VA, wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca nie dotykowa. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać co najmniej niżej wymagany wynik w jednym (do wyboru przez Oferenta) programów testowych: a. teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 12900 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. b. teście wydajności procesor x86 zapewniający w teście Cinebench R23 (Multi-Core) wynik minimum 5900 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_benchmark-cinebench_r23_multi_core-16/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB. Możliwość rozbudowy do 32 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe 3.0 x4 NVMe o pojemności minimum 500 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0. Oferowany komputer ma obsługiwać co najmniej trzy niezależne wyświetlacze (w tym jeden natywny). Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 3 x USB, w tym co najmniej jedno zawsze włączone umożliwiające ładowanie (charging) przyłączonych zewnętrznych urządzeń (np. smartfon). W przypadku oferowania komputera wyprodukowanego z portami Thunderbolt 4 Zamawiający uzna je za kompatybilne ze złączami USB. 1 x USB-C w wersji min. 3.2 o przepustowości minimum 10 Gbps, port ma być zgodny ze standardem USB Power Delivery i DisplayPort w wersji co najmniej 1.2 1x HDMI |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa z możliwością uwierzytelnienia użytkownika w systemie operacyjnym za pomocą indywidualnych cech biometrycznych (np. rozpoznawanie twarzy). Wbudowana karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s., moduł Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ax i moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5. Wbudowany moduł kryptograficzny TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. Układ zasilania umożliwiający naładowanie baterii co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny albo co najmniej 50% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym 30 minut. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. Komputer ma umożliwiać prawidłowe wykorzystanie funkcjonalności aplikacji MS TEAMS (wykorzystywanej przez Zamawiającego) polegającej na możliwości zmiany i rozmycia tła w trakcie spotkań ON-line przy użyciu ww. aplikacji. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowisku. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 6. Komputer przenośny model B3

Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany będzie m.in. do: wykonywania obliczeń i symulacji niezbędnych do napisania artykułów i opracowań naukowych, w tym obliczenia statystyczne wykonywane na dużej ilości zmiennych, korzystanie z zasobów internetowych; cele dydaktyczne, a w szczególności przygotowanie materiałów na zajęcia (wykłady i ćwiczenia) oraz ich prezentacja, jednoczesne uruchamianie wielu programów, współpraca ze studentami z wykorzystaniem programów komputerowych.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Specjalistyczny komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 15,0” do 15,9”. Matryca typu IPS albo VA, wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca nie dotykowa. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać co najmniej niżej wymagany wynik w jednym (do wyboru przez Oferenta) programów testowych: a. teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 12900 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. b. teście wydajności procesor x86 zapewniający w teście Cinebench R23 (Multi-Core) wynik minimum 5900 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_benchmark-cinebench_r23_multi_core-16/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB. Możliwość rozbudowy do 32 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe 3.0 x4 NVMe o pojemności minimum 500 GB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.0 Oferowany komputer ma obsługiwać co najmniej trzy niezależne wyświetlacze (w tym jeden natywny). Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 3 x USB, w tym co najmniej jedno zawsze włączone umożliwiające ładowanie (charging) przyłączonych zewnętrznych urządzeń (np. smartfon). W przypadku oferowania komputera wyprodukowanego z portami Thunderbolt 4 Zamawiający uzna je za kompatybilne ze złączami USB. 1 x USB-C w wersji min. 3.2 o przepustowości minimum 10 Gbps, port ma być zgodny ze standardem USB Power Delivery i DisplayPort w wersji co najmniej 1.2 1x HDMI |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa z możliwością uwierzytelnienia użytkownika w systemie operacyjnym za pomocą indywidualnych cech biometrycznych (np. rozpoznawanie twarzy). Wbudowana karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s., moduł Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ax i moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5. Wbudowany moduł kryptograficzny TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY z odrębnym blokiem numerycznym i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. Układ zasilania umożliwiający naładowanie baterii co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny albo co najmniej 50% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym 30 minut. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. Komputer ma umożliwiać prawidłowe wykorzystanie funkcjonalności aplikacji MS TEAMS (wykorzystywanej przez Zamawiającego) polegającej na możliwości zmiany i rozmycia tła w trakcie spotkań ON-line przy użyciu ww. aplikacji. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowisku. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 7. Komputer przenośny model B4

Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany będzie m.in. do: wykonanie obliczeń i symulacji niezbędnych do napisania artykułów 
i opracowań naukowych, w tym obliczenia statystyczne wykonywane na dużej ilości zmiennych, korzystanie z internetowych map geodezyjnych oraz miejscowych planów zagospodarowania; cele dydaktyczne, a w szczególności przygotowanie materiałów na zajęcia (wykłady i ćwiczenia) oraz ich prezentacja, współpraca ze studentami z wykorzystaniem programów komputerowych; wykonywanie zaawansowanych obliczeń i symulacji, które można zrealizować w gabinecie jak i przenieść jednostkę do sali wykładowej, aby pokazać różne metody badań studentom.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Specjalistyczny komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 14,9” do 15,9”. Matryca typu IPS, WVA albo VA, wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca nie dotykowa. Rozdzielczość fizyczna matrycy minimum 1920 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 10050 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB. Możliwość rozbudowy do 32 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe 3.0 x4 NVMe o pojemności minimum 1 TB. Układ graficzny obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.1, OpenGL w wersji nie niższej niż 4.6. Oferowany komputer ma obsługiwać co najmniej obsługujący co najmniej cztery niezależne wyświetlacze (w tym jeden natywny). Waga nie przekraczająca 2.0 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 1 x USB w konfiguracji zawsze włączone umożliwiające ładowanie (charging) przyłączonych zewnętrznych urządzeń (np. smartfon). 2x port wej./wyj. umożliwiający podłączenie minimum 6 urządzeń jednocześnie do jednej linii transmisyjnej i uzyskanie przepustowości co najmniej 40 Gb/s w obu kierunkach, port ma być zgodny ze standardem USB Power Delivery w wersji co najmniej 3.0 i DisplayPort w wersji co najmniej 1.4 1x HDMI |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa. Wbudowany moduł Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ax i moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5. Możliwość instalacji karty WWAN. Karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s., Zamawiający dopuszcza wykonanie karty sieciowej w postaci modułu (adaptera) dołączanego do złącza USB-C z zachowaniem jednolitych warunków i okresu gwarancji producenta zarówno dla oferowanego modułu jak i komputera. Wbudowany moduł kryptograficzny TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. Układ zasilania umożliwiający naładowanie baterii co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny albo co najmniej 50% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym 30 minut. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. Komputer ma umożliwiać prawidłowe wykorzystanie funkcjonalności aplikacji MS TEAMS (wykorzystywanej przez Zamawiającego) polegającej na możliwości zmiany i rozmycia tła w trakcie spotkań ON-line przy użyciu ww. aplikacji. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowisku. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta komputera oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 8. Komputer przenośny model B5

Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany będzie m.in. do: praca naukowa: wykonanie obliczeń i symulacji niezbędnych 
do napisania artykułów i opracowań naukowych, w tym obliczenia statystyczne wykonywane na dużej ilości zmiennych, korzystanie 
z internetowych map geodezyjnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dużej rozdzielczości; cele dydaktyczne, a w szczególności przygotowanie materiałów na zajęcia (wykłady i ćwiczenia) oraz ich prezentacja, współpraca 
ze studentami z wykorzystaniem programów komputerowych; wykonywanie zaawansowanych obliczeń i symulacji, które można zrealizować w gabinecie jak i przenieść jednostkę do sali wykładowej, aby pokazać różne metody badań studentom.

| Element konfiguracji | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| Pozycja 1: Typ Specjalistyczny komputer przenośny |
| Pozycja 2: Parametry techniczne Przekątna ekranu w przedziale od 14,9” do 15,9”. Matryca typu IPS, wykonana w technologii anty-refleksyjnej. Matryca nie dotykowa. Rozdzielczość fizyczna matrycy 3840 pikseli dla dłuższego boku ekranu. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor ma osiągać w teście wydajności PassMark – CPU Mark uśredniony wynik minimum 10450 punktów. Udokumentowaniem wydajności będzie średnia wartość wyniku testu dla zaproponowanego procesora publikowana na stronie https://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca ma być w posiadaniu wyniku ww. testu który ma być datowany nie wcześniej niż od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Pamięć operacyjna o pojemności minimum 16 GB. Możliwość rozbudowy do 32 GB. Dysk półprzewodnikowy PCIe 3.0 x4 NVMe o pojemności minimum 1TB. Układ graficzny obsługujący technologie: obsługujący technologie: DirectX w wersji nie niższej niż 12.1, OpenGL w wersji nie niższej niż 4.6. Oferowany komputer ma obsługiwać co najmniej cztery niezależne wyświetlacze (w tym jeden natywny). Waga nie przekraczająca 2.0 kg ze standardową baterią. Minimalna liczba portów, gniazd i złącz rozszerzeń: 1 x USB w konfiguracji zawsze włączone umożliwiające ładowanie (charging) przyłączonych zewnętrznych urządzeń (np. smartfon). 2 x port wej./wyj. umożliwiający podłączenie minimum 6 urządzeń jednocześnie do jednej linii transmisyjnej i uzyskanie przepustowości co najmniej 40 Gb/s w obu kierunkach, port ma być zgodny ze standardem USB Power Delivery w wersji co najmniej 3.0 i DisplayPort w wersji co najmniej 1.4 1x HDMI. |
| Pozycja 3: Wyposażenie Komputer wyposażony w kartę dźwiękową ze złączem audio do podłączenia słuchawek. Wbudowany głośnik lub głośniki, mikrofon, kamera internetowa z możliwością uwierzytelnienia użytkownika w systemie operacyjnym za pomocą indywidualnych cech biometrycznych (np. rozpoznawanie twarzy). Wbudowany moduł Wi-Fi w standardzie minimum IEEE 802.11 ax i moduł Bluetooth w wersji nie niższej niż 5. Możliwość instalacji karty WWAN. Karta sieciowa o prędkościach: 10/100/1000Mb/s., Zamawiający dopuszcza wykonanie karty sieciowej w postaci modułu (adaptera) dołączanego do złącza USB-C z zachowaniem jednolitych warunków i okresu gwarancji producenta zarówno dla oferowanego modułu jak i komputera. Wbudowany moduł kryptograficzny TPM w wersji nie niższej niż 2.0. Klawiatura w układzie US-QWERTY i możliwością włączenia podświetlenia, tabliczka z panelem dotykowym emulująca ruch kursora myszy. Zewnętrzny zasilacz do sieci energetycznej 230V i akumulator. Układ zasilania umożliwiający naładowanie baterii co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny albo co najmniej 50% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym 30 minut. |
| Pozycja 4: Kompatybilność, niezawodność i jakość wytwarzania Komputer musi być kompatybilny z użytkowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym Windows 10/64-bit PRO PL. Producent komputera musi posiadać aktualną normę systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 lub równoważną. Producent komputera musi posiadać aktualną normę ISO 50001 albo ISO 14001 lub równoważną. Komputer ma umożliwiać prawidłowe wykorzystanie funkcjonalności aplikacji MS TEAMS (wykorzystywanej przez Zamawiającego) polegającej na możliwości zmiany i rozmycia tła w trakcie spotkań ON-line przy użyciu ww. aplikacji. |
| Pozycja 5: Fabrycznie zainstalowany system operacyjny System operacyjny musi posiadać wsparcie techniczne producenta systemu polegające na dostarczaniu bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, kompilacji produktu i innych form pomocy technicznej dostępnej online. Częstotliwość ukazywania się aktualizacji musi wynosić co najmniej dwa razy w roku przez okres świadczonego wsparcie technicznego. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowisku. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych wykorzystywanych w środowisku informatycznym Zamawiającego za pomocą usługi katalogowej Active Directory. System operacyjny w momencie dostawy ma posiadać stosowane przez producenta zestawu komputerowego oryginalne atrybuty poświadczające autentyczność i oryginalność zainstalowanego systemu. |

TABELA 9. Akcesoria do komputerów wyszczególnionych w tabelach 1-8

|  | Parametry techniczne sprzętu wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) |
| --- | --- |
| C1 | Rozszerzenie pamięci z 8 do 16 GB ram do modeli B1 i B2 z zachowaniem jednolitych warunków i okresu gwarancji producenta zarówno dla oferowanego modułu jak i komputera. |
| C2 | Rozszerzenie pamięci z 16 do 32 GB ram w modelu B3, B4 i B5 z zachowaniem jednolitych warunków i okresu gwarancji producenta zarówno dla oferowanego modułu jak i komputera. |
| C3 | Doposażenie o wewnętrzny modem LTE w modelu B4 i B5 z zachowaniem jednolitych warunków i okresu gwarancji producenta zarówno dla oferowanego modułu jak i komputera. |
| D4 | Torba do modelu 13” o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. |
| D5 | Torba do modelu 14” o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. |
| D6 | Torba do modelu 15” o wymiarach dostosowanych do oferowanego urządzenia, wykonana z materiałów syntetycznych, np. poliester, nylon. |
| D7 | Uniwersalna stacja dokująca do modeli od B1 do B5 o parametrach: Podłączenie do komputera – port USB albo poprzez złącze cyfrowe, na wyposażeniu kabel przyłączeniowy. Co najmniej pięć portów USB w tym co najmniej jedno w standardzie USB-C. Co najmniej trzy złącza cyfrowe w tym co najmniej jedno w standardzie HDMI. Port Gigabit Ethernet 1 szt. Zasilacz umożliwiający naładowanie baterii przyłączonego komputera przenośnego co najmniej 80% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym jednej godziny albo co najmniej 50% nominalnej pojemności w czasie nie przekraczającym 30 minut. |