IZD.272.12.2021 							Załącznik nr 7 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1 – Przeprowadzenie robót budowlanych (adaptacji) w ZSZ w Brzegu Dolnym

Zakres robót budowlanych:

Sala 207 i 208 – to pracownia technologiczna/pracownia elektrotechniki

W załączeniu wstępny projekt/plan rozmieszczenia wyposażenia.

W  sali 207 docelowo znajdzie się:

- Stół konferencyjny na 14 stanowisk

- Stanowisko dla nauczyciela wyposażone w komputer z dostępem do Internetu

- Sprzęt wymagający  instalacji elektrycznej i światłowodowej: tablica interaktywna, projektor, drukarka, wizualizer

W sali 208 docelowo znajdzie się:

- 6 stołów montażowo-pomiarowych  zasilanych napięciem 230/400V prądu przemiennego, wyposażonych w środki ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej oraz wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny (wskazanie wykonania zabezpieczeń stołów  przez wykonawcę instalacji elektrycznej w sali)

- 1 stanowisko komputerowe do symulacji układów elektrycznych podłączone do Internetu

W ramach modernizacji pomieszczeń konieczne będzie:

- demontaż ścianek działowych, stołów laboratoryjnych , kucie podłogi

- przebudowa instalacji elektrycznej dostosowanej do wymagań sprzętowych na pracowni oraz spełniającej aktualne normy bezpieczeństwa

- instalacja oświetlenia LED

- położenie wykładziny antystatycznej

- montaż klimatyzacji

- montaż instalacji światłowodowej

- modernizacja instalacji c.o

- remont i malowanie ścian

- wymiana stolarki drzwiowej

- W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną (uruchomienie, sprawdzenie, wykonanie pomiarów) oraz wentylację grawitacyjną

Sala 209 – pracownia chemiczno-fizyczna (laboratorium chemiczne)

W  sali 209 docelowo znajdzie się:

- Zestaw stołów laboratoryjnych WYSPOWYCH z szafkami, z dostępem do instalacji wodnej i elektrycznej (12 stanowisk uczniowskich) – rozmieszczonych centralnie.

- Dygestorium – konieczna dostawa i montaż systemu wentylacji do dygestorium i pomieszczenia

- Stół laboratoryjny demonstracyjny, nauczycielski z dostępem do instalacji elektrycznej i wodnej

- Biurko dla nauczyciela (z przepustnicami na kable) wyposażone w sprzęt IT: komputer z dostępem do Internetu

- Tablica interaktywna, projektor

- 3 biurka komputerowe uczniowskie (z przepustnicami na kable) wyposażone w sprzęt IT: komputer z dostępem do Internetu, drukarka ze skanerem

W ramach modernizacji pomieszczenia konieczne będzie:

- demontaż ścianek działowych, stołów laboratoryjnych, kucie podłogi

- wykonanie instalacji  nawiewnej i wywiewnej,  instalacji kanalizacyjnej spełniającej przepisy BHP dla pomieszczeń laboratorium chemicznego

- przebudowa instalacji elektrycznej

- montaż klimatyzacji

- montaż instalacji światłowodowej

- modernizacja instalacji c.o.

- remont i malowanie ścian

- wykonanie okładzin ściennych i podłogowych z  płytek z kamieni sztucznych odpornych na działanie substancji chemicznych

- wymiana stolarki drzwiowej

- W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną  (uruchomienie, sprawdzenie, wykonanie pomiarów) oraz wentylację grawitacyjną

Sala 211 – magazyn odczynników i sprzętu laboratoryjnego

Instalacja elektryczna i roboty budowlane zgodnie z przedmiarem.

Dla wszystkich pomieszczeń wymagane jest wykonanie  pomiarów elektrycznych, dokumentacji powykonawczej (schematy gwarancje certyfikaty),  a dla pracowni 209 pomiarów instalacji wentylacyjnej.

Podstawą do sporządzenia oferty cenowej jest w/w zakres prac oraz przedmiar.

CZĘŚĆ NR 2– Przeprowadzenie robót budowlanych (adaptacji) w CKZiU w Wołowie

Zakres robót budowlanych dla Pracowni informatycznej, nr 12 w CKZiU.

Instalacje elektryczne

- Wykonanie nowego okablowania gniazd wtykowych i oświetlenia. Doprowadzenie nowego zasilania do klasy z rozdzielni głównej budynku.

- Wykonanie okablowania instalacji sieci strukturalnej.

- Wykonanie nowych korytek kablowych.

- Wykonanie monitoringu wewnątrz pomieszczenia. i 1 szt.kamery przed klasą

- Dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy z wyposażeniem dedykowanym dla Pracowni.

- Dostawa i montaż  monitoringu.

- Zakup i montaż osprzętu w postaci gniazd 230V, gniazd 400V, gniazd RJ45 i łączników oświetlenia.

- Wymiana oświetlenia na LED.

- Zakup i montaż puszek dla sieci strukturalnej i zasilania.

- Dostawa, montaż i podłączenie klimatyzatora (Klimatyzacji) w ścianach zewnętrznych.

- Uruchomienie i sprawdzenie wykonanych instalacji.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej (schematy, gwarancje, certyfikaty).

Roboty budowlane

- Wymiana drzwi na nowe wraz z ościeżnicą. wejście i zaplecze = 2 szt.

- Wymiana okien w pomieszczeniu. Cała klasa + zaplecze + parapety

- Wykucie bruzd pod instalacje elektryczne.

- Montaż ścianki działowej i zabudowy w systemie gk. + osb

- Wykonanie robót wykończeniowych, malarskich ścian i sufitu. Tynki strukturalne

- Wykonanie nowej wykładziny antystatycznej.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej (gwarancje, certyfikaty).

- Demontaż paneli ściennych w klasie

- Wywóz odpadów budowlanych

Instalacja C.O.

- Wymiana instalacji c.o. i grzejników na nowe.

- Wykonanie robót budowlanych towarzyszących (przewierty, przekucia, bruzdy).

Zakres robót budowlanych dla Pracowni chemiczno – fizycznej

Instalacje elektryczne

Doprowadzenie nowego zasilania do klasy z rozdzielni głównej na korytarzu

- Wykonanie nowego okablowania gniazd wtykowych i oświetlenia.

- Wykonanie okablowania instalacji sieci strukturalnej.

- Wykonanie nowych korytek kablowych.

- Wykonanie monitoringu wewnątrz pomieszczenia. i 1 szt.kamery przed klasą

- Dostawa, montaż i podłączenie rozdzielnicy z wyposażeniem dedykowanym dla Pracowni.

- Zakup i montaż osprzętu w postaci gniazd 230V, gniazd 400V, gniazd RJ45 i łączników oświetlenia.

- Wymiana oświetlenia na LED.

- Zakup i montaż puszek dla sieci strukturalnej i zasilania.

- Dostawa, montaż i podłączenie systemu wentylacji dla dygestorium i pomieszczenia.

- Dostawa i montaż monitoringu.

- Uruchomienie i sprawdzenie wykonanych instalacji.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej (schematy, gwarancje, certyfikaty).

Roboty budowlane

- Wymiana drzwi na nowe wraz z ościeżnicą. wejście i zaplecze = 2 szt.

- Wymiana okien w pomieszczeniu. Na zapleczu

- Wykucie bruzd pod instalacje elektryczne.

- Demontaż wykładziny.

- Okładziny ścian i posadzek płytkami ceramicznymi.

- Wykonanie robót wykończeniowych, malarskich ścian i sufitu.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej (gwarancje, certyfikaty).

Instalacja C.O.

- Wymiana instalacji c.o. i grzejników na nowe.

- Wykonanie robót budowlanych towarzyszących (przewierty, przekucia, bruzdy).

- Wykonanie przyłącza gazu z butli (propan – butan) do dygestorium.

- Wykonanie instalacji sanitarnej ( doprowadzenie ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzenie ścieków z dygestorium)

Podstawą do sporządzenia oferty cenowej jest w/w zakres prac oraz przedmiar.

CZĘŚĆ NR 3 - Przeprowadzenie robót budowlanych (adaptacji) w ZSSiPO w Wołowie

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOŁOWIE

Pracownia składać będzie się z 2 części:

1. kuchnia

2. sala dydaktyczna

Na potrzeby pracowni zaadaptowane zostaną pomieszczenia dotychczasowej kuchni oraz stołówki szkolnej.

Zakres robót do wykonania:

- przesunięcie drzwi wejściowych do pomieszczenia kuchennego, likwidacja drzwi pomiędzy pomieszczeniami oraz montaż okienka podawczego, kucie płytek ceramicznych,

- demontaż osprzętu dotychczasowej kuchni;

- rozbiórka ścianki działowej;

- wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji,

- modernizacja części instalacji c.o.,

- wykonanie posadzek (ceramika podłogowa i wykładzina obiektowa),

- likwidacja instalacji gazowej do dotychczasowej kuchenki,

- wykonanie wewnętrznych tynków gipsowych, ceramicznych oraz żywicznych w adaptowanych pomieszczeniach oraz pomieszczeniach przyległych objętych ingerencją w związku z remontem (korytarz),

- prace malarskie,

- instalacja oświetlenia w technologii LED,

- montaż mebli w zabudowie, zabudowa wnęki wraz z drzwiami przesuwnymi,

- montaż armatury oraz wyposażenia kuchni.

Pomieszczenie kuchenne:

Przybliżone wymiary: 4300 x 3300 wys. ok. 3250

- Przyłącze wod-kan: 2 zlewozmywaki, zmywarka, pralka (1 ciąg) i umywalka (w ciągu mebli po przeciwnej stronie),

- Montaż okapu (wyciągu) kuchennego elektrycznego,

- Zabudowa wnęki (ściana z kominem) pod montaż półek otwartych,

- Przesunięcie drzwi wejściowych; drzwi 90 cm,

- Montaż okienka podawczego (kuchenne, na wysokości blatu),

- 6 gniazdek elektrycznych (podwójnych / potrójnych).

Pomieszczenie dydaktyczne:

Przybliżone wymiary: 4300 x 4300 wys. ok. 3250

- 3 gniazdka elektryczne,

- wymiana drzwi wejściowych (90 cm),

- wentylacja,

- wymiana grzejnika c.o.,

- Zabudowa wnęki o przybliżonych wymiarach 1300x1900 wys. ok. 3250  (półki, drzwi przesuwne).

Korytarz:

długość ok. 17 metrów

szerokość 1,85 m

wysokość 3,5 m

Tynki (gipsowe i żywiczne), wykładzina obiektowa, malowanie, zabudowa 2 otworów drzwiowych

Podstawą do sporządzenia oferty cenowej jest w/w zakres prac oraz przedmiar.