Opole, 20.01.2021r.

ZAKRES REMONTU WYMINNIKA CIEPŁA

01.03 – 21.03.2021r.

- CYKLON NR I

  - kontrola kompensatorów nad cyklonami i ewentualna regeneracja,

  - kontrola języków w zaworach jednoklapowych i dwuklapowych,

- CYKLON NR II

  - kontrola kompensatorów pod zaworami jednoklapowymi,

  - kontrola języków w zaworach jednoklapowych i dwuklapowych,

- CYKLON NR III

  - wymiana zaworu dwuklapowego pod cyklonem,

  - wymiana elementu wlotu do komory mieszania z 3 cyklonu (splash box CW600) do górnej części komory mieszania.

- CYKLON NR IV

  - przegląd i ewentualna wymiana zaworu dwuklapowego,

  - rekonstrukcja oraz relokacja dyszy powietrznej do strącania narostu z półki,

  - wymiana  uszkodzonych dysz powietrznych,

  - regeneracja przepalonego splash box na wlocie do pieca,

  - obrócenie trójnika pod klapą cyklonu o kąt 30̊,

  - rekonstrukcja dodatkowego rurociągu z pod 4 cyklony na wlot do pieca.

- WENTYLATORY i KLAPY W UKŁADZIE WWC

  - przegląd wentylatorów w układzie wymiennika ciepła i ewentualnie wymiana uszkodzonych części. Czyszczenie wirników.

  - przegląd zaworów jedno, dwu klapowych i ewentualna regeneracja (czyszczenie i regeneracja),

- BY – PASS

  - przegląd i ewentualna wymiana uszkodzonych części w podawaczach celkowych pod cyklonami ByPass

  - demontaż podawacza celkowego wydmuchującego firmy Kreisel.

Wymiana łożysk i uszczelnień. Regeneracja rury wydmuchującej bądź jej wymiana.

  - wymiana odcinka rurociągu podawacz Kreisel do zaworu dwudrożnego. Przegląd i ewentualna regeneracja nitki rurociągu z zaworu dwudrożnego do zbiornika nr 5 na młynie cementu nr 5.

  - przegląd zasuwy na przewodzie wylotowym z By-Pass’u. Wymiana śruby trapezowej i kostki. Wymiana napędu ze sprzęgłem.

  - przegląd i ewentualna wymiana łożysk na wentylatorze wyciągowym pyłu z By-Pas’u. Wymiana, pasów klinowych, wału, łożysk i korpusów.

  - wymiana  uszkodzonych części w zaworze trójdrożnym Tessa(wymiana tulei trudnościeralnych, uszczelnień wału i uszczelek zaworu wydmuchującego.,

  - wymiana dysz powietrznych (4szt.) wg wskazań inspektora nadzoru,

  - regeneracja rurociągu do separatora młynów cementu nr 1.

- ByPass_inwestycja

- demontaż rurociągu i przyłącza wg wskazań inspektora nadzoru i przedstawionej dokumentacji,

- wzmocnienie ściany pod nowe przyłącze,

- montaż konstrukcji wsporczej i podporowej pod nowy rurociąg.

- montaż przyłącza, klapy wahadłowej, rurociągu, wentylatorów itd.(w załączniku dokumentacja)

- KOMORA MIESZANIA

- wymiana kompensatora pomiędzy komorą mieszania a komora wlotu. Średnica kompensatora DN2850mm.

- RUROCIĄG GAZÓW Ø1800

  - kontrola włazów - 4 szt. (800x800) na rurze Ø1800.

  - wymiana kompletnej klapy  6-cio wahadłowej (tzw.żaluzji),

  - kontrola klapy wahadłowej (żaluzja) na w rurociągu Ø1800. Demontaż i ponowny montaż.

  - kontrola układu zraszającego,

  - przegląd i ewentualna regeneracja klapy świeżego powietrza,

  - przegląd i ewentualna wymiana siłowników pneumatycznych sterujących otwieranie i zamykaniem klapy świeżego powietrza,

  - kontrola połączenia śrubowego 10m na klapą świeżego powietrza,

  - kontrola kompensatorów mieszkowych na całej długości rurociągu Ø1800 (2szt.).

Opracował: K.Hartyn Leszczyński

tel. 503197660