Załącznik nr 1A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu w ramach realizacji projektów "Przebudowa laboratoriów w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa”, „Program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" a także "Innowacyjnego programu strategicznego rozwoju Uczelni".

Nr postępowania: DZP-291-3060/2022

I.

- Zadania nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 oraz 11 realizowane są w ramach projektu „Przebudowa laboratoriów w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa”.

- Zadanie nr 5 pozycje 1,  oraz zadanie 6 pozycje 1 i 2  realizowane są w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” (numer projektu: POWR.03.05.00-00-A051/20).

- Zadanie  nr 5 pozycja 2 realizowane jest w ramach projektu „Innowacyjnego programu strategicznego rozwoju Uczelni”.

II.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu Urządzenia, spełniające wszystkie minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych przez Zamawiającego w poniższych tabelach.

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę 3 o nazwie „Parametry oferowane” w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać oceny zgodności oferowanej dostawy w pełnym zakresie określonych wymagań. Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia spełniania określonych wymagań słowem TAK lub innym ogólnym stwierdzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie odnieść się do wszystkich opisanych przez Zamawiającego parametrów/wymogów jakościowych, użytkowych, technicznych i funkcjonalnych urządzeń.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości podanych przez Wykonawcę parametrów jakościowych, użytkowych, technicznych i funkcjonalnych oferowanych urządzeń u producenta/ów

III.

Miejsce dostawy:

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Aleja 29 listopada 54, 31-425 Kraków oraz Centrum Informatyki, ul. Czysta 21, 30-121 Kraków.

IV.

Wymagania dotyczące dostarczanego sprzętu (Dotyczy: wszystkich Zadań):

- pochodzący z autoryzowanego kanału dystrybucji,

- posiadający indywidualny numer fabryczny,

- fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, pochodzące z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.

- zapakowany w oryginalnym opakowaniu,

- kompletny (posiadający niezbędne wyposażenie: okablowanie, materiały startowe, baterie, złącza, zasilacze, gniazda, kable, sterowniki na płycie CD lub DVD, oprogramowanie, instrukcje, przewód zasilający, kartę gwarancyjną).

Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczanego sprzętu (nie dotyczy: Zadanie 4 pozycje od 1 do 8, oraz Zadanie 8 i 9):

- fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w drugim półroczu 2021 r, pochodzące z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.

jkkhh

V.

Wymagania dotyczące gwarancji (Dotyczy: wszystkich Zadań)

- zamawiający wymaga, aby okres gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wynosił odpowiednio wg. opisów w tabeli poniżej,

- gwarancja obejmuje bezpłatne: naprawy, koszt transportu sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem,

- każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji sprzętu,

- wykonawca dostarczy Dokument Gwarancyjny (w tym również oryginalną kartę gwarancyjną producenta) wraz z dostawą Urządzenia. Warunki gwarancji Wykonawcy nie mogą nakazywać zamawiającemu przechowywania opakowań, w których Urządzenie zostanie dostarczone. Jeżeli dla zachowania gwarancji producenta konieczna jest rejestracja Urządzenia internetowo wykonawca zobowiązany jest umieścić informację o Urządzeniu we właściwych systemach przekazując zamawiającemu wszystkie informacje w tym zakresie.

Wymagania dotyczące serwisu (Dotyczy: Zadania 2 poz. 1-4):

- czas naprawy Urządzenia: NBD (następny dzień roboczy),

- w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze wykonawca od 3 dnia na czas naprawy zapewnienia Urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż Urządzenie naprawiane,

- w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych wykonawca w 8 dniu wymieni Urządzenie na nowe, w przypadku, gdy Urządzenie nie będzie już produkowane, a tym samym dostępne, wykonawca wymieni Urządzenie na nowe, równoważne Urządzeniu naprawianemu. Wymianę będzie musiał zaakceptować zamawiający.

- wykonawca będzie zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych,

- wykonawcy nie będzie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych cząstkowych w trakcie wykonywania napraw gwarancyjnych Urządzenia

- w przypadku awarii/uszkodzenia nośnika danych (dysk SSD, HDD) wykonawca dostarczy taki sam dysk lub o nie gorszych o parametrach i pojemności. Uszkodzony nośnik danych (dysk SSD, HDD) pozostanie u zamawiającego,

Załącznik 1B

ZADANIA ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

( POZYCJĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA)

Zadanie nr 1

Jednostka zamawiająca: Centrum Informatyki, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Przełącznik serwerowy 40F |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości maksimum 1U przystosowanym do montowania w szafie rack. Przełącznik musi posiadać co najmniej 24 portów dostępowych SFP+ z obsługa SFP/ SFP+ 1/10Gb/s z możliwością rozbudowy do co najmniej 40. Przełącznik musi posiadać co najmniej 4 porty dostępowe 40 Gigabit Ethernet z możliwością rozbudowy do co najmniej 12. Zamawiający wymaga dostarczenia takiej ilości dodatkowych modułów żeby ilość portów 10G wynosiła w sumie 40. Przełącznik musi umożliwiać stworzenie stosu non-blocking (w postaci pętli) liczącego 10 urządzeń z wykorzystywanymi obecnie przełącznikami EX4600. Do łączenia w stos muszą być zastosowane porty przełącznika o przepustowości 40 Gb/s oddzielnie dla każdego kierunku transmisji. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania oraz innych urządzeń sieciowych jako jedno urządzenie. Zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie musi się odbywać z dowolnego przełącznika będącego częścią stosu. Stos musi być odporny na awarie, tzn. przełącznik kontrolujący pracę stosu (master) musi być automatycznie zastąpiony przełącznikiem pełniącym rolę backup – wybór przełącznika backup nie może odbywać się w momencie awarii przełącznika master. Przełącznik musi posiadać wymienny zasilacz AC oraz być wyposażony w redundantny zasilacz. Urządzenie musi posiadać wymienne „na gorąco” moduły wentylacji. Przepływ powietrza od przodu do tyłu (front-to-back). Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 1,44 Tb/s i 1,07 Bpps w warstwie 3. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 288 000 adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1q w ilości nie mniejszej niż 4091. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). Przełącznik musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3ad. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D-2004, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s oraz Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) (zgodnie z IEEE 802.1w) Przełącznik musi obsługiwać protokoły LLDP i LLDP-MED. Przełącznik musi obsługiwać routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokoły routingu dynamicznego: RIP, OSPF. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo 128 000. Przełącznik musi obsługiwać protokoły routingu: multicast, i PIM-SM. Przełącznik musi posiadać możliwość obsługi protokołów IS-IS i BGP. Przełącznik musi obsługiwać mechanizm wykrywania awarii BFD, oraz pozwalać na stworzenie klastra HA z wykorzystaniem protokołu VRRP. Przełącznik musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1p), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Przełącznik musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. Przełącznik musi obsługiwać filtrowanie ruchu co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Przełącznik musi realizować sprzętowo nie mniej niż 4000 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym Przełączniku. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmu bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. Architektura systemu operacyjnego Przełącznika musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu rutingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras rutingu i zarządzanie Przełącznika. Przełącznik musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niż 20 poprzednich, kompletnych konfiguracji. Wraz ze sprzętem należy dostarczyć standardowe okablowanie. Przełącznik musi zostać dostarczony ze wszystkimi licencjami umożliwiającymi stackowanie (o ile takowa licencja jest potrzebna). Wykonawca wniesie sprzęt do wyznaczonej przez zamawiającego lokalizacji. |  |
| Ilość | 4 szt. |
| Gwarancja | 36 miesięcy w tym również dostęp do najnowszych wersji oprogramowania. Opieka techniczna w okresie 36 miesięcy. Opieka zawiera wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną, dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych, dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wymianę urządzenia w trybie następnego dnia roboczego. |  |

Zadanie nr 2

Jednostka zamawiająca: Centrum Informatyki, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Przełącznik dystrybucyjny 48T |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack. Przełącznik musi posiadać 48 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 4 wbudowane porty uplink typu SFP/SFP+ obsługujące co najmniej standardy 10GBASE-USR, SR, LR, oraz 1000BASE-T, SX, LX, LH. Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz AC oraz wentylację. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci DRAM. Przełącznik musi posiadać slot USB pozwalający na podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Przełącznik musi umożliwiać uruchomienie systemu operacyjnego z zewnętrznego nośnika danych umieszczonego w slocie USB. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 170 Gb/s i 130 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 16 000 adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż 2048. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). Przełącznik musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3AD - nie mniej niż 128 grup LAG, maksymalna liczba portów wspieranych w grupie LAG nie może być mniejsza niż 8. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spanning Tree a także Multiple Spanning Tree (nie mniej niż 64 instancje MSTP). Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. Przełącznik musi obsługiwać routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 512 podsieci (prefixów) i 4096 tras typu „host” (host routes). Przełącznik musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Przełącznik musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. Przełącznik musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Urządzenie musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym urządzeniu. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmy bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1X zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. Architektura systemu operacyjnego urządzenia musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie urządzeniem. Przełącznik musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W Przełączniku musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji. Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z innymi Przełącznikami takiego samego typu oraz z posiadanymi urządzeniami EX2300, w ilości nie mniejszej niż 4 sztuki. Stackowanie powinno być możliwe przy wykorzystaniu standardowych portów typu uplink. Wraz z Przełącznikiem musi zostać dostarczone niezbędne oprogramowanie, licencje, w tym licencje na stackowanie oraz standardowe okablowanie. |  |
| Ilość | 57 szt. |
| Gwarancja | 36 miesięcy w tym również dostęp do najnowszych wersji oprogramowania. Pomoc dla użytkownika w zakresie obsługi w okresie 12 miesięcy świadczona telefonicznie oraz przy użyciu poczty elektronicznej. |  |

| Pozycja 2 |  |
| --- | --- |
| Przełącznik sieciowy PoE 24P |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. |  |
| Ogólne wymagania | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack. Przełącznik musi posiadać 24 portów dostępowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX. Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 4 wbudowane porty uplink typu SFP/SFP+ obsługujące co najmniej standardy 10GBASE-USR, SR, LR, oraz 1000BASE-T, SX, LX, LH. Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz AC oraz wentylację. Przełącznik musi być wyposażony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do zarządzania OOB (out-of-band). Przełącznik musi być wyposażony w nie mniej niż 2 GB pamięci Flash oraz 2 GB pamięci DRAM. Przełącznik musi posiadać slot USB pozwalający na podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Przełącznik musi umożliwiać uruchomienie systemu operacyjnego z zewnętrznego nośnika danych umieszczonego w slocie USB. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pośrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez port konsoli, telnet, ssh, a także za pośrednictwem interfejsu WWW. Przełącznik musi posiadać architekturę non-blocking. Wydajność przełączania w warstwie 2 nie może być niższa niż 128 Gb/s i 95 milionów pakietów na sekundę. Przełącznik nie może obsługiwać mniej niż 16 000 adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (9216 bajtów). Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilości nie mniejszej niż 2048. Przełącznik musi obsługiwać sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-based). Przełącznik musi obsługiwać agregowanie połączeń zgodne z IEEE 802.3AD - nie mniej niż 128 grup LAG, maksymalna liczba portów wspieranych w grupie LAG nie może być mniejsza niż 8. Przełącznik musi obsługiwać protokół Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, a także Multiple Spanning Tree (nie mniej niż 64 instancje MSTP). Przełącznik musi obsługiwać protokół LLDP i LLDP-MED. Przełącznik musi obsługiwać routing między sieciami VLAN – routing statyczny, oraz protokół routingu dynamicznego RIP. Ilość tras obsługiwanych sprzętowo nie może być mniejsza niż 512 podsieci (prefixów) i 4096 tras typu „host” (host routes). Przełącznik musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym (QoS) w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzącego i wychodzącego. Klasyfikacja ruchu musi odbywać się w zależności od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2 (802.1P), adresów MAC, adresów IP, wartości pola ToS/DSCP w nagłówkach IP, portów TCP i UDP. Przełącznik musi obsługiwać sprzętowo nie mniej niż 8 kolejek per port fizyczny. Urządzenie musi obsługiwać filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla kryteriów z warstw 2-4. Przełącznik musi realizować sprzętowo nie mniej niż 1500 reguł filtrowania ruchu. W regułach filtrowania ruchu musi być dostępny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych lub zablokowanych pakietów. Musi być dostępna funkcja edycji reguł filtrowania ruchu na samym Przełączniku. Przełącznik musi obsługiwać takie mechanizmy bezpieczeństwa jak limitowanie adresów MAC, Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping. Przełącznik musi obsługiwać IEEE 802.1X zarówno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantów na porcie. Przełącznik musi przypisywać ustawienia dla użytkownika na podstawie atrybutów zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguła filtrowania ruchu). Musi istnieć możliwość pominięcia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adresów MAC. Przełącznik musi obsługiwać co najmniej następujące typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP. Przełącznik musi obsługiwać protokół SNMP (wersje 2c i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi być dostępna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN. Architektura systemu operacyjnego Przełącznika musi posiadać budowę modularną (poszczególne moduły muszą działać w odseparowanych obszarach pamięci), m.in. moduł przekazywania pakietów, odpowiedzialny za przełączanie pakietów musi być oddzielony od modułu routingu IP, odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarządzanie urządzeniem. Przełącznik musi posiadać mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji. W Przełączniku musi być przechowywanych nie mniej niż 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji. Przełącznik musi umożliwiać stackowanie z innymi Przełącznikami takiego samego typu oraz z posiadanymi urządzeniami EX2300, w ilości nie mniejszej niż 4 sztuki. Stackowanie powinno być możliwe przy wykorzystaniu standardowych portów typu uplink. PoE ma posiadać standard 802.3af Class 3 oraz 802.3at PoE+ dla wszystkich 24 portów (15,4W na port) z budżetem zasilania PoE 370W oraz pozwalać na użycie 12 portów zasilanych PoE+ (30W na port). Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczone niezbędne oprogramowanie, licencje w tym licencje na stackowanie oraz okablowanie. |  |
| Ilość | 21 szt. |
| Gwarancja | 36 miesięcy w tym dostęp do najnowszych wersji oprogramowania. Pomoc dla użytkownika w zakresie obsługi w okresie 12 miesięcy, świadczona telefonicznie oraz przy użyciu poczty elektronicznej. |  |

Zadanie nr 3

Jednostka zamawiająca: Centrum Informatyki, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Przełącznik FC 48 |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | przeznaczony do montażu w szafie RACK. wysokość maksymalnie 1U wraz z wyposażeniem umożliwiającym montaż w szafie RACK 19” każdy z przełączników dostarczony wraz z min. 24 sztuk oryginalnych i kompatybilnych z nim wkładek SFP+16G oraz licencja na 24 aktywne poty 16Gb. każdy z przełączników dostarczony z zestawem min. 24 sztuk okablowania światłowodowego o długości 5m, wielomodowego, wykonanego na bazie typu włókna min. OM4, zakończonego wtykami LC/LC. przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP. dostarczone wraz z licencjami i modułami SFP+ do obsługi minimum 24 portów FC w każdym przełączniku, pracującymi z prędkościami 16, 8 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości. wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 32Gb/s. przełącznik FC musi posiadać możliwość obsługi mechanizmu agregacji połączeń ISL między dwoma przełącznikami i tworzenia w ten sposób logicznych połączeń typu ISL Trunk o przepustowości minimum 256 Gb/s half duplex (dla wkładek 32Gbps) dla każdego logicznego połączenia. Load balancing ruchu między fizycznymi połączeniami ISL w ramach połączenia logicznego typu trunk musi być realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a połączenie logiczne musi zachowywać kolejność przesyłanych ramek. Aktualnie ta funkcjonalność nie jest wymagana. Możliwość aktywacji takiej funkcjonalności w przyszłości. każdy przełącznik musi posiadać minimum dwa zasilacze. przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN. możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN. port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających komunikację portu przełącznika z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami, testowe obciążenie połączenia pełną przepustowością 16Gbps/32Gbps oraz pomiar opóźnienia i odległości między przełącznikami z dokładnością co najmniej do 5m dla wkładek SFP 16Gbps lub 32Gbps. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric. możliwość wymiany w trybie „na gorąco”: minimum w odniesieniu do modułów portów Fibre Channel (SFP). wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV), obsługa co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika. Ponadto Zamawiający w ramach dostawy przełączników wymaga wykonania następujących usług: 1. Przygotowanie w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym Planu Instalacji, obejmującego min.: a. informacje o miejscu instalacji, b. informacje o wersjach zainstalowanych i rekomendowanych przez producenta, oprogramowania układowego, c. informacje o adresacji IP, d. informacje o konfiguracji NTP, DNS itp., e. schemat logiczny połączeń światłowodowych, f. tabelaryczne zestawienie połączeń światłowodowych oraz interfejsów zarządzania, g. określenie dostępności zasobów urządzeń dyskowych dla poszczególnych hostów obliczeniowych, 2. Montaż urządzeń w szafach RACK zgodnie z Planem Instalacji wraz z instalacją wszystkich modułów SFP+. 3. Podłączenie zasilania zgodnie z Planem Instalacji. 4. Inicjalizacja i zalicencjonowanie (jeżeli wymagane) wszystkich obsadzonych portów/modułów SFP+. 5. Aktualizacja oprogramowania układowego przełączników FC do wersji rekomendowanej przez producenta. 6. Konfigurację przełączników, obejmującą min.: a. adresację IP interfejsów zarządzania, b. konfigurację adresów serwerów DNS, c. konfigurację adresów serwerów NTP oraz synchronizację czasu systemowego, d. konfigurację/zmianę haseł kont(-a) głównego administratora systemu, e. konfigurację dodatkowych kont administratorów, f. konfigurację aliasów dla adresów WWN, g. konfigurację mapy „widoczności” zasobów dla hostów (zoning). 7. Przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obejmującej min.: a. informacje o miejscu instalacji poszczególnych urządzeń – oznaczenie szafy RACK oraz wysokości „U”, b. informacje o wersji zainstalowanego oprogramowania układowego, c. informacje o adresacji IP, d. informacje o konfiguracji NTP, DNS itp., e. schemat logiczny połączeń światłowodowych, f. tabelaryczne zestawienie połączeń światłowodowych oraz interfejsów zarządzania, g. tabelaryczne zestawienie aliasów i przypisanych do nich adresów WWN, h. tabelaryczne lub graficzne zestawienie powiązań mapy „widoczności” (zoningu). |  |
| Ilość | 4 szt. |
| Gwarancja | Urządzenia muszą być objęte co najmniej 36-miesieczną gwarancją. Usługi gwarancyjne świadczone przez producenta i/lub autoryzowany serwis producenta realizowane będą w dni robocze, w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji minimum Następny Dzień Roboczy (NBD). Musi być zapewniona możliwość zgłaszania awarii poprzez stronę WWW oraz linię telefoniczną obsługiwaną w języku polskim. |  |

Zadanie nr 4

Jednostka zamawiająca: Centrum Informatyki, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Wkładki SFP+ |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Przesył sygnału: światłowód jednomodowy typ modułu: SFP Rodzaj złączy: 2x LC Typ transmisji: duplex Odległość transmisji: 20km Prędkość transmisji: 10.5Gbps Hot-Pluggable Zasilanie: DC 3.15~3.45V Kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami Juniper/HPE |  |
| Ilość | 186 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

| Pozycja 2 |  |
| --- | --- |
| Wkładki QSFP+ 40G |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Przesył sygnału: światłowód jednomodowy Długość fali TX: 1310 Odległość transmisji: 10 km Typ transmisji: duplex Przepływność: 40 GB Typ modułu: duplex (szare) Temperatura pracy: 0¦70 Typ złącza: LC/UPC Typ interfejsu: QSFP+ Kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami Juniper |  |
| Ilość | 8 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

| Pozycja 3 |  |
| --- | --- |
| Przewody DAC SFP+ 7m |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Obsługa przepływności danych 10.5Gbps Funkcja "Data rates backward" 1Gbps Funkcja Hot-Pluggable (wymiana/instalacja bez przerywania pracy przełącznika) Metalowa obudowa obniżająca interferencje elektromagnetyczne (EMI) Zabezpieczenie elektrostatyczne (ESD - Electrostatic Sensitive Device) Pojedyncze zasilanie 3.3V Zgodny z normą RoHS i wolny od ołowiu Długość 7m. Kompatybilny z urządzeniami Juniper/HPE posiadanym przez Zamawiającego |  |
| Ilość | 16 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

| Pozycja 4 |  |
| --- | --- |
| Przewody DAC SFP+ 2m |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Obsługa przepływności danych 10.5Gbps Funkcja "Data rates backward" 1Gbps Funkcja Hot-Pluggable (wymiana/instalacja bez przerywania pracy przełącznika) Metalowa obudowa obniżająca interferencje elektromagnetyczne (EMI) Zabezpieczenie elektrostatyczne (ESD - Electrostatic Sensitive Device) Pojedyncze zasilanie 3.3V Zgodny z normą RoHS i wolny od ołowiu Długość 7m. Kompatybilny z urządzeniami Juniper/HPE posiadanym przez Zamawiającego |  |
| Ilość | 57 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

| Pozycja 5 |  |
| --- | --- |
| Przewody DAC 40GbE QSFP 2m |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Metalowa obudowa obniżająca interferencje elektromagnetyczne (EMI) Zgodny z normą RoHS i wolny od ołowiu Połączenie QSFP+ do QSFP+ Długości: 2m Zgodność z: QSFP+ SFF-8436 QDR Infiniband 10GbE/40GbE RoHS Obsługa przepływności danych 10.5Gbps na kanał Funkcja Hot-Pluggable (wymiana/instalacja bez przerywania pracy przełącznika) Metalowa obudowa obniżająca interferencje elektromagnetyczne (EMI) Zabezpieczenie elektrostatyczne (ESD - Electrostatic Sensitive Device) Maksymalne zużycie energii: 0,015W Kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami Juniper |  |
| Ilość | 16 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

| Pozycja 6 |  |
| --- | --- |
| Patchcordy światłowodowe wielomodowe 5m |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Patchcordy światłowodowe Wielomodowe Standard: OM3 Transmisja:duplex złącza typu: LC/UPC- LC/UPC, długość: 5m |  |
| Ilość | 48 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

| Pozycja 7 |  |
| --- | --- |
| Patchcordy UTP 1m |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Kategoria: 6A Rodzaj: UTP Wtyk: RJ45/RJ45 Częstotliwość do 500 MHz Długość: 1m |  |
| Ilość | 186 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

| Pozycja 8 |  |
| --- | --- |
| Patchcordy UTP 2m |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Kategoria: 6A Rodzaj: UTP Wtyk: RJ45/RJ45 Częstotliwość do 500 MHz Długość: 2m |  |
| Ilość | 50 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Zadanie nr 5

Jednostka zamawiająca: Dział Informatyki

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Serwer dla repozytorium wraz z oprogramowaniem i licencjami, okablowaniem |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Obudowa: 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie rack w tym organizer do kabli) Procesor: zainstalowane dwa procesory osiągające (z zaoferowanym serwerem) w testach SPECint_rate_base2017 wynik nie gorszy niż 139 punktów dla dwóch procesorów. Liczba procesorów: 2 Pamięć operacyjna: 768 GB RDIMM DDR4. Możliwość zainstalowania do 1,5TB pamięci RAM. Zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC oraz Online Spare. Sloty rozszerzeń: 2 sloty PCI-Express Generacji 3 w tym jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) pełnej wysokości oraz jeden slot x8 (prędkość slotu – bus width). Dysk twardy/pamięć flash: możliwość zainstalowania 10 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” Zainstalowane: 2 dyski 600GB SAS 10K. Zainstalowana karta microSD 32GB flash. Kontroler: kontroler macierzowy posiadający protokół 12GB SAS obsługujący 2 protokoły oraz poziomy: RAID 0/1/5/10. Kontroler musi posiadać minimum 2GB cache z zabezpieczeniem na wypadek awarii zasilania. Interfejsy sieciowe: 4 porty Ethernet 1GbE z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 porty niezajmujące sloty PCI-E. 2 porty Ethernet 10Gb SFP+ (jako 1 karta dwuportowa), Dual Port Fibre Channel 16Gb (jako 1 karta dwuportowa). Karta graficzna: zintegrowana karta graficzna Porty: 3 x USB 3.0 (dwa z przodu jeden z tylu), 1x VGA, wewnętrzny slot na kartę microSD/SD. Zasilacz: 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, typu Platinum, 500W Zarządzanie i obsługa techniczna: serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Karta zdalnego zarządzania musi posiadać wbudowaną pamięć flash, 4GB, w tym 1GB dostępny dla użytkownika serwera. Karta zarządzania zdalnego, powinna udostępniać wbudowane narzędzie wspomagające instalację systemów operacyjnych oraz konfigurację serwera. Narzędzie dostępne z poziomu BIOS poprzez interfejs graficzny (GUI), udostępniające minimum następujące funkcjonalności: Wspomaganą instalację systemu operacyjnego – wybór sterowników i firmware Diagnostykę wszystkich elementów sprzętowych serwera. Konfigurację kontrolera macierzowego i dysków poprzez GUI Ustawienia parametrów BIOS Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną. Chłodzenie: zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia do 45st.C. Wsparcie dla Systemów Operacyjnych i Systemów Wirtualizacyjnych posiadanych przez Zamawiającego Microsoft Windows Server w wersji 2016/2019 Cent OS SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Oracle Linux Wykonawca wniesie, zamontuje oraz uruchomi sprzęt w wyznaczonej przez zamawiającego lokalizacji. Wraz ze sprzętem należy dostarczyć licencje oraz standardowe okablowanie. |  |
| Ilość | Serwer wraz z oprogramowaniem, licencjami i okablowaniem: | 2 szt |
| Gwarancja | 36 miesięcy w miejscu instalacji, z czasem naprawy maksymalnie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia (NBD), tryb zgłaszania 9x5. Wsparcie techniczne w okresie 12 miesięcy, świadczone telefonicznie oraz przy użyciu poczty elektronicznej. W przypadku awarii, dyski pozostają u Zamawiającego. |  |

| Pozycja 2 |  |
| --- | --- |
| Dodatkowa pamięć operacyjna dla Serwer dla repozytorium wraz z oprogramowaniem i licencjami, okablowaniem |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Rodzaj pamięci: DDR4 Pojemność: 1x 32GB (w jednej kości) Taktowanie: 2933 Mhz Opóźnienie: CL21 Napięcie: 1,2V Dedykowane do posiadanych przez Zamawiającego serwerów HPE ProLiant DL360 Gen10 i kompatybilne z tymi już zamontowanymi w urządzeniu. Pamięci muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedazy producenta oraz ich montaż nie może wpływać na ciagłość gwarancji serwera. P00924-B21 HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit |  |
| Ilość | 94 szt |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Zadanie nr 6

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Notebook do zarządzania |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Procesor w technologii 64bitowej uzyskujący wynik minimum 9 900 tys punktów w teście https://www.cpubenchmark.net/ (dane z dnia 10.03.2022) Linia produktu: biznesowa Przekątna ekranu 15,6 cala Pamięć RAM min 16 GB Full HD Matryca: LED Częstotliwość odświeżania min: 60 Hz Rodzaj matrycy: matowa Kolorystyka: stonowana Kamera HD Dysk SSD 512 GB HDMI USB-C USB 3.0, 3.1 lub 3.2 RJ45 Czytnik kart pamięci Gniazdo combo Minijack (słuchawki/mikrofon) Gniazdo linki zabezpieczającej kamera głośniki stereo mikrofon Klawiatura US w układzie QWERTY podświetlana wraz z klawiatura numeryczną Komunikacja: WIFI Bluetooth LAN Waga maksymalna 2kg W zestawie zasilacz sieciowy |  |
| System operacyjny | Typ licencji: edukacyjna (EDU) - najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania ofert. Okres licencji: bezterminowa Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) Naklejka na komputer zawierająca nazwę oprogramowania oraz klucz produktu, bez możliwości usunięcia. Nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu oraz z możliwością zainstalowania niższych wersji systemu wspieranych przez producenta. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika – dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących poprzez funkcję wysokiego kontrastu, powiększenia obrazu, lub też lektora). Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Udostępnianie modemu. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący wsparcia technicznego. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. |  |
| Ilość | 2 szt. |
| Gwarancja | 36 miesiące |  |

| Pozycja 2 |  |
| --- | --- |
| Monitor interaktywny wraz z soundbarem |
| Monitor interaktywny |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Przekątna: 86 cali Rodzaj panelu: LED Rozdzielczość 4K Format obrazu: 16:9 Mikrofon Głośniki stereo Kamera HD Dotykowy Ilość punktów dotyku min.: 20 Twardość szkła: 7H Opcja robienia notatek/pisania na monitorze Jasność: 370 cd/m2 Kąty widzenia: 178, 178 Kolory: 1.07 Powierzchnia antyodblaskowa Żywotność: 50 000 h Wbudowany procesor z min. czterema rdzeniami Pamięć operacyjna min. 4 GB Pamięć wewnętrzna min. 32 GB Czujnik światła Możliwość dostosowania przez użytkownika do własnych potrzeb parametrów ogólnych takich jak np. ustawienia wyświetlania m.in. jasność, kontrast, ustawienia głośności. Porty: HDMI USB-C USB VGA Mini-Jack S/PDIF (Optyczne) Wifi RS232 LAN/RJ45 Zintegrowane oprogramowanie (system operacyjny) Montaż w standardzie VESA Aktualizacja OTA W zestawie z monitorem: piórko/rysik okablowanie (zasilające w wersji europejskiej) |  |
| Soundbar do monitora interaktywnego |
| Ogólne wymagania | Kamera min FHD Kąt widzenia kamery co najmniej 90 stopni Głośniki min 2 o mocy co najmniej 10 W Dedykowany do/kompatybilny z monitorem interaktywnym 86” Złącza: USB Mini-Jack Prosta instalacja na monitorze Kolorystyka stonowana W komplecie niezbędne do podpięcia i funkcjonowania okablowanie |  |
| Ilość | 2 szt. |
| Gwarancja | 36 miesiące |  |

Powyższe zadanie realizowane jest ze środków unijnych  w ramach projektu:  „Program zwiększenia dostępności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” (numer projektu: POWR.03.05.00-00-A051/20). Projekt dotyczy  zwiększania dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, zapisy dotyczące dostępności produktu dla osób z niepełnosprawnościami uwzględnione zostały m.in. przy opisie:

Poz. 3 tj. Notebook do zarządzania, a konkretnie jednej z jego składowych tj. System Operacyjny pkt 15 oraz 19.

Poz. 4. Tj. Monitor Interaktywny z soundbarem pkt „Opcja robienia notatek/pisania na monitorze” – ułatwienie dla osób z niepełną sprawnością kończyn górnych. Poprzez możliwość współpracy/podpięcia urządzeń zewnętrznych wsparcie dla funkcji zwiększających dostępność dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych na nich systemów operacyjnych (opisane jw. w pozycjach 15 i 19 dla poz. 3). Możliwość regulacji parametrów związanych z jasnością i głośnością.

Zadanie nr 7

Jednostka zamawiająca: Centrum Informatyki

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Szafa klimatyzacji precyzyjnej 42U 800x1000 z czujnikami otwarcia, wilgoci, dymu, |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Wyposażenie Czujnik przepływu powietrza Dostęp serwisowy Wentylatory promieniowe o sprężu z łopatkami zakrzywionymi do tyłu Wymienniki o aluminiowej strukturze pokryte powierzchnią hydrofilową Dwie tace ociekowe wykonane ze stali nierdzewnej Podłączenia wodne od góry lub dołu urządzenia Panele metalowe malowane proszkowo Szybkie złącza elektryczne W pełni izolowane panele zawory regulacyjne z siłownikiem 0-10 V Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LCD Dostępne konfiguracje przepływu powietrza Modulacja przepływu powietrza względem zapotrzebowania na moc chłodniczą (oszczędność energii) Regulacja ciśnienia skraplania Wbudowany w system sterowania dla urządzeń chłodzonych powietrzem (regulator obrotów wentylatorów skraplacza) z dedykowanym bezpiecznikiem Połączenie w sieć do 8 jednostek Całkowita wydajność chłodnicza 16,6 kW Zasilanie V/ph/Hz 400/3+N/50 Wentylatory typu EC - PLUG FAN z płynną regulacją prędkości Dwie niezależne strefy regulacji Karta typu RS Karty Ethernet z protokołem Bacnet, SNMP Pompka kondensatu Czujniki temperatury i wilgotności Pomiar przepływu wody z wizualizacją aktualnej wydajności chłodniczej Czujnik zabrudzenia filtra Zintegrowane rozwiązanie IT Rack i chłodzenie Hotspot Automatyczna kontrola przepływu powietrza z wizualizacją Funkcja odwilżania z czujnikiem wilgotności Czujniki wycieku wody, dymu i ognia Opcja zdalnych bezpotencjałowych sygnałów alarmowych Zamykane panele Karta typu RS z protokołem Carel, Modbus, Lonworks, Trend Karty Ethernet z protokołem Bacnet, SNMP Modem GSM komunikacja SMS Ekran dotykowy z graficznym wyświetlaczem systemy na bezpośrednie odparowanie ze zdalnymi skraplaczami chłodzonymi powietrzem |  |
| Ilość | 1 komplet |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |

Zadanie nr 8

Jednostka zamawiająca: Centrum Informatyki

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Karty rozszerzeń 40F |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | QSFP+ x 2 2 Porty 40 Gigabit QSFP+ Typ karty rozszerzeń: plug-in Szybkość transmisji danych: 40 Gbps Kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego serwerem Gateway Checkpoint serii 5800, 5900, 15000 and 23000. |  |
| Ilość | 2 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Zadanie nr 9

Jednostka zamawiająca: Centrum Informatyki

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Karty rozszerzeń 10F |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | SFP+ x 4 4 Porty 10 Gigabit SFP+ Typ karty rozszerzeń: plug-in Kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego serwerem Gateway Checkpoint serii 15000 and 23000. |  |
| Ilość | 2 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Zadanie nr 10

Jednostka zamawiająca: Centrum Informatyki

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Karty rozszerzeń 10GBE |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | SFP+/SFP 8 Portów 10 Gigabit SFP+ Typ karty rozszerzeń: plug-in Kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego przełącznikiem Junniper EX4600. |  |
| Ilość | 2 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Zadanie nr 11

Jednostka zamawiająca: Centrum Informatyki

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Licencje Academic VMware vSphere 7 Enterprise Plus |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Rozbudowa infrastruktury zamawiającego o licencje Academic VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor Licencja w formie elektronicznej Licencje muszą umożliwiać swobodne przeniesienia praw do użytkowania na dowolny podmiot i dowolny serwer fizyczny będący w posiadaniu Zamawiającego (bez ograniczeń licencji OEM). Licencje dostępne w modelu licencjonowania na procesor fizyczny. 1 fizyczne gniazdo procesora klasy x86 (ang. socket), każdy fizyczny procesor wyposażony w maksymalnie 32 rdzenie procesora Licencje oferowane będą licencjami bezterminowymi. Rodzaj licencji: nowa licencja |  |
| Ilość | 12 szt. |
| Gwarancja | 36 miesięcy wsparcia producenta na poziomie Basic |  |

Zadanie nr 12

Jednostka zamawiająca: Centrum Informatyki

| Pozycja 1 |  |
| --- | --- |
| Wewnętrzny punkt dostępowy wifi z licencją oraz zestawem montażowym |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | Punkt dostępu Standard: 802.11a/n/ac/ax Porty: 1x10/100/1000BaseT Wydajność: Prędkość WLAN (do) 1 774 Mb/s Do użytku wewnętrznego Zasilanie: PoE (802.3af), PoE+ (802.3at) Punkt dostępowy musi być wyposażony w moduł Bluetooth Low Energy Punkt dostępowy musi być wyposażony w moduł Zigbee Anteny: wewnętrzne 2x2 MIMO, co najmniej 4,3 dBi dla 2,4 GHz i 5,5 dBi dla 5 GHz Montaż: w suficie – pokojowa Protokół komunikacyjny danych: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 1,2 Gbps Łączna przepustowość: 1,774 Gb/s Liczba klientów bezprzewodowych na radio Wi-Fi: 256 BSSID na radio: 16 Jednostki OFDMA: 8 Punkt dostępowy musi posiadać slot zabezpieczający Kensington Punkt dostępowy musi posiadać port USB niezależny od portu konsoli Akcesoria w zestawie: Wspornik montażowy obsługujący Power Over Ethernet (PoE) umożliwiający montaż na płaskiej powierzchni Punkt dostępowy do montażu wewnątrz budynków, pracujący w dwóch kanałach radiowych jednocześnie 802.11ax (obsługując standardy 802.11an, 802.11bgn, 802.11ac) Punkt dostępowy musi mieć możliwość pełnego zarządzania z centralnego kontrolera sieci bezprzewodowej posiadanego przez Zamawiającego Aruba Mobility Controler 7210 Licencje dla punktu dostępowego umożliwiające zarządzenie z kontrolera posiadanego przez Zamawiającego Aruba Mobility Controler 7210 w celu uzyskania pełnej współpracy nowo instalowanego punku sieciowego. |  |
| Ilość | Wewnętrzny punkt dostępowy: Licencje dla wewnętrznego punktu dostępowego: | 60 szt. |
| Gwarancja | Punkt dostępowy musi być objęty co najmniej ograniczoną dożywotnią gwarancja producenta tj. gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urządzenia do producenta, który w terminie nie dłuższym niż 10 dni przesyła zamiennik. Gwarancja musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Licencje do punktu dostępowego muszą być objęte co najmniej rocznym wsparciem producenta. |  |

| Pozycja 2 |  |
| --- | --- |
| Zewnętrzny punkt dostępowy wifi z licencją oraz zestawem montażowym |
| Konfiguracja | Minimalne wymagane parametry | Parametry oferowane Wypełnia wykonawca |
| 1. | 2. | 3. |
| Ogólne wymagania | 5 GHz: antena 5 dBi 2.4 GHz: antena 3.4 dBi Moc: 32W Tryb bezprzewodowy: 802.11a,b,g,n,ac,ax Liczba portów: 2 - Port Ethernet 100/1000/2500 Base-T oraz port Ethernet 10/100/1000 BASE-T Tryb pracy: Access point Zastosowanie: Zewnętrzne Standard WiFi: 802.11ax (gen.6) Standard szyfrowania: WPA2-MSK Zaimplementowany moduł TPM Zaimplementowany moduł Bluetooth oraz Zigbee Interfejs konsolowy USB-C Obsługa PoE 802.3af/at/bt Częstotliwość pracy: 2.4 GHz, 5 GHz Konfigurowalne programowo podwójne radio obsługujące:5 GHz (Radio 0) i 2,4 GHz (Radio 1). Typ punktu dostępu: Zewnętrzne wzmocnione, podwójne radio Wi-Fi 6, 5 GHz 4x4 MIMO i 2,4 GHz 2x2 MIMO. Maksymalna liczba powiązanych urządzeń klienckich: 512 skojarzonych urządzeń klienckich na radio. Obsługiwane technologie radiowe: 802.11b: widmo rozproszone z sekwencją bezpośrednią (DSSS). Obsługa 802.11n high-throughput: HT20/40 Obsługa 802.11ac very high throughput: VHT20/40/80/160. Obsługa 802.11ax high efficiency: HE20/40/80/160 Agregacja pakietów 802.11n / ac: A-MPDU, A-MSDU. Moc wyjściowa nie mniej niż 22 dBm per łańcuch nadawczy, 25dBm zagregowana (2x2) dla 2,4 GHz oraz 22dBm per łańcuch nadawczy, 28dBm zagregowana (4x4) dla 5GHz Akcesoria w zestawie: Wspornik montażowy umożliwiający montaż na płaskiej powierzchni Punkt dostępowy musi mieć możliwość pełnego zarządzania z centralnego kontrolera sieci bezprzewodowej posiadanego przez Zamawiającego Aruba Mobility Controler 7210. Licencje dla punktu dostępowego umożliwiające zarządzenie z kontrolera posiadanego przez Zamawiającego Aruba Mobility Controler 7210 w celu uzyskania pełnej współpracy nowo instalowanego punku sieciowego. |  |
| Ilość | Zewnętrzny punkt dostępowy wifi z zestawem montażowym: Licencje dla zewnętrznego punktu dostępowego wifi: | 4 szt. |
| Gwarancja | Punkt dostępowy musi być objęty co najmniej ograniczoną dożywotnią gwarancja producenta tj. gwarancją przez 5 lat od daty ogłoszenia przez producenta zaprzestania sprzedaży danego modelu urządzenia. Gwarancja realizowana jest przez zwrot zepsutego urządzenia do producenta, który w terminie nie dłuższym niż 10 dni przesyła zamiennik. Gwarancja musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu. Licencje do punktu dostępowego muszą być objęte co najmniej rocznym wsparciem producenta. |  |