OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu:

Namiot oględzinowy – samonośny (wymiary: 3x3 m.).

- Parametry wymagane:

  - wymiary przy podłożu – 3x3 m.,

  - wysokość ścian bocznych – 2 m.,

  - konstrukcja namiotu – namiot bezpodłogowy,

  - konstrukcja nośna – stelaż zamknięty, rurki aluminiowe lub stalowe ocynkowane

  - dach – kopertowy, czterospadowy,

  - pokrycie dachu i ścian – impregnowana tkanina poliestrowa,

  - kolor tkaniny – granatowy,

  - na jednej ze ścian drzwi zapinane na suwak (z możliwością namiotu zapinania od wewnątrz i z zewnątrz),

  - szpilki i odciągi,

  - pokrowiec do transportu,

  - na ścianach umieszczony napis w kolorze srebrnym odblaskowym  o treści „ŻANDARMERIA WOJSKOWA”,

  - możliwość użycia namiotu w zmiennych warunkach atmosferycznych, 
o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od -150C do + 500C,

Warunki gwarancji i serwisowania:

- Okres gwarancji – 24 miesiące od daty przekazania użytkownikowi.

- Gwarantowany okres zaopatrywania w części zamienne – 5 lat.

Wymagania dotyczące eksploatacji i naprawy:

- Dostawca powinien zapewnić naprawę lub wymianę sprzętu w okresie gwarancji 
w czasie nie przekraczającym 14 dni.

- Dostawca powinien wraz z ofertą przedstawić informacje dotyczące wyposażenia 
i konserwacji sprzętu przez użytkownika.

- Instrukcja użytkowania w języku polskim.