Załącznik nr 1.

ZAKRES PRAC USŁUG KOMINIARSKICH objętych umową:  czyszczenia przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) oraz  kontrola stanu technicznego przewodów kominowych - zgodnie z „Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719:

- czyszczenie przewodów wentylacyjnych - jeden raz w roku tj. do 30.07.2023 r.
- czyszczenie przewodów spalinowych - dwa razy w roku tj. do 30.06.2023 r. i do 30.10.2023 r.

- czyszczenie przewodów dymowych – w terminach do  30.06.2023 r., 30.09.2023 r., 31.12.2023 r.

- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w terminie do 30.06.2023 r.

1.  zakres prac związanych z czyszczeniem przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) obejmować  będzie:

a) czyszczenie przewodu na całej długości wraz z głowicą;

b) usunięcie, wywiezienie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń

c) czynności powyższe powinny być wykonywane w odstępach czasowych gwarantujących bezpieczeństwo 
i drożność przewodów kominowych;

2.  zakres kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych):

a) sprawdzenie:

- drożności  i szczelności przewodów kominowych od najniżej położonego urządzenia do wylotu przewodu   wraz z przykanalikami,

-prawidłowości podłączeń włączonych do jednego przewodu kominowego,

- prawidłowości ciągu kominowego z opisem przyczyn niestabilnego, słabego lub zaniku ciągu,   przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego,

- stanu technicznego głowic i nasad kominowych, ścian kominowych na strychu i nad dachem, prawidłowości wylotów kominowych,

- czy nie występują uszkodzenia przewodów kominowych i urządzeń grzewczych, kanałów, czopów, rur 
i łączników, włazów, drzwiczek rewizyjnych, ław kominiarskich i innych elementów kominowych,

- czy nie dokonano samowolnych zmian w przyłączeniach kominowych dot. lokali mieszkalnych w obiektach służbowych

b) z czynności związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych Wykonawca sporządza „Protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych” dla każdego budynku odrębnie (wzór protokołu – załącznik nr 2) wraz ze szkicem sytuacyjnym  w odniesieniu do rzutu budynku oraz ze wskazaniem pomieszczeń wentylowanych

c) Wykonawca do faktur dołączy potwierdzenie wykonanie usługi – wzór potwierdzenia  załącznik nr 3.

3.  Koszt dojazdu do poszczególnych obiektów winien być wkalkulowany w cenę jednostkową za wykonanie w/w usług kominiarskich.

4. Fakt przeprowadzenia określonej czynności w ramach w/w usług kominiarskich – każdorazowo powinien być odnotowany przez WYKONAWCĘ w „Książce  kontroli kominiarskiej” znajdującej się na terenie danego obiektu.

5. Fakt przeprowadzenia określonej czynności w ramach w/w usług kominiarskich-każdorazowo będzie potwierdzone przez Kierownika jednostki lub dyżurnego.